СОГЛАСОВАНО:                                        							                                      УТВЕРЖДАЮ :                                                                       Начальник территориального отдела                                                                                                   Глава Исансуповского сельского поселения

Управления Роспотребнадзора                                                                                                             Муслюмовского муниципального района

по Республике Татарстан			   						 	         ____________Салихов И.А .

в городе Набережные Челны,

Актынышском, Тукаевском, Муслюмовском,

Мензелинском районах

________________И.Г.Бариев

«_____»_________ 20___ г.

ПРОГРАММА

производственного контроля качества воды

Исансуповского  сельского поселения Муслюмовского муниципального района

на 2019-2023 год.

| № п/п | Объект КХА | Наименование показателей | НД проведение анализов | Частота контроля | Кол-во проб | Кол-во анализов распределительной сети | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в месяц | в год | в месяц | в год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | А. Микробиологические показатели |
| 1.1 | 1.Артезианская скважина №1 у н.п. Исансуп.Чишма 2. Артезианская скважина №2 у н.п. Старое Саитово 3. Артезианская скважина №2 у н.п. Новое Саитово | 1. Общие микробное число 2.Термотолерантные колиформные бактерии 3. Общие колиформные бактерии | МУК4.2.1018-01 -//- -//- | в каждой пробе -//- -//- | 2 2 2 | 24 24 24 | 2 2 2 | 24 24 24 |  |
| 2 | Б. ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 2.1 | 1.Артезианская скважина №1 у н.п. Исансуп.Чишма 3. Артезианская скважина №2 у .н.п. Старое Саитово 4. Артезианская скважина №2 у н.п. Новое Саитово | 1.Запах при t 20, 60 2. Привкус 3. Цветность 4. Мутность 5. Железо | ГОСТ 3351-74 -//- -//- -//- -//- | в каждой пробе -//- -//- -//- -//- | 2 2 2 2 2 | 24 24 24 24 24 | 2 2 2 2 2 | 24 24 24 24 24 |  |
| 3 | В. ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 3.1 | 1.Артезианская скважина №1 у н.п. Исансуп.Чишма 2. Артезианская скважина №2 у н.п. Старое Саитово 3. Артезианская скважина №2 у н.п. . Новое Саитово | 1.Водородный показатель 2.Сухой остаток 3.Жесткость общая 4.Нефтепродукты 5.Окисляемость | ГОСТ 18164-72 ГОСТ 4151-72 Указ к ГОСТ 2761-84 | в каждой пробе -//- -//- -//- -//- |  | 4 4 4 4 4 |  | 4 4 4 4 4 |  |

1. Общее количество населения   1002чел.

Контроль  качество питьевой воды

1. Лабораторный контроль качества питьевой воды  проводиться согласно СанПиН 2.1.4.1074-01.

2. Отбор транспортировка  и подготовка  к хранению проб проводиться согласно  ГОСТ Р 51592-2000 «Общие требования  к отбору проб»

3. Отбор проб питьевой воды  проводиться из  водяных колонок .

4. При обнаружении в пробах питьевой воды термотолирантных колиформных бактерий и (или) общих колиформных бактерий проводиться их определение в повторно взятых  в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для  выснение причин  бактериального загрязнение одновременно  проводиться  определение хлоридов, азота аммонийного, нитритов и коли –  тфагов.

5. При обнаружении в павторно взятых пробах воды  общих  колиформных  бактерий  в количестве  более 2 в 100мл и (или) термотолерантных колиформных  бактерий, и (или) колифагов  проводиться исследование  проб воды для определения   патогенных  бактерий  кишечной группы.

6. В соответствии с СанПиН 2.1.4. 1074-01 существующий производственный контроль  качество питьевой воды,  также обязаны немедленно  информировать центр  госсанэпиднадзора   о каждом результате  лабораторного исследование  проб  воды, не соответствующим гигиеническим нормативом.

7. Отбор проб в распределительной сети проводят из уличных водоразборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых ее участках, а также из кранов внутренних водопроводных сетей всех домов, имеющих подкачку и местные водонапорные баки

8. Размещать не реже 1 раз в год в сети интернет сведения о качестве питьевой воды;

Территориальный  отдел  Управления  Роспотребнадзора  в г. Набережные Челны  (тел. 33-06-02)

Глава Исансуповского

сельского поселения			                                                                    ___________    И.А.Салихов.