ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН С. МУСЛЮМОВО

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание

Введение	6

1. Современное использование и архитектурно-планировочная организация территории	8

2. Физико-географическая характеристика территории c. Муслюмово	10

2.1.  Рельеф и геоморфология	10

2.2. Геологическое строение	10

2.3. Тектоника и сейсмичность	13

2.4. Полезные ископаемые	15

2.5. Гидрогеологические условия	16

2.6. Поверхностные водные объекты	28

2.7. Климатическая характеристика	29

2.8. Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный мир	34

2.9. Инженерно-геологическая оценка территории	36

2.10. Оценка пригодности территории с. Муслюмово для градостроительного освоения	38

3. Экологические ограничения, использованные при выполнении раздела «Охрана окружающей среды»	39

4. Состояние окружающей среды	41

4.1. Состояние и охрана атмосферного воздуха	41

4.2. Водные ресурсы, их состояние, охрана и использование	45

4.3. Земельные ресурсы, отходы производства и потребления	52

4.4. Радиационно-гигиеническая обстановка. Акустический режим и электромагнитные излучения	57

4.5. Состояние и охрана озелененных территорий	65

4.6. Особо охраняемые природные территории	66

4.7. Медико-демографические показатели и состояние здоровья населения c. Муслюмово	67

4.8. Комплексная оценка территории с. Муслюмово по природно-антропогенным и техногенным показателям	72

4.9. Зоны с особыми условиями использования территории	82

5. Прогноз ожидаемого изменения характеристик окружающей среды, условий жизнедеятельности в результате реализации положений генерального плана	93

5.1. Выявление и анализ возможных экологических воздействий на компоненты окружающей среды после реализации мероприятий генерального плана	93

6. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации территории с. Муслюмово	97

6.1. Архитектурно-планировочные мероприятия	98

6.2. Мероприятия по перефункционированию и оптимизации размещения промышленных и коммунально-складских объектов	101

6.3. Охрана воздушного бассейна	108

6.4. Охрана поверхностных и подземных вод	111

6.5. Организация санитарной очистки и охрана почв территории	112

с. Муслюмово	112

6.6. Мероприятия по защите от физических факторов	114

6.9. Формирование природно-экологического каркаса территории	116

Список литературы	119

Фондовые материалы	119

Список нормативной документации	120

Приложения	122

# Введение

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ под оценкой воздействия на окружающую среду понимается вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.

Анализ экологических последствий и обоснование необходимых природоохранных мероприятий дается в разделе «Охрана окружающей среды».

Разработка раздела «Охрана окружающей среды» осуществляется в соответствии с требованиями экологического законодательства, в частности «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.12.1995 г., Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г., «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» от 16.05.2000 г.

Генеральный план c. Муслюмово разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании титульного списка Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, письма-заказа администрации Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан № 559 от 10.03.2004 г., задания, согласованного с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан и утвержденного Главой администрации Муслюмовского муниципального района и с. Муслюмово.

Главной целью генерального плана с. Муслюмово является создание градорегулирующего документа, комплексно охватывающего архитектурно-планировочные, транспортные, инженерные, социальные и экологические аспекты жизнедеятельности села и направленного на создание благоприятной окружающей среды в существующих социально-экономических и природно-климатических условиях.

Целью данной работы является выявление наиболее значимых экологических последствий и проведение оценки воздействия на основные компоненты окружающей среды и здоровье населения при реализации мероприятий генерального плана.

В ходе работы решались следующие задачи:

- оценка состояния основных компонентов окружающей среды на территории реализации проектных предложений генерального плана;

- характеристика проектных предложений с учетом существующей экологической ситуации на рассматриваемой территории;

- выявление и анализ наиболее значимых возможных экологических воздействий на компоненты окружающей среды после реализации мероприятий генерального плана;

- комплексная оценка состояния окружающей среды.

Разделы выполнялись с учетом требований Федеральных законов «Об охране окружающей среды» (2002 г.), «Об охране атмосферного воздуха» (1999 г.), «Об отходах производства и потребления» (1998 г.), «Об особо охраняемых природных территориях» (1995 г.) и других нормативно-правовых актов.

# 1. Современное использование и архитектурно-планировочная организация территории

Село Муслюмово является административным центром муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» Республики Татарстан.

Село расположено на левом берегу р. Ик и простирается вдоль нее примерно на 2,5 км. В перпендикулярном направлении от берега размер села также составляет около 2,5 км.

Въездными автомагистралями в с. Муслюмово являются автодороги межмуниципального и районного значения, подходящие к  населенному пункту с западной, южной и восточной сторон. Далее транспортные потоки распределяются по улицам с. Муслюмово, главными из которых являются ул. Пушкина, ул. Объездная, ул. Урожайная, ул. 1мая, ул. Тукая, ул. Молодежная, ул. Кооперативная.

Жилые территории представлены, в основном, индивидуальной одноэтажной застройкой с приусадебными участками. Разрозненно по территории населенного пункта расположены небольшие кварталы двухэтажной застройки. Новое жилищное строительство ведется в западной части населенного пункта, на территории, ограниченной улицами Кооперативная, Объездная и лесопосадкой, проходящей вдоль западной границы территории с. Муслюмово. Общественно - деловой центр размещен в геометрическом центре села на ул. Пушкина.

В селе функционируют три средние общеобразовательные школы. Также из объектов образования и воспитания в с. Муслюмово имеется медресе, профессиональное училище № 94, четыре детских дошкольных учреждения. В основном, все объекты образования и воспитания расположены в центральной части села.

Объекты здравоохранения представлены центральной районной больницей и домом интернатом для пожилых людей с ограниченными физическими возможностями.

В селе также имеются спортивно–оздоровительные, торговые, культовые объекты.

Зеленые насаждения общего пользования представлены парком Победы при молодежном центре «Мезгель» и парком, расположенным в восточной части на окраине села.

В восточном направлении от с. Муслюмово, в районе пойменных участков р. Ик, организован ипподром и майдан для проведения праздника «Сабантуй».

Основные промышленные и коммунально-складские территории  размещены в производственных зонах северо-западной и юго-восточной части населенного пункта. Сравнительно небольшое количество промышленных и коммунальных объектов располагается на территории жилой застройки, что оказывает отрицательное влияние на микроклимат селитебных территорий.

Негативное влияние на экологическое состояние с. Муслюмово оказывают два сибиреязвенных скотомогильника. Один находится на территории селитебной застройки  в юго-западной части населенного пункта, второй – на северо-западе в непосредственной близости от села. Санитарно-защитная зона скотомогильников составляет 1000 м, в ее границы попадает около 20% существующей жилой застройки.

Южнее села располагается неэксплуатируемый аэродром.

В с. Муслюмово находятся два кладбища, одно из которых, расположенное в центральной части села, закрыто для захоронения.

Анализ существующей градостроительной ситуации с. Муслюмово выявил следующие проблемы, требующие решения:

- негативное влияние сибиреязвенных скотомогильников на селитебную территорию населенного пункта;

- наличие производственных предприятий, расположенных на территории жилой застройки, негативно влияющих на жилые территории села;

- недостаточное количество объектов социального, культурного, торгового обслуживания населения  на территориях нового жилищного строительства;

- недостаточная развитость системы зеленых насаждений общего пользования как в существующей части населенного пункта, так и на территориях нового жилищного строительства.

# 2. Физико-географическая характеристика территории c. Муслюмово

При разработке раздела были использованы материалы справочно-информационной службы ОАО «КамТИСИЗ» (г. Набережные Челны), отчеты инженерно-геологических изысканий фонда ГУП «Татинвестгражданпроект», а также материалы Генерального плана и проекта детальной планировки центральной части р.ц. Муслюмово, выполненных институтом «Татколхозстрой» в 1977 г.

## 2.1.  Рельеф и геоморфология

В  геоморфологическом отношении территория с. Муслюмово приурочена к Бугульмино-Белебеевской возвышенности Приуральской провинции, рельеф которой представляет собой типичную равнину, оформившуюся в результате действия эрозионно-денудационных процессов.

Геоморфологическое строение территории села характеризуется аккумулятивным и  незначительным распространением денудационного типа рельефов.

Общий уклон поверхности обращен на северо-запад, к долине р. Камы, что обуславливается направлением течения р. Ик, протекающей вдоль северной границы села. Крутизна уклонов склонов изменяется от 0,5% до 2%.

Абсолютные отметки рельефа колеблются от 75 м до 140 м.

Современное русло р. Ик извилистое, проходит по широкой, хорошо разработанной древней долине с резкими асимметричными склонами. Правый склон р. Ик крутой, часто обнажающийся, сложен коренными пермскими породами, левый, сложенный четвертичными породами, - пологий. Пойма ровная, с многочисленными притоками и озерами, заросшая кустарником. В долине р. Ик выделяются две террасы - пойменная и надпойменная. Село Муслюмово расположено на левобережье р. Ик.

## 2.2. Геологическое строение

В геологическом строении территории с. Муслюмово принимают участие, преимущественно, пермские отложения, представленные уфимской свитой, казанским и татарским ярусами. Здесь происходит замещение морских сероокрашенных отложений нижнеказанского подъяруса лагунными красноцветами белебеевской свиты, имеющими большое распространение в междуречье рек Ик и Мелля. Отложения татарского яруса встречаются отдельными пятнами на водораздельных пространствах (Батыев, Ступишин, 1972).

Уфимские отложения широко развиты по всей территории села, покрыты чехлом четвертичных и неогеновых образований. На  дневную поверхность они выходят в долине р.Ик. Мощность отложений уфимского яруса, в составе которого выделяются соликамский и шешминский горизонты, изменяется от 64 до 125 м.

В составе отложений казанского яруса выделяются два подъяруса: нижний и верхний.

Нижнеказанский подъярус (P2kz1) сложен глинами, песчаниками, алевролитами, известняками и мергелями.

Отложения верхнеказанского подъяруса (P2kz2) относятся к зоне континентальных фаций. Породы подъяруса залегают выше современного уровня эрозии, перекрываются породами татарского яруса. К подъярусу относятся однообразные глинисто–алевролитовые красноцветные отложения с маломощными прослоями известняков, мергелей. Полная мощность казанских отложений изменяется в пределах от 117 до 145 м.

Четвертичные образования (Q) развиты в селе повсеместно. Мощность осадков изменяется в больших пределах: от первых десятков сантиметров до 20-30 м. Четвертичные комплексы представлены континентальными отложениями аллювиального и элювиально–делювиального генезиса. Менее развиты пролювиально-делювиальные, озерные и болотные отложения.

Солифлюкционно-делювиальные отложения приурочены к основаниям пологих склонов восточной и северной экспозиции, сложены лессовидными суглинками и глинами мощностью более 5 м. Непрерывной полосой они прослеживаются в основаниях склонов долины р. Ик.

Аллювиальные отложения приурочены ко второй и первой террасам р. Ик и включают пески различной крупности с гравием и галькой уральских пород. Пойменные суглинки представлены суглинками коричневато–серыми известковистыми с прослоями пластичных суглинков и глин.

По данным инженерно-геологических исследований, приведенных в Генеральном плане с. Муслюмово (1977), на глубину 6-10 м в геологическом строении территории принимают участие четвертичные аллювиально-делювиальные отложения, представленные суглинками, песками и гравийно-галечниковыми отложениями, перекрытыми почвенно-растительным слоем мощностью 0,4-0,6 м, реже – 0,8-1,0 м.

Суглинки на рассматриваемой территории являются преобладающими отложениями. Залегают они непосредственно под почвенно-растительным слоем до глубины 3,8-7,5 м; мощность их различна - от 2,8 до 7,0 м. Подошва слоя суглинков находится на абсолютных отметках 70,5-73,6 м. Подстилаются суглинки песками. Показатели влажности и гранулометрического состава суглинков приведены в таблице 1.

Пески буровато- и серовато-коричневые, местами зеленовато-серые, полимиктовые, мелкие и пылеватые, водонасыщенные, часто с включением гравия до 20-30%, залегают на глубине 3,8 – 7,5 м. Мощность слоя песков колеблется от 0,7 до 3,2 м. Кровля слоя находится на абсолютных отметках 70,5-73,5 м, подошва – 69,3-70,3 м. Подстилаются пески слоем гравийно-галечниковых отложений.

Гравийно-галечниковые отложения в большинстве содержат до 30-40% песчано-суглинистого заполнителя, слой водоносный. Гравийно-галечниковые отложения залегают на глубине 7,0 – 9,0 м. Кровля слоя отмечается на абсолютных отметках 69,5-71,0 м.

Суглинки – буровато- и желтовато-коричневые, местами бурые, неравномерно известковистые, в различной степени макропористые, участками с пятнами ожелезнения, местами с тонкими прослойками песка и включением дресвы и щебня известняка, по консистенции от твердых до текучепластичных (Генеральный план…, 1977).

Таблица 1

Физико-механические свойства суглинков

| № | Виды определений | Ед. изм. | от | до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Естественная влажность | % | 17,2 | 35,4 |
| 2. | Удельный вес | г/см3 | 2,68 | 2,75 |
| 3. | Объемный вес при естественной влажности | г/см3 | 1,710 | 1,990 |
| 4. | Объемный вес скелета грунта | г/см3 | 1,448 | 1,580 |
| 5. | Пористость | % | 41 | 46,99 |
| 6. | Коэффициент пористости | % | 0,695 | 0,886 |
| 7. | Степень влажности | % | 0,582 | 1,003 |
| 8. | Влажность на пределе текучести | % | 24 | 39 |
| 9 | Влажность на пределе раскат. | % | 16 | 23 |
| 10. | Число пластичности |  | 9-16 |  |
| 11. | Консистенция |  | ( 0 | ( 1 |
| 12. | Угол внутреннего трения по лабораторным данным | Град. | 16 | 26 |
| 13. | Сцепление по лабор. данным | кг/ см2 |  | 0,475 |
| 14. | Модуль деформации по лабораторным данным | кг/ см2 | 16 | 26 |
| 15 | Коэффициент просадочности при Р=3,0 кг/ см2 | кг/ см2 | 0,0 | 0,0056 |

Таким образом, на всей территории с. Муслюмово основанием фундаментов на глубине 2,0 м будут служить суглинки. Однако их несущая способность небольшая ввиду того, что в пределах активной зоны они находятся в мягко- и текучепластичном состоянии; нормативное давление на суглинки в среднем можно рекомендовать не более 1,5 кг/см2. Учитывая преобладание в разрезе мягко-текучепластичных суглинков и подстилание их песками и гравийно-галечниковыми отложениями, а также высокое стояние грунтовых вод, на  территории с. Муслюмово целесообразно применение свайных фундаментов.

## 2.3. Тектоника и сейсмичность

Территория с. Муслюмово расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно–Европейской платформы и приходится на северо-восточную часть Южно–Татарского свода.

В тектоническом строении выделяются два структурных этажа: нижний – кристаллический фундамент и верхний – осадочный чехол. Кристаллический фундамент образован архейско–протерозойским комплексом пород, представленным биотитовыми и амфиболовыми плагиогнейсами и кристаллическими сланцами, амфиболитами, плагиогранитами, гранодиоритами, габбро-, анортозитами и т.п. Отметки залегания поверхности фундамента изменяются от -1519 до -1698 м. Фундамент расчленен тектоническими разломами на приподнятые (выступы) и опущенные блоки. Блоки кристаллического фундамента служили своеобразными ядрами роста структур осадочного чехла: на приподнятых блоках формировались своды; опущенные блоки дали начало развитию впадин, авлакогенов и прогибов.

В разрезе осадочного чехла различными исследователями выделяется от 3 до 7 структурных ярусов. В осадочном чехле проявляются линейные валы и прогибы с преобладающими северо–восточным и субширотным простираниями.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории Республики Татарстан (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Для составления карты сейсмической опасности территории РТ использовалась карта с периодами повторяемости сейсмических сотрясений в 1000 лет и вероятностью Р=5% превышения расчетной балльности в течение 50 лет (категория В). Это связано с тем, что карты с такой вероятностью в СП 14.13330.2011 «СНиП 11-7-81 Строительство в сейсмических районах» и его дополнениях рекомендуются для широкого строительства объектов гражданского и промышленного назначения. Карты категорий А и С (10% и 1%) используются, соответственно, для сельских построек и особо ответственных сооружений.

В соответствии с картой категории В территория села покрывается 6-ти балльными сотрясениями. Следовательно, строительство может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных материалов и работ.

## 2.4. Полезные ископаемые

На территориях, прилегающих к с. Муслюмово, имеются месторождения нерудного сырья.

Митряевское месторождение известняков расположено в 2 км восточнее с. Муслюмово, эксплуатируется ООО «Муслюмагрохим». Объем запасов составляет 293,7 тыс. м3. Ежегодно добывается 25-30 тыс. т. Срок выработки ориентировочно составляет 7,5 лет.

Муслюмовское месторождение кирпичных глин расположено в 20-30 м западнее с. Муслюмово, слева от дороги, ведущей из Муслюмово в г. Н.Челны. Месторождение эксплуатируется ЗАО «Муслюмовская МСО». Годовой объем добычи составляет 8 тыс. м3, запасы сырья составляют по категориям: А-89,96 тыс. м3, В-200,85 тыс. м3, С1-241,4 тыс. м3 и итого по всем категориям 532,21 тыс. м3. Срок выработки месторождения составляет 66 лет. Применяется для производства керамического кирпича М-125.

Поддержание нефтедобычи возможно при подготовке новых запасов, требующей интенсивного проведения геолого-разведочных работ на перспективных структурах. Северная часть с. Муслюмово расположена в пределах Мензелинского лицензионного участка, выделенного в целях геологического изучения недр с последующей эксплуатацией выявленных месторождений. Участок охватывает Мензелинский, Актанышский, Сармановский, Муслюмовский муниципальные районы. Лицензия на геологическое изучение и добычу нефти выдана ОАО «РИТЭК» сроком с 09.04.2001 по 04.04.2026 гг.

Южная часть с. Муслюмово расположена в пределах Муслюмовского лицензионного участка нефтяного месторождения, выделенного в целях геологического изучения и добыча нефти и газа. Участок охватывает Азнакаевский, Сармановский, Муслюмовский муниципальные районы. Лицензия на геологическое изучение и добычу нефти и газа выдана ОАО «Меллянефть» сроком с 12.01.1998 по 01.10.2018 г.

## 2.5. Гидрогеологические условия

Описание гидрогеологических условий и водохозяйственной обстановки рассматриваемой территории приведено по результатам геолого-съемочных работ и гидрогеологических исследований, выполненных специализированными предприятиями в период с 1985 по 2007 гг.:

- Отчет по эколого-гидрогеологической съемке масштаба 1:200 000 на юго-востоке Татарстана (листы N-39-X, XI, XII, XVI,  XVII, XVIII), выполненной Горьковской ГСП в 1993-98 гг., Дятлова В.К.

- Отчет о гидрогеологической, инженерно-геологической съемке и геологической доизученности масштаба 1:200 000 листов N-39-IV, V, VI, 1976-1981гг., Задорожный И.М.

В соответствии со схемой гидрогеологического районирования, принятой в системе Государственного кадастра, территория с. Муслюмово расположена в пределах Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод и приурочена к Камско-Вятскому артезианскому бассейну II порядка.

Гидрогеологическое расчленение разреза проведено в соответствии со сводной легендой Средне-Волжской серии листов Государственной гидрогеологической карты СССР масштаба 1:200000.

Условия распространения и залегания выделенных гидрогеологических подразделений проиллюстрированы схематической гидрогеологической картой (рис. 1).

С учетом особенностей геологического строения, литолого-фациального состава пород осадочной толщи по условиям и характеру залегания подземных вод в геологическом разрезе характеризуемой территории выделяются следующие гидрогеологические подразделения (сверху-вниз):

-слабоводоносный локально-водоносный среднечетвертично-современный аллювиальный горизонт (aQII-IV);

- слабопроницаемый локально слабоводоносный эоплейстоценовый аллювиальный комплекс (aQE);

- водоупорный локально водоносный плиоценовый комплекс (N2);

-проницаемая локально-водоносная уржумская карбонатно-терригенная свита (P2ur);

-водоносная верхнеказанская карбонатно-терригенная свита (P2kz2);

-водоносная нижнеказанская карбонатно-терригенная свита (P2kz12-3);

-водоупорный локально-водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный горизонт (P2kz11);

-водоносный шешминский терригенный комплекс (P2ss);

-водоносная  стерлитамакско-соликамская сульфатно-карбонатная серия (P1st-P2sk);

-водоупорная тастубская сульфатно-карбонатная серия (P1ts).

Слабоводоносный локально-водоносный среднечетвертично-современный аллювиальный горизонт (aQII-IV)

Горизонт развит в долине р. Ик, приурочен к аллювиальным отложениям пойменной и надпойменных террас.

Водоносный горизонт почти повсеместно залегает первым от поверхности. Лишь на отдельных тыловых участках II-ой надпойменной террасы аллювиальные отложения перекрыты делювиальными суглинками небольшой мощности.

Водовмещающими породами являются пески разнозернистые, гравий, галечник, залегающие в основании толщи аллювия. Водоносные аллювиальные пески и галечники залегают, преимущественно, на водопроницаемых породах шешминского горизонта в долинах рр. Ик, Мелля и их притоков, либо на глинах и песках плиоценовых отложений в пределах палеоврезов, в верховьях рек и ручьев - на глинисто-алевритовых породах отложений казанского яруса, выполняющих роль разделяющего водоупора. Перекрываются водовмещающие породы аллювия, как правило, суглинками мощностью до 3-5 м.

Питание водоносного горизонта в аллювиальных отложениях происходит, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков, на площади их развития, талых и поверхностных вод во время половодий, боковой инфильтрации воды из реки. Кроме того, существенное влияние оказывают подземные воды коренных отложений, разгружающиеся в борта и днище долины, часто определяя химический состав вод аллювия.

Обводненность аллювиальных отложений неодинакова, мощность водоносного комплекса изменяется от 4,9 до 11,4 м, в тыловой части третьей надпойменной террасы долины р. Ик сокращается до 3,5 м.

Статический уровень горизонта устанавливается на глубинах 3-5,6 м, что соответствует абсолютным отметкам 65-84 м.

Водообильность горизонта связана с изменением мощности и литологического состава продуктивных слоев. Дебиты скважин составляют 1,3-4 л/с при понижении уровней 1,4-10 м.

По типу воды гидрокарбонатные, смешанные по катионам с минерализацией 0,2-0,4 г/дм3, на участках загрязнения - нитратно-гидрокарбонатные или хлоридно-гидрокарбонатные с минерализацией 0,7-1,1 г/дм3.

Вследствие ограниченного распространения, незначительных эксплуатационных ресурсов, а также подверженности загрязнению с поверхности, горизонт не используется для водоснабжения.

Слабопроницаемый локально слабоводоносный эоплейстоценовый аллювиальный комплекс (aQE)

Комплекс развит в средней и верхней частях пологих склонов долины р. Ик в различных по возрасту породах - от шешминского до плиоценового.

Водоносный комплекс характеризуется, в основном, глинистым составом: глины и суглинки с прослоями и линзами песков  и галечников в основании.

Водообильность комплекса невысокая. В долине р. Ик отмечены редкие выходы подземных вод с дебитом 0.01-0.02 л/с.

Питание комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также путем подтока из нижележащих отложений через «гидрологические окна». Разгрузка осуществляется по направлению движения грунтовых вод к реке.

По составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые и магниево-кальциевые, натриево-кальциевые с минерализацией от 0.2 до 0.6 г/дм3.

Ограниченное распространение и изменчивость литологического состава пород не позволяют использовать воды комплекса для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Слабоводоносный локально водоупорный плиоценовый комплекс (N2)

Приурочен к наиболее глубоким частям эрозионных врезов р. Ик, сложенных образованиями плиоцена. Плиоценовый комплекс развит в западной части исследуемой территории.

Представлен комплекс, преимущественно, глинами с прослоями и линзами песков и галечников, к которым на отдельных участках приурочены подземные воды. Описываемые отложения выполняют палеодолину р. Ик. Для них характерны резкие литолого-фациальные изменения пород и в разрезе, и по простиранию.

Водоносными являются прослои песков, залегающие среди глин на разных уровнях разреза, которые изменяются как по количеству, так и по мощности, иногда отсутствуют совсем. Реже водовмещающие породы представлены галечниками аллювиальной фации, приуроченными, в основном, к подошве сокольских, среднеакчагыльских и биклянских слоев.

Суммарная мощность пластов водовмещающих пород варьирует от 5,5-6 до 23,6 м, значительно уменьшаясь к склонам палеодолин.

Глубина залегания кровли водоносного комплекса колеблется от 31,9 до 115 м, абсолютные отметки составляют 15-98 м, уменьшаясь к долинам рек, ручьев. Воды комплекса, в основном, напорные, пластово-поровые, напор над кровлей 11,9-70.5 м.

Статический уровень устанавливается на глубине 20-44.5 м, что соответствует абсолютным отметкам 85,5-110 м.

Водообильность комплекса определяется литолого-фациальной неоднородностью разреза и условиями залегания и питания подземных вод. В целом водоносность плиоценовых отложений слабая. Дебиты скважин составляют от 0.06 л/с до 2.8 л/с при понижениях 10.7 м и 1.8 м, удельные дебиты 0.006 – 1.55 л/с. Относительно высокие показатели водообильности характеризуют их лишь на локальных участках взаимосвязи с нижележащими водоносными комплексами в пределах тектонически ослабленных зон, или при наличии в разрезах комплекса разнозернистых песков и галечников с песчаным заполнителем, приуроченным обычно к подошве сокольских и среднеакчагыльских слоев. Коэффициент фильтрации колеблется от 0.5 до 18.5 м/сут.

По химическому составу воды гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные, сульфатные, натриево-кальциевые, кальциево-натриевые, кальциево-магниевые, смешанные трехкомпонентные магниево-кальциево-натриевые с минерализацией от 0.4 до 2.3 г/дм3.

Эксплуатация подземных вод для нужд индивидуальных хозяйств осуществляется, в основном, колодцами, родниками и одиночными скважинами.

Для централизованного водоснабжения плиоценовый комплекс не представляет практического значения вследствие ограниченного распространения и неравномерной, в основном слабой водообильности.

Проницаемая локально водоносная уржумская карбонатно-терригенная свита (P2ur)

Приурочена к уржумскому горизонту нижнетатарского подъяруса верхнего отдела пермской системы, слагает водоразделы. 	Представлена свита, в основном, тонко-мелкозернистыми песчаниками, алевролитами, залегающими на разных гипсометрических уровнях, реже встречаются прослои известняков и мергелей.

Подземные воды приурочены к алевролитам песчанистым, слабо сцементированным с коэффициентом фильтрации до 0,3 м/сут., и линзовидным прослоям песчаников от мелко- до среднезернистых. Коэффициент фильтрации песчаников изменяется, соответственно, от 0,7 до 2,2 м/сут. Кроме того, водоносны трещиноватые разности известняков, мергелей.

Воды горизонта пресные, гидрокарбонатные кальциево-магниевые, с минерализацией 0,3 г/л.

Питание подземных вод происходит исключительно за счет атмосферных осадков, разгрузка осуществляется по эрозионной сети и путем дренирования через «гидрогеологические окна» в подстилающий водоносный комплекс.

Подземные воды уржумской свиты используются для водоснабжения мелких водопотребителей и индивидуальных хозяйств (каптированные родники, колодцы и скважины), для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения интереса не представляют.

Водоносная верхнеказанская терригенно-карбонатная свита (P2kz2)

Приурочена к отложениям верхнеказанского подъяруса верхней перми. Распространена на водоразделах, в средних частях склонов долины р. Ик и залегает выше урезов рек, что определяет частичную сдренированность. Водовмещающими породами служат песчаники, алевролиты с прослоями доломитов, залегающими на различных гипсометрических уровнях в толще глин.

Литологическая изменчивость свиты как по разрезу, так и по простиранию со сложным характером литологических замещений и переходов от водопроницаемых пород к водоупорным позволяет рассматривать ее как единую гидравлически взаимосвязанную систему.

Питание подземных вод осуществляется, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков на участках выхода свиты на поверхность, а на водоразделах вследствие перетока вод уржумских отложений; на локальных участках за счет разгрузки подземных вод нижнеказанских отложений, через «гидрогеологические окна».

В результате значительной расчлененности рельефа разгрузка подземных вод осуществляется в виде родникового стока. Поток подземных вод направлен от водоразделов к локальным водотокам, дренирующим отложения описываемой свиты.

Глубина залегания кровли водоносной свиты колеблется от 21 до 38 м в пределах абсолютных отметок 132-148 м. Водовмещающие породы представлены, преимущественно, трещиноватыми песчаниками, реже алевролитами. Мощность водосодержащих прослоев составляет 0.6-10 м.

Статические уровни устанавливаются на глубине 14.3-31.1 м, или на абсолютных отметках 136-157 м.

Водообильность свиты, незначительна, дебиты скважин, каптирующих верхнеказанскую свиту, составляют 0.14-2.4 л/с, при понижении 0.9-20.4 м. Дебиты родников изменяются от 0.08 до 1.0 л/с, реже до 4.0 л/с (групповой выход). Абсолютные отметки выходов 135-240 м.

Воды по составу гидрокарбонатные, магниево-кальциевые с минерализацией преимущественно 0.2-0.6 г/дм3, реже - более 1 г/дм3.

Подземные воды верхнеказанской карбонатно-терригенной свиты широко используются одиночными скважинами и родниками для хозяйственно-питьевых целей.

Водоносная нижнеказанская терригенно-карбонатная свита  (P2kz12-3)

Водоносная свита приурочена к второй-третьей пачкам нижнеказанского подъяруса верхней перми. На поверхность отложения выходят в нижних и средних частях склонов долины р. Ик.

Залегает водоносная свита первой, второй или третьей от поверхности. Водовмещающими породами являются трещиноватые известняки, мергели, песчаники, эффективная мощность их составляет 4.6-11.2 м.

Глубина залегания кровли изменяется от 12.6 до 62 м. Наибольшие глубины залегания отмечаются на водоразделах. Воды свиты преимущественно безнапорные или субнапорные. Статические уровни устанавливаются на глубине 6.6-58.2 м, или на абсолютных отметках 110.7-190.7 м.

О водообильности свиты можно судить по многочисленным выходам родников, дебиты которых изменяются от 0.1 до 6 л/с. Родники, как правило, нисходящие. Их абсолютные отметки в зависимости от структурных и  геоморфологических особенностей территории составляют 85-140 м.

Дебиты скважин составляют 0.03-1.2 л/с, при понижении уровня 0.22-11.1 м.

Подземные воды получают питание на участках выходов на дневную поверхность - за счет инфильтрации атмосферных осадков, на остальной территории через «гидрогеологические окна», за счет перетоков из выше - и реже нижележащих отложений. Разгрузка осуществляется в виде родников по долинам рек и оврагам, а при соответствующих условиях подземные воды свиты питают нижележащие отложения.

По химическому составу воды, преимущественно, гидрокарбонатные, в единичных случаях гидрокарбонатно-сульфатные, кальциево-магниевые, реже смешанные по катионам. Значения минерализации варьируют в пределах 0.4-0.7 г/дм3, реже 1.1-1.3 г/дм3.

Использование подземных вод свиты для хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется посредством скважин и каптированных родников.

Водоупорный локально-водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный горизонт (P2kz11)

Приурочен к «лингуловым глинам» первой пачки нижнеказанского подъяруса. Горизонт отсутствует в долине р.Ик. Представлен плотными аргиллитоподобными глинами, алевролитами серого цвета, с маломощными прослоями известняков и  песчаников, которые водоносны.

«Лингуловые глины» являются водоупором для вышележащих водоносных отложений. Мощность водоупорных пород составляет 5-15 м.

Водоносный шешминский терригенный комплекс-P2ss

Приурочен к шешминскому горизонту уфимского яруса верхней перми. В пределах распространения плиоценового комплекса отложения прослеживаются на глубине 0-177 м. Абсолютные отметки кровли изменяются от -19 до 130  м.

Комплекс сложен, преимущественно, континентальными красноцветными осадками аллювиальных долин и озерных бассейнов. Развит повсеместно. В долине р. Ик залегает первым от поверхности.

Литологический состав шешминских отложений весьма изменчив, но в целом, это глинисто-алевролитовая толща пород с прослоями песчаников.

Подземные воды приурочены к песчаникам, реже трещиноватым разностям алевролитов. Эффективная мощность водосодержащих пород варьирует от 3.2 до 26.3 м. Наиболее водонасыщенную часть комплекса представляют песчаники, коэффициент фильтрации которых изменяется от 0.4 до 5.1 м/сут, редко до 15 м/сут.

Глубина залегания кровли изменяется от 26 до 70 м в интервале абсолютных отметок 63-92 м. Статические уровни устанавливаются на глубине 21.3-70.4 м, на абсолютных отметках 78-92.6 м.

Условия залегания комплекса определили, преимущественно, напорно-безнапорный характер подземных вод с преобладанием порового типа фильтрации. Напор над кровлей составляет 0.1-3.1 м, реже 35.1 м.

Дебиты родников изменяются от 0.1 до 2.5 л/с. Абсолютные отметки выходов - 75-115 м. Дебиты поисковых скважин составили 0.13-3.1 л/с, при понижении 0.8- 11.1 м, удельные дебиты от 0.012 до 1.09 л/с.

Воды комплекса гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные, сульфатные, смешанные по катионам с минерализацией от 0.5 до 2.8 г/дм3, редко до 5 г/л.

На исследуемой территории подземные воды комплекса широко используются одиночными скважинами с производительностью от 15 до 240 м3/сут для питьевых и хозяйственных нужд.

Водоносная  стерлитамакско-соликамская сульфатно-карбонатная серия – P1st-P2sk

В состав серии входят образования соликамского горизонта верхней перми,  и  кунгурского, артинского и сакмарского ярусов нижней перми.

Сложена серия, преимущественно, доломитами и известняками с прослоями, линзами, включениями сульфатных пород, реже алевролитами и мергелями. Гипсы и ангидриты, расположенные в разных частях разреза, играют роль разделяющих водоупорных прослоев внутри карбонатной толщи сакмарско-соликамской серии.

Серия распространена повсеместно и залегает под шешминским терригенным комплексом. В переуглублениях плиоценовой долины р. Ик верхняя часть серии размыта. Перекрывающий водоупор сложен глинисто-алевролитовыми отложениями. Глубина залегания кровли колеблется в пределах 48-252 м, что соответствует абсолютным отметкам 32 – (-71) м.

Водовмещающими породами являются в разной степени пористо-кавернозные трещиноватые разности алевролитов, доломитов, известняков и мергелей. Карбонатные отложения закарстованы и нередко разрушены до брекчии и доломитовой или известковистой муки со щебнем. Мощность водоносных горизонтов составляет от 8 до 66 м.

Подземные воды напорные. Величина напоров составляет 165-180 м. В скважинах с абсолютными отметками ниже 100 м наблюдаются самоизливы.

Водоносная серия довольно водообильная. Дебиты поисковых скважин, пробуренных  на Ташлиярской площади в подземных водах, приуроченных к закарстованным трещиноватым известнякам, доломитам сакмарского возраста, составили от 1.2 до 28 л/с при понижениях 1.04-3.69 м, удельные дебиты - от 0.58 до 28 л/с.

Основное питание осуществляется за счет вод перекрывающих и реже подстилающих отложений. На площадях неглубокого залегания серии питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в направлении движения подземных вод к речным долинам.

По химическому составу воды описываемой серии, в основном, сульфатные, реже хлоридно-сульфатные, преимущественно магниево-кальциевые, иногда магниево-кальциево-натриевые, натриевые с минерализацией от 1.5 до 4.4 г/дм3.

Наибольший интерес воды соликамско-стерлитамакской сульфатно-карбонатной серии представляют как минеральные, лечебные.

Водоупорная тастубская сульфатно-карбонатная серия-P1ts

Серия приурочена к тастубскому горизонту сакмарского яруса нижнего отдела пермской системы.  Горизонт сложен доломитами, ангидритами с прослойками гипсов, известняков.

Тастубский водоупор является региональным и играет важную роль, отделяя зону активного водообмена от зон замедленного и затрудненного водообмена.

## 2.6. Поверхностные водные объекты

###### Территория с. Муслюмово расположена в долине р. Ик, которая является левым притоком р. Камы.

###### Длина реки составляет 436 км (в т.ч. в пределах Муслюмовского муниципального района - 48 км, с. Муслюмово - 2 км). Ик имеет ширину 20-90 м и глубину 1,5-3 м. В пойме реки имеются озера–старицы. Площадь водосбора равна 18,0 тыс.км2 (в пределах РТ - 7,1 тыс. км2), средний расход р. Ик - 48 м3 /сек.  (Информационный бюллетень…, 2010). Ик принимает 91 приток. В связи с наличием большого количества плотин происходят потери воды на испарение и транспирацию, и расходы на реке к устью в некоторые годы уменьшаются.

Распределение стока внутри года неравномерное. При среднем слое годового стока 140 мм, 70 мм приходится на период весеннего половодья, продолжительность которого составляет около 30-50 дней. Максимальный расход воды (3610 м3/сек) наблюдался в 1947 г. у с. Нагайбаково. Летняя межень устойчивая (25 м3/сек в устье). Модули подземного питания колеблются от 5,0 – 10,0 в верховьях реки до 0-0,1 л/сек*км2 в нижнем течении. Зимняя межень характеризуется продолжительным (140-150 дней) устойчивым ледоставом (толщина льда 60-90 см).

Качественный состав воды меняется по длине реки от гидрокарбонатно-сульфатно–кальциевого до гидрокарбонатно-хлоридно-магниевого типа. Вода жесткая (6-9 мг-экв/л) весной и очень жесткая (9-20 мг-экв/л) в межень, повышенной минерализации весной (500-700 мг/л) и высокой (700-1200мг/л) в межень, средняя мутность воды - 150 г/м3.

В северной части с. Муслюмово также имеется озеро площадью 0,01 га.

## 2.7. Климатическая характеристика

Климатическая характеристика составлена с использованием данных метеостанции с. Муслюмово, предоставленных ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

Село Муслюмово расположено в к климатическом районе IВ. Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный с продолжительной холодной зимой и теплым летом. Максимальная солнечная радиация согласно СНиП 23-01-99* наблюдается в период с апреля по август (табл.2).

# Таблица 2

Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2

| Сум. солн. радиация, МДж/м2 | Месяцы | Сред. за год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 475 |
|  | 113 | 220 | 467 | 650 | 840 | 873 | 875 | 695 | 486 | 267 | 127 | 84 |  |

Суммарная солнечная радиация за год близка к 5700 МДж/м2. Продолжительность летнего периода со среднесуточными температурами воздуха выше +10 0С составляет 4,5 месяца.

В таблице 3 приведены основные климатические характеристики с. Муслюмово.

Таблица 3

Основные климатические характеристики р.ц. Муслюмово

| месяцы/ характеристики | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя температура воздуха /оС/ | -12,2 | -11,7 | -5,4 | 5,1 | 13,3 | 18,2 | 19,7 | 16,8 | 11,4 | 4,2 | -4,1 | -9,6 | 3,8 |
| абс. минимум температуры воздуха /оС/ | -48 | -39 | -34 | -22 | 8 | 3 | 0 | -1 | -9 | -26 | -31 | -41 | -48 |
| абс. максимум температуры воздуха /оС/ | 4 | 3 | 10 | 30 | 33 | 36 | 26,1 | 36 | 31 | 22 | 14 | 3 | 37 |
| среднее число осадков в мм | 25,5 | 21,5 | 16,4 | 23,7 | 41,7 | 61,9 | 56,2 | 55,7 | 52,3 | 45,2 | 31,1 | 28,8 | 460,0 |
| число дней с осадками >1,0 мм | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 98 |

Среднегодовая температура воздуха в с. Муслюмово составляет +3,80С.

Зима продолжительная и холодная, со средней температурой января –12,2оС, абсолютный минимум достигает –48оС (табл.3). С декабря по февраль характерны сильные морозы, в основном, при ясной и относительно тихой погоде. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного сезона) равна –17,7 о С.

Средняя продолжительность залегания устойчивого снежного покрова составляет 159 дней. Средняя многолетняя дата появления устойчивого снежного покрова - 15 ноября; самый ранний покров устойчиво ложится 29 сентября, самый поздний относится к 16 декабря. Ранний сход снежного покрова наблюдается 27 марта, самый поздний – 30 апреля. Максимальная высота снежного покрова достигает 41 см. Безморозный период в среднем длится 118 дней.

Весна продолжается до середины июня, теплые периоды с дождями перемежаются с холодными.

Лето жаркое. Средняя температура июля составляет +19,7оС. Максимум температуры за август достигает +36оС (табл.3). Осень характеризуется неустойчивой погодой.

Осенние заморозки начинаются в сентябре. Многолетняя средняя дата первого заморозка в Муслюмово относится  к 19 сентября.

Весенние заморозки бывают в мае, самые поздние могут быть в июле. Многолетняя средняя дата последнего заморозка - 23 мая.

Глубина промерзания грунта составляет 1,7–1,8 м.

Расчетная температура для проектирования –34оС.

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, составляет 160.

Годовое количество осадков составляет 460 мм. В зимнее время выпадают осадки малой интенсивности, а в летние месяцы часты сильные ливни в течение короткого времени. Зимой выпадение осадков интенсивностью 10-30 мм/сутки не превышает 0,5 суток/месяц. Осадки интенсивностью свыше 30 мм/сутки в зимнее время отсутствуют, а летом по продолжительности не превышают 0,1 суток/месяц.

В с. Муслюмово преобладают южные направления ветра, тогда как  северные чаще наблюдаются поздней весной (табл. 4, рис.2).

Таблица  4

Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

| месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 7 | 4 | 4 | 12 | 35 | 14 | 14 | 10 | 16 |
| II | 7 | 5 | 5 | 13 | 31 | 18 | 12 | 9 | 18 |
| III | 7 | 5 | 5 | 13 | 32 | 17 | 13 | 8 | 20 |
| IV | 9 | 11 | 9 | 12 | 21 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| V | 13 | 11 | 7 | 11 | 14 | 12 | 15 | 17 | 13 |
| VI | 11 | 11 | 10 | 12 | 16 | 12 | 15 | 13 | 17 |
| VII | 14 | 14 | 10 | 10 | 13 | 9 | 13 | 17 | 22 |
| VIII | 14 | 11 | 7 | 11 | 14 | 11 | 14 | 18 | 21 |
| IX | 8 | 6 | 6 | 14 | 17 | 12 | 19 | 18 | 28 |
| X | 10 | 6 | 4 | 12 | 25 | 15 | 14 | 14 | 16 |
| XI | 4 | 6 | 4 | 16 | 28 | 17 | 16 | 9 | 12 |
| XII | 4 | 5 | 4 | 15 | 35 | 18 | 11 | 8 | 22 |
| год | 9 | 8 | 6 | 12 | 24 | 14 | 14 | 13 | 18 |

Рис.2. Годовая повторяемость ветров по направлениям

В таблице 5 приведены данные по среднемесячной и годовой скорости ветра, в таблице 6 – по повторяемости различных градаций скорости ветра за год.

Таблица 5

Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,4 |

Таблица 6

Повторяемость различных градаций скорости ветра за год  (%)

| 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38,4 | 35,8 | 18,7 | 5,1 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Повторяемость скорости ветра 0-1 м/с достигает 38 %.

Наблюдения за облачностью ведутся по 10-балльной шкале, по трем градациям: ясное (0-2 балла), полуясное (3-7 баллов) и пасмурное (8-10 баллов) состояние неба (%).

В таблице 7 представлены вероятности ясного, полуясного и пасмурного состояния неба (%) по результатам наблюдений на метеостанции села.

Таблица 7

Вероятности ясного, полуясного и пасмурного состояния неба, %

| Облачность | Месяцы |
| --- | --- |
| от | до | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 0 | 2 | 20 | 27 | 29 | 31 | 29 | 27 | 28 | 28 | 23 | 16 | 12 | 19 |
| 3 | 7 | 8 | 11 | 11 | 17 | 21 | 24 | 25 | 21 | 17 | 11 | 8 | 6 |
| 8 | 10 | 72 | 62 | 60 | 52 | 50 | 49 | 47 | 51 | 60 | 73 | 80 | 75 |

Наибольшая облачность наблюдается в морозный период, особенно в ноябре и декабре, когда повторяемость пасмурного неба составляет 70-80%. Наиболее ясными являются май, июнь и июль, когда повторяемость пасмурного неба не превышает 50%.

В с. Муслюмово число дней с туманами за год составляет 11 дней (табл.8).

Таблица 8

Число дней с туманами

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |

Особенности климата оказывают значительное влияние на санитарно-гигиеническое состояние территории с. Муслюмово. Концентрация загрязнения и характер его распространения зависят от таких климатических характеристик, как скорость и направление ветра, температурные инверсии, туманы, количество осадков. При этом определяющую роль играют скорость и направление ветра.

По данным Схемы территориального планирования Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан  № 134 от 21.02.11 г., метеорологический потенциал загрязнения атмосферы Муслюмовского муниципального района и с. Муслюмово оценивается как повышенный (2,7-3,0). Параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы:

- повторяемость приземных инверсий, % – 46;

- мощность приземных инверсий, км – 0,32;

- повторяемость скорости ветра 0-1 м/с, % - 38;

- продолжительность туманов, часы – 45.

## 2.8. Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный мир

Ландшафтная специфика территории обусловлена взаимным влиянием общего и местного климата, рельефа, геолого-геоморфологических условий, растительности и животного мира.

Село Муслюмово расположено в пределах суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоны, лесостепной ландшафтной подзоны, Заикского возвышенного ландшафтного района.

Заикский ландшафтный район является возвышенным (150-200 м), с приволжскими липово-дубовыми и заволжскими вязово-дубовыми, липово-дубовыми лесами и участками типчаковых степей под серыми лесными и, частично, выщелоченными черноземными почвами средне и тяжелосуглинистого мехсостава на песчано-суглинистых отложениях неогена и плейстоцена и глинисто-мергельных и глинисто-известняковых отложениях верхней перми (Схема территориального планирования Республики Татарстан, 2010).

В с. Муслюмово обширные по площади пространства приурочены к долинным (пойменным и террасовым) типам ландшафта, в местах распространения оврагов выделяется склоновый тип ландшафта.

Процессы урбанизации с. Муслюмово привели к появлению антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной деятельностью человека.

По функциональной принадлежности в селе выделяются промышленный, селитебный и рекреационный типы ландшафта.

Промышленный тип ландшафта включает промышленные и коммунально-складские территории, сосредоточенные в северо-западной и юго-восточной частях с. Муслюмово.

Селитебный тип ландшафта представлен жилой застройкой и общественными объектами, расположенными на территории села.

Рекреационной зоной является прибрежная территория р. Ик и объекты озеленения общего пользования.

Анализ пространственной дифференциации природных комплексов и использования их в хозяйственной деятельности показывает, что наиболее трансформированными ландшафтами, испытывающими самые интенсивные нагрузки, являются долинные комплексы.

Наименее антропогенно-нарушенными являются ландшафты крутых склонов, что связано с неудобствами их использования. Тем не менее, они испытывают косвенное воздействие со стороны промышленно-селитебного функционального типа ландшафта, а также самое опосредованное воздействие через функциональный рекреационный тип ландшафта.

Почвенный покров

В почвенном покрове территории с. Муслюмово преобладают черноземы (52,7%), которые располагаются  по водораздельным склонам и плато.

Характерной особенностью черноземов, их профиля является наличие мощного темноокрашенного гумусового, или гумусово-аккумулятивного слоя, содержащего большое количество гумуса (в с. Муслюмово составляет 5,9%). В зависимости от интенсивности окраски в его пределах выделяются два самостоятельных горизонта. Верхний, наиболее гумусированный и темноокрашенный – это собственно гумусовый горизонт, а нижний, с постепенным изменением цвета до коричневых оттенков – переходный гумусовый. Ниже переходного горизонта располагается горизонт гумусовых затеков, а под ним - карбонатно-иллювиальный горизонт, постепенно переходящий в почвообразующую породу.

В целом почвы села Муслюмово характеризуются средним плодородием. Согласно ГОСТ 17.5.3.05-84; 17.5.1.03-86; 17.5.3.06-85 потенциально плодородный слой почв с. Муслюмово пригоден для проведения рекультивационных работ в качестве подстилающего слоя под пашню, ложе водоемов, лесонасаждения.

Растительный и животный мир

Согласно ботанико-географическому районированию территория с. Муслюмово расположена в Заикском возвышенном регионе,  с приволжскими липово-дубовыми и заволжскими вязово-дубовыми, липово-дубовыми лесами и участками типчаковых степей.

Непосредственно на территории села естественная растительность практически не сохранилась.

Кустарники представлены, в основном, зарослями тальника, распространенными в пойме р. Ик, и в меньшей степени лещиной, дубом и другими породами. Культурные посадки кустарников включают розу даурскую, сирень, шиповник, боярышник, акацию, спирею. Из трав произрастают: мятлик луговой, полевица белая, овсяница красная, клевер белый (Батыев, Ступишин, 1972).

Вдоль дорог, подходящих к селу, имеются лесопосадки, видовой состав которых представлен, в основном, березой.

Основные черты животного мира обусловлены разнообразием ландшафтов территорий, прилегающих к с. Муслюмово, а также географическим положением. Районный центр Муслюмово, как и вся территория Республики Татарстан, лежит на стыке тайги и широколиственных лесов.

Почвенные беспозвоночные представлены, преимущественно, паукообразными и низшими формами насекомых, среди воздушных насекомых доминируют жуки, перепончатокрылые, чешуекрылые и двукрылые.

В фауне наземных позвоночных встречаются типичные представители данного региона: грызуны, зайцы, кроты, зяблики, синицы, дятлы и др. На территории села преобладают представители синантропных и одомашненных видов животных (кошки, собаки, голуби и др.).

Основные виды рыб, обитающих в р. Ик, - лещ, судак, щука, налим, жерех, окунь, карась и др.

## 2.9. Инженерно-геологическая оценка территории

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

На территории с. Муслюмово опасные природные физико-геологические и техногенные процессы и явления (оползни, суффозии, карст и т.п.), которые могли бы отрицательно повлиять на устойчивость грунтов территории, отсутствуют.

Геолого-гидрогеологические условия мало благоприятствуют развитию оползней, поэтому они встречаются относительно редко и имеют небольшие размеры, что обусловлено преобладанием среди приповерхностных отложений континентальных малопластичных образований.

К потенциально оползнеопасным и обвало-, осыпеопасным следует относить склоны, на которых возможно развитие данных процессов при прогнозируемом воздействии природных и (или) техногенных факторов.

Территория села расположена в зоне развития поверхностного карста, и  при изысканиях требуется тщательное рекогносцировочное обследование местности.

Подтопление.

Под подтоплением понимается процесс подъема уровня подземных вод выше некоторого критического положения, а также формирование «верховодки» и техногенного водоносного горизонта, приводящий к ухудшению инженерно-геологических условий территории.

Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долины р. Ик,  дренирующей территорию села. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, которые испытывают существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод не превышает 10-15 м.

Площадная распространенность подтопления составляет около 0,83 га (6,1 % площади села), что не характеризует этот процесс как опасный в соответствии с градацией СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Распространение специфических грунтов.

Согласно СП 11-105-97 (часть III) к специфическим грунтам относятся просадочные, набухающие, органо-минеральные и органические, засоленные, элювиальные, техногенные грунты.

Широкое развитие получили просадочные грунты, представленные четвертичными суглинками твердой и полутвердой консистенции аллювиально-делювиального генезиса. Нижняя граница просадочности проходит на глубинах от 1,2 до 2,2 м. Просадочные грунты представлены широкой полосой на левобережье р.Ик. На территории села, преимущественно, распространен первый и местами второй тип грунтовых условий по просадочности.

Площадная пораженность рассматриваемой территории просадочными грунтами  составляет около 1,97 га (14,4 %), что не характеризует их как опасные в соответствии с градацией СНиП 22-01-95.

## 2.10. Оценка пригодности территории с. Муслюмово для градостроительного освоения

По степени пригодности территорий для размещения застройки в с. Муслюмово выделены три категории:

1.Территории, пригодные для строительства;

2.Территории, ограниченно пригодные для строительства;

- 3.Территории, не пригодные для застройки.

К территориям, пригодным для строительства, отнесены территории, которые по инженерно-геологическим условиям пригодны для строительства и не требуют специальных работ по инженерной подготовке. К данной категории относится большая часть территории, расположенная на водоразделе р. Ик с абсолютными отметками 90,0 м и выше.

К территориям, ограниченно пригодным для строительства, относятся участки водораздельного плато и надпойменных террас с уклонами поверхности 10-20 %.

К территориям, не пригодным для застройки, отнесены действующий карьер (Муслюмовское месторождение кирпичных глин) и изрытости глубиной более 2-3 м, а также подтопляемые пойменные участки  р. Ик.

# 3. Экологические ограничения, использованные
при выполнении раздела «Охрана окружающей среды»

При разработке раздела использовались экологические ограничения, регламентируемые следующими нормативными документами и материалами:

По атмосферному воздуху:

- Предельно допустимые концентрации для атмосферного воздуха («Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух», 1995);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция" (с изменениями, утв. Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 9.09.2010 г. N 122).

- Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.11.1992 г.;

По природным водам:

- Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.11.1992 г.;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

По почвам:

- Требования, регламентирующие возможность снятия и дальнейшего использования плодородного слоя ГОСТ 17.5.3.04-83; ГОСТ 17.5.1.02-85;

- Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.11.1992 г.;

По растительному покрову:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820).

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ;

- ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов».

По электромагнитному воздействию:

- Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (1985);

- Допустимые уровни электромагнитных полей СанПиН 2.2.2.723-98,

- Пособие по проектированию городских и поселковых электрических сетей (ВСН 97-83);

По шумовому и вибрационному воздействию:

- Нормы допустимых уровней шума СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещения жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

По радиоактивному воздействию:

- СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99).

# 4. Состояние окружающей среды

Для разработки раздела использовались следующие материалы:

- анкетные данные, предоставленные исполнительным комитетом и предприятиями Муслюмовского муниципального района и с. Муслюмово;

- письма Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в г. Набережные Челны по Муслюмовскому району;

- письма Приикского Территориального Управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан;

- письма Муслюмовского районного государственного ветеринарного объединения;

- Государственные доклады о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан за период 2007-2011 гг.

## 4.1. Состояние и охрана атмосферного воздуха

На территории с. Муслюмово насчитывается более 30 объектов, являющихся стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят объекты топливной, строительной и пищевой отраслей промышленности. Предприятия, преимущественно, сконцентрированы в северо-западной и юго-восточной частях села без соблюдения санитарно-защитных зон до жилой застройки.

Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха в с. Муслюмово являются: Кирпичный завод, Асфальто-бетонный завод, ЗАО «Муслюмовская МСО», ОАО «Муслюмовские инженерные сети», филиал ОАО «Вамин-Татарстан Муслюмовский завод СОМ», Муслюмовское хлебоприемное предприятие и др. Однако лишь 5 предприятий отчитываются в Управление Росприроднадзора по Республике Татарстан (табл. 9).

Таблица 9

Выбросы загрязняющих веществ от предприятий с. Муслюмово, т

| Предприятие | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| ЗАО «Муслюмовская МСО» | 15,791 | 2,055 |
| ОАО «Муслюмовские инженерные сети» | 3,065 | 2,967 |
| Филиал ОАО «Вамин Татарстан» «Муслюмовский завод СОМ» | 4,16 | 5,571 |
| Филиал «Вамин Татарстан» « Муслюмовское ХПП» | н/д | 2,473 |
| Итого | 23,016 | 13,066 |

Как следует из представленных данных, в 2010 г. почти по всем предприятиям отмечалось снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Самое значительное сокращение (на 87%) произошло на ЗАО «Муслюмовская МСО», тогда как на заводе СОМ, напротив, отмечено увеличение массы выбросов на 34 % по сравнению с 2009 г.

В таблице 10 представлены сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ, содержащихся в атмосферном воздухе с. Муслюмово (по данным МС р. ц. Муслюмово, предоставленным  ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан»).

Таблица 10

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном

воздухе с. Муслюмово

| Наименование ингредиента | Значение концентрации, мг/м3 |
| --- | --- |
| Взвешенные вещества | 0,170 |
| Диоксид серы | 0,015 |
| Оксид углерода | 1,5 |
| Диоксид азота | 0,050 |
| Оксид азота | 0,021 |

По данным ТО Управления Роспотребнадзора по РТ в г. Набережные Челны по Муслюмовскому району на предприятиях с. Муслюмово не разработаны проекты санитарно-защитных зон.

Контроль атмосферного воздуха, включающий маршрутные и подфакельные исследования в зоне влияния предприятий, автодорог, на территории жилой застройки, ТО Управления Роспотребнадзора в г. Набережные Челны на территории с. Муслюмово не проводится.

Передвижные источники

Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт. Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота.

Работы по переводу автомобильного транспорта на малотоксичные виды моторных топлив в Муслюмовском муниципальном районе и с. Муслюмово ведутся медленными темпами.  Причиной отставания в осуществлении работ по газификации автотранспорта является отсутствие средств у автотранспортных предприятий.

В  с. Муслюмово организуются проверки природоохранной деятельности автотранспортных предприятий, наряду с контролем токсичности отработавших газов автомашин. В ходе операции «Чистый воздух–2009» был проведен инструментальный контроль 12 автомобилей 5 предприятий, среди которых выявлены 3 машины не соответствующих ГОСТ автомашин.

Таблица 11

Результаты операции «Чистый воздух» в с. Муслюмово  в 2009 г.

| Проверено предприятий | Наличие автомобилей | Наличие газоанализаторов, дымомеров | Проверено автомашин | Обнаружено с превышением ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Из них с пониженной токсичностью | Для контроля СО, СН | Для контроля дымности | Карбюраторных, в т.ч. газобалонных | Дизельных, в т.ч. газодизельных | Карбюраторных, в т.ч. газобалонных | Дизельных, в т.ч. газодизельных |
|  |  | На сжатом природном газе | газодизельные | На сжиженном нефтяном газе |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 25 | - | - | - | - | - | 12 | - | 3 | - |

В с. Муслюмово основной транспортный поток проходит через ул. Урожайную. С помощью программы «Автомагистраль-город» была проведена оценка воздействия автотранспорта на данной улице на состояние атмосферного воздуха. Исходные данные для расчетов предоставлены ОГИБДД Муслюмовского РОВД (табл. 12). Полученные результаты отражены в табл. 4.7-4.8 (также см. прил.1).

Таблица 12

Данные по интенсивности движения автотранспорта в с. Муслюмово

| наименование улиц | Группа автотранспорта | протяженность участка, км | интенсивность движения по группам автотранспорта, авт./час | средняя скорость движения по автодороге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для правого направления | для левого направления |  |
| Урожайная | легковые | 2,5 | 123 | 84 | 61 |
| Урожайная | Легковые дизельные | 2,5 | 4 | 1 | 60 |
| Урожайная | Грузовые карбюраторные до 3 т. | 2,5 | 6 | 7 | 53 |
| Урожайная | Грузовые карбюраторные бол.3т. | 2,5 | 2 | 2 | 52 |
| Урожайная | Автобусы карбюраторные | 2,5 | 1 | 1 | 40 |
| Урожайная | Грузовые дизельные | 2,5 | 3 | 6 | 40 |
| Урожайная | Автобусы дизельные | 2,5 | 0 | 1 | 59 |
| Урожайная | Грузовые газоболонные | 2,5 | 4 | 0 | 49 |

Таблица 13

Загрязняющие вещества, поступающие от автотранспорта с. Муслюмово

| Вредное вещество | Код | Валовый выброс (т/год) | Максимально разовый выброс (г/сек) |
| --- | --- | --- | --- |
| Оксид углерода (CO) Оксиды азота NOx, в.т.ч.: Азота диоксид Азота оксид Углеводороды, в т.ч.: Бензин Керосин Метан Сажа (C) Оксиды серы (в пересчете на SO2) Формальдегид Бенза(а)пирен | 337 301 304 2704 2732 410 328 330 1325 703 | 44.9077677 9.3889680 1.5257073 5.4848988 0.8432595 0.0569400 0.0448731 0.3255566 0.0428320 0.0000044 | 1.4240160 0.2977222 0.0483799 0.1739250 0.0267396 0.0018056 0.0014229 0.0103233 0.0013582 0.0000001 |

Как показал проведенный анализ, суммарный вклад автотранспорта в уровень загрязнения атмосферного воздуха от основной дороги села составляет 62,62 т/год (валовый выброс), или 1,98 г/сек (максимально разовый выброс).

Метеорологические условия

Складывающиеся метеорологические условия также являются одной из причин увеличения уровня загрязнения атмосферы. Территория с. Муслюмово располагается в области повышенного потенциала загрязнения атмосферы, следовательно, здесь преобладают процессы, способствующие накоплению выбросов в приземном слое атмосферы.

В связи с этим выполнение предприятиями мероприятий по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий служат одним из путей по улучшению состояния воздушного бассейна.

Немаловажную особенность имеет ориентированность территории по отношению к направлениям ветра. При преобладающих южных направлениях селитебная застройка с. Муслюмово расположена с подветренной стороны по отношению к основной производственной  зоне села,  поэтому можно утверждать, что загрязняющие вещества, образующиеся на промышленных предприятиях, не разносятся на территорию села с ветровыми потоками.

## 4.2. Водные ресурсы, их состояние, охрана и использование

Существующее водоснабжение

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с. Муслюмово являются подземные воды, приуроченные, в основном, к нижнеказанским и шешминским отложениям.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения с. Муслюмово обеспечивается добычей подземных вод из 6 водозаборных скважин, расположенных в долине р. Ик на западной окраине села, и каптированного родника «Дуслык» на правобережье р. Ик. Режим работы водозабора круглогодичный, из шести скважин четыре работают постоянно, в летний период дополнительно включаются еще две скважины. Водовмещающие породы представлены песчаниками, реже трещиноватыми алевролитами. Глубина залегания статического уровня подземных вод составляет 13-35 м.

Общий объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Муслюмово по водозаборным скважинам и роднику №1 МУП ЖКХ составляет 0,69-0.86 тыс. м3/сут. Водозаборные скважины расположены в зоне жилой застройки, оборудованы павильонами, 1 пояс зоны санитарной охраны обустроен в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. На водозаборе ведется журнал учёта отбора воды. Глубина скважин составляет 50-65 м. В интервале залегания проницаемых пород установлены сетчатые фильтры. Скважины оборудованы погружными насосами типа ЭЦВ 6-10-140, ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ 6-6.5-85, ЭЦВ 6-6.5-125 с производительностью от 4 до 10 м3/час.

Скважины эксплуатируются на основании лицензии, разрешающей добычу подземных вод в объеме 1169,87 м3/сут., или 427 тыс. м3/год. Родник №1 «Дуслык» расположен на юго-восточной окраине д. Старый Варяш. На роднике установлена насосная станция, часть воды подается в с. Муслюмово, остатки сбрасываются в ручей.

Таблица 14

Характеристика скважин Муслюмовского водозабора

| № скв. год бурения | Глубина скважины, м | Конструкция скважины | Индекс геол. возраста | Статиче-ский уровень, м | Минерализация, г/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Абс. отм. устья скважины, м | Диам. труб, мм | Тип фильтра | Литологи- ческий состав водовмещаю-щих пород |  |  |
|  |  | Интервал крепления, м | Интервал раб. части, м |  | Абс. отм., м | Общ. жесткость, ммоль/л |
| 1 | 65 | 219 | сетчатый | P2ss | 8 | - |
| 1980 | 86 | 0-65 | 34-40 | песчаники | 78 | 10.1 |
| 2 | 55 | 219 | проволочн. | P2ss | 8 | - |
| 1984 | 85 | 0-55 | 37-44 | песчаники | 77 | 11.71 |
| 3 | 64 | 219 | сетчатый | P2ss | 7 |  |
| 1985 | 87 | 0-64 | 38-45 | песчаники | 80 |  |
| 4 | 61 | 219 | сетчатый | P2ss | 9 | - |
| 1976 | 86 | 0-61 | 37-44 | песчаники | 77 | 8.58 |
| 5 | 65 | 324 | сетчатый | P2ss | 6 | - |
| 1968 | 82 | 0-10 | 47-55 | песчаники | 76 | 9.69 |
|  |  | 273 |  |  |  |  |
|  |  | 0-50 |  |  |  |  |
| 6 | 50 | 219 | щелевой | P2ss | 8 | - |
| 1966 | 100 | 0-50 | 36-42 | песчаники | 92 | 8.28 |

В 100-150 м севернее Муслюмовского водозабора расположены 2 скважины завода ОАО «Вамин-Татарстан» «Муслюмовский завод СОМ», с суммарным годовым водоотбором 53 тыс. м3 (~150 м3/сут). Добываемая вода используется для производственного водоснабжения завода.

Качество подземных вод водозаборных скважин с. Муслюмово в целом не соответствует требованиям действующих нормативных документов по запаху, мутности, жесткости, железу, марганцу, магнию. Воды не могут использоваться для питьевого водоснабжения без соответствующей водоподготовки.

Кроме того, водозаборы расположены в санитарно-защитных зонах сибиреязвенных скотомогильников, что является нарушением Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов и значительно увеличивает риск распространения инфекционных заболеваний среди населения.

Перспективные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения

Для технического и хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с. Муслюмово в период с 2000 по 2008 гг. ОАО "Татнефть" проводились поисково-оценочные работы запасов подземных вод на трех участках: Варяш-Казанчинском, Ташлиярском, Муслюмовском. Оценка эксплуатационных запасов подземных вод выполнена для Варяш-Казанчинского и Ташлиярского участков интенсивной разгрузки родникового стока, а также Муслюмовского участка, на котором размещены действующий скважинный водозабор и поисковая скважина №15.

Основными объектами исследования являлись водоносные верхне - и нижнеказанские карбонатно-терригенные свиты по правобережью р. Ик, а также водоносный шешминский терригенный комплекс по левобережью р. Ик, в районе существующего водозабора.

Варяш-Казанчинский участок расположен на правобережье р. Ик, характеризуется развитием интенсивного родникового стока, дренирующего отложения нижнеказанского водоносного комплекса. В ходе поисково-разведочных работ изучены родники №№1, 29, 3, 14, 25. Каптирован родник №1, сток остальных родников свободно разгружается в местную речную сеть.

Ташлияровский участок расположен в 18 км юго-западнее с. Муслюмово, вблизи д. Ташлияр. Изучен сток групповых родников №№38, 1143, дренирующих отложения нижнеказанского водоносного комплекса. Каптирована группа родников №38, родник №1143 не каптирован.

Муслюмовский участок включает территорию существующего водозабора, площадку поисковой скважины №15 и 2 проектные скважины № 15а, 15в.

На действующем водозаборе (участок Муслюмовский) подземные воды не соответствуют требованиям питьевых кондиций, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01, по показателю общей жесткости, минерализации и содержанию железа, поэтому они рекомендованы для технического водоснабжения. На участке действующего водозабора водоподготовка отсутствует.

На Муслюмовском участке оценка запасов подземных вод выполнена гидродинамическим способом, применительно к расчетной схеме водозабора, состоящего из 3 скважин действующего водозабора (с эксплуатационной нагрузкой по 77 м3/сут) и 3 скважин проектного водозабора с производительностью 250 м3/сут.

Таблица 15

Количество и категории утвержденных запасов

| № п/п | Месторождение | Целевое использование | Эксплуатационные запасы, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по категориям |
|  |  |  |  | С1 | С2 |
| 1. | Варяш-Казанчинское | Хозяйственно-питьевое водоснабжение | 620 | 400 | 220 |
| 2. | Ташлиярское | Хозяйственно-питьевое водоснабжение | 2030 | 1690 | 340 |
| 3. | Муслюмовское | Хозяйственно-питьевое водоснабжение | 950 | 250 | 500 |
|  |  | Техническое водоснабжение |  | 200 |  |

Всего на 3 месторождениях утверждено 2000 м3/сут. эксплуатационных запасов подземных вод по категории С1, 1050м3/сут по категории С2 для хозяйственно-питьевого водоснабжения и 550 м3/сут С1  для технических нужд с. Муслюмово. Для перевода запасов в промышленные категории (В, А) необходима постановка разведочных работ.

Водопотребление и водоотведение

Забор воды в Муслюмовском муниципальном районе и с. Муслюмово в 2010 г. составил 0,483 млн. м3 (2009 г. – 0,754 млн. м3).

Уменьшение объемов воды, забранной в 2010 г. по сравнению с 2009 г. из поверхностных и подземных источников, связано с активным внедрением программы рационального водопользования путем снижения потерь воды при транспортировке до водопотребителя, рационального расхода воды, установкой счетчиков воды (расходомеров), проведением ремонта и технического обслуживания скважин, ремонтом насосов, задвижек, запорной арматуры.

Информация об объемах водопотребления и использования воды в 2009 г. представлена в таблице 16.

Таблица 16

Показатели потребления и использования воды по Муслюмовскому муниципальному району и с. Муслюмово, млн. м3

| Муниципальный район, населенный пункт | Забор воды* | Использовано на нужды, млн. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | хозяйственно-питьевые | производственные | с/х водоснабжения |
| Муслюмовский м.р., с. Муслюмово | 0,77 | 0,64 | 0,47 | 0,14 | 0,03 |

Примечание: *В графе «Забор воды» указан объем воды, забранной из природных источников с помощью собственных водозаборов.

Обеспечение минимальным количеством воды питьевого качества (из расчета 247039 л на 7969 человек в сутки), которое  подается в период чрезвычайной ситуации по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения или с помощью передвижных средств (ВСН ВК 4-90).

Объем водоотведения в Муслюмовском муниципальном районе и с. Муслюмово в 2010 г. составил 0,114 млн. м3 (2009 г. – 0,081 млн. м3).

Показатели водоотведения по Муслюмовскому муниципальному району и с. Муслюмово за 2009 г. представлены в таблице 17.

Таблица 17

Показатели водоотведения по Муслюмовскому муниципальному району и с. Муслюмово, млн. м3

| Муниципальное образование, населенный пункт | Сброс сточных вод | В т.ч. в поверхностные водоемы | Оборотное и повторное водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г | 2009 г. | Всего | Нормативно чистых | Загрязненных | 2009 г. | 2008 г. |
|  |  |  |  |  | без очистки | недостаточно очищенных |  |  |
| Муслюмовский м.р., с. Муслюмово | 0,37 | 0,32 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,46 | 0,46 |

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан обеспеченность жилищного фонда с. Муслюмово водопроводными сетями составляет 45,2 %, а канализационными – 43 %. Система водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии: водопроводы изношены и устарели, происходит вторичное загрязнение воды из-за коррозии стальных водопроводов. Протяженность сетей 39 км, ветхих - 23,4 км, что составляет 60%.

Контроль качества водных ресурсов

В настоящее время население Муслюмовского муниципального района и с. Муслюмово не обеспечено качественной питьевой водой. В таблице 18 представлены результаты контроля проб воды из водопроводной сети, отобранных ТО Управления Роспотребнадзора в г. Набережные Челны на территории с. Муслюмово за 2009-2010 гг. Основное количество отобранных проб не соответствовало установленным требованиям по санитарно-химическим показателям.

Таблица 18

Удельный вес проб воды (%) из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и

микробиологическим показателям

| пробы воды, не отвечающие гигиеническим нормативам | по санитарно-химическим показателям |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 |
| всего | 55,5 | 60,0 |
| по общей минерализации | 38,8 | - |
| в т.ч. по органолептике | 16,6 | 60,0 |
| по содержанию хим. в-в по сан.-токс. |  |  |
|  | по микробиологическим показателям |
| всего | 8,3 | 8,0 |
| в т.ч. с к-и>20 | - | - |
| выявлены возб. инф. заболеваний | - | - |

В таблицах 19 и 20 представлены данные о состоянии водных объектов в местах водопользования населения.

Таблица 19

Пробы, исследованные по санитарно-химическим показателям в местах водопользования населения за 2010 год

| водные объекты | число исследованных проб по санитарно-химическим показателям |
| --- | --- |
|  | количество постоянных створов | всего | из них не отвечает гигиеническим нормативам | в т.ч. тяжелые металлы |
| водоемы 2-ой категории | 3 | 3 | 3 | - |
| подземные водные источники | 51 | 36 | 22 | - |

Таблица 20

Пробы, исследованные по санитарно-химическим показателям в местах водопользования населения за 2010 год

| водные объекты | число исследованных проб по микробиологическим показателям |
| --- | --- |
|  | всего | из них не отвечает гигиеническим нормативам | число исследованных проб на радиоактивные вещества |
| водоемы 2-ой категории | 30 | 2 | - |
| подземные водные источники | 52 | 2 | - |

Состояние поверхностных вод

Вдоль северо-восточной границы села протекает река Ик, водоохранная зона которой составляет 200 м, однако в нарушение установленных требований в данной зоне расположена неблагоустроенная  усадебная застройка площадью 11,7 га.

Источниками загрязнения р. Ик являются неорганизованный сток поверхностных вод, выпуски сточных вод БОС и предприятий, неканализованная жилая застройка. Отсутствие в селе ливневой канализации и локальных очистных сооружений промышленных стоков, мойка автотранспорта на берегу усиливают загрязнение реки.

Отвод сточных вод с. Муслюмово производится на БОС ОАО «Муслюмовские инженерные сети», расположенные в 130 м к северо-западу от села. БОС, введены в эксплуатацию в 1996 г.  Проектная производительность составляет 500 м3/сут. фактическая нагрузка – 360 м3/сут. Эффективность очистных сооружений по БПК5 достигает 98%, взвешенным веществам – 92%, азоту аммонийному – 98%. Качественная характеристика очищенных сточных вод: взвешенные вещества – 5 мг/л, БПКполн - 7,6 мг/л. Нормативно-очищенные сточные воды отводятся в р. Ик.

## 4.3. Земельные ресурсы, отходы производства и потребления

Почва - один из основных компонентов, оказывающих влияние на условия существования населения. Состояние почвенного покрова определяется сочетанием естественных процессов и антропогенным влиянием на почву.

Загрязнение почвенного покрова территории с. Муслюмово обусловлено наличием производственных территорий, дорожно-транспортной сетью, а также аэротехногенным выпадением загрязнителей.

Исследования почв по санитарно-химическим показателям в ТО Управления Роспотребнадзора в г. Набережные Челны на территории с. Муслюмово за 2010 г. представлены в таблице 4.17. В 2010 г. из 8 отобранных проб одна была взята в селитебной зоне и отвечала гигиеническим нормативам (табл. 21).

Таблица 21

Пробы, исследованные по санитарно-химическим показателям за 2009 год

| Объекты | Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям |
| --- | --- |
|  | всего | из них не отвечает гигиеническим нормативам |
| почва в селитебной зоне всего | 1 | - |
| В том числе на территории детских учреждений и детских площадках | 1 | - |
| Прочие | 7 | - |

Исследования почв по микробиологическим и паразитологическим показателям на территории с. Муслюмово не проводились.

Добыча полезных ископаемых также ведет к разрушению почвенного покрова. Ближайший карьер кирпичных глин расположен в 20-30 м западнее с. Муслюмово. Месторождение эксплуатируется ЗАО «Муслюмовская МСО».

Отходы производства и потребления

В  с. Муслюмово все предприятия и жилой сектор являются источниками образования промышленных и хозяйственно-бытовых отходов.

Согласно статистическим отчетам 2-тп (отходы), предоставленным Управлением Росприроднадзора по Республике Татарстан, в с. Муслюмово за 2010 г. образовалось  меньше отходов (0,037 тыс.т ) по сравнению с 2009 г (0,104 тыс.т) (табл. 22).

Таблица 22

Сведения об объемах образования отходов предприятиями с. Муслюмово, тыс.т

| Предприятия | 2009г. | 2010г |
| --- | --- | --- |
| ГУП УПС «Татарстан почтасы» Набережно-Челнинская МРП Муслюмово | 0,011 | 0,009 |
| ЗАО «Муслюмовская МСО» | 0,033 | - |
| ОАО «Меллянефть» | 0,001 | - |
| Таттелеком АЗУЭС Муслюмовские РУЭС | 0,007 | - |
| ОАО «Муслюмовские инженерные сети» | 0,01 | 0,016 |
| Филиал ОАО «Вамин Татарстан» «Муслюмовский завод СОМ» | 0,042 |  |
| ГУП «Медицинская техника» | - | 0,003 |
| ООО Газпром Трансгаз Казань ЭПУ Альметьевскгаз | - | 0,009 |
| Итого | 0,104 | 0,037 |

Среди промышленных отходов, образовавшихся в с. Муслюмово за 2010 год, лидируют отходы 4-го класса опасности, за ними - отходы 5-го класса. Отходы 1-го, 2-го, 3-го класса отсутствуют.

К промышленным отходам 5-го класса опасности относятся накипь котельная, растительные остатки при выращивании овощей, отходы, образующиеся в результате уборки различных учреждений.

Отходы 4-го класса опасности – смет с территории, пыль древесная, стекло от переработки ламп, лом черных и цветных металлов, макулатура, стружки, опилки, отходы древесины, изношенные автомобильные покрышки и камеры, шины.

Данные о количестве отходов ЛПУ по классам опасности за 2010 г. представлены в таблице 23.

Таблица 23

Сведения об образовании отходов ЛПУ по классам опасности за 2010 г., т

| Муслюмовский м.р. –Центральная районная больница | Класс опасности |
| --- | --- |
|  | А | Б | В | Г | Д | Всего |
|  | 53,8 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 59,5 |

На территории с. Муслюмово накопление твердых бытовых отходов (ТБО) производится в контейнеры (128 шт.), установленные на контейнерных площадках (14 шт.).

По данным Приикского ТУ Министерства экологии и природных ресурсов РТ в Муслюмовском муниципальном районе и с. Муслюмово сбор и вывоз отходов осуществляет ООО «Полигон ТБО» на специально отведенную площадку, расположенную в 3,4 км южнее села. Полигон ТБО с. Муслюмово общей площадью 4,5 га имеет вместимость 156,504 тыс. м3, сдан в эксплуатацию в 2003 г., срок эксплуатации – 20 лет. На полигоне осуществляется ручная сортировка и уплотнение отходов, ведется мониторинг состояния окружающей среды, пересыпка отходов инертными материалами не проводится. Мусоросортировочная линия введена в эксплуатацию в 2009 г. (Государственный доклад…, 2011). За 2010 г. на полигон ТБО вывезено 6,8 тыс. м3 отходов, из них от жилого сектора – 3,078 тыс. м3, от предприятий и организаций – 3,722 тыс. м3 (таблица 24).

Таблица 24

Отходы, принятые на «Полигон ТБО» Муслюмовского муниципального района за 2010 г., тыс.м3

| Район | Образовалось в 2010 г. | Захоронено ТБО |
| --- | --- | --- |
|  |  | от населения | от предприятий и организаций |
| Муслюмовский, с. Муслюмово | 6,8 | 3,078 | 3,722 |

В Муслюмовском муниципальном районе и с. Муслюмово функционируют 2 предприятия по сбору вторичного сырья: заготконтора СПК «Заготовитель» и полигон ТБО с. Муслюмово. Полигона для складирования снега и несанкционированных свалок в селе нет.

Биологические отходы

По данным Муслюмовского районного государственного ветеринарного объединения в с. Муслюмово и на прилегающих к нему территориям расположены два сибиреязвенных скотомогильника: первый скотомогильник находится в юго-западной части села в районе ул. Объездная, второй скотомогильник - в 800 м к северо-западу от села (рядом с летним лагерем для скота).

Площадь скотомогильника, расположенного в юго-западной части села, составляет 0,5 га, объект огражден глухим забором. Первое захоронение животных, павших от сибирской язвы, было произведено в 1949 г. На скотомогильник имеется ветеринарно-санитарная карточка №9.

Скотомогильник, расположенный к северо-западу от села, не благоустроен, ветеринарно-санитарная карточка отсуствует. Площадь скотомогильника - 0,4 га. Первое захоронение животных, павших от сибирской язвы, было осуществлено в 1948 г.

В соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размер санитарно-защитной зоны скотомогильника составляет 1000 м. Санитарно-защитные зоны скотомогильников накрывают часть усадебной и секционной жилой застройки в юго-западной и северо-западной частях села (табл. 25).

Таблица 25

| Скотомогильник | Численность населения в СЗЗ скотомогильника | Общая жилая площадь в СЗЗ скотомогильника | Территории жилой и общественной застройки в СЗЗ обоих скотомогильников |
| --- | --- | --- | --- |
| Сибиреязвенный скотомогильник, расположенный в юго-западной части села | 2285 чел. | 40830,1 м2 | 60,1 га |
| Сибиреязвенный скотомогильник, расположенный к северо-западу от села | 192 чел. | 3389,15 м2 |  |

Возможны 2 варианта решения проблемы связанной с размещением скотомогильников:

- проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

- перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по исключению возможности распространения инфекций за пределы места захоронения и последующему сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

- обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом (саркофагом);

- нанесение на опорный план границ скотомогильников;

- обваловка скотомогильников по периметру, обнесение ограждением;

- организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан толщина железобетонной поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Как также указывают органы Роспотребнадзора в письме №0100/100-08-31 от 15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

Исполнительный комитет Муслюмовского муниципального района принял решение о проведении мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон данных скотомогильников путем проведения мероприятий по их благоустройству, лабораторных исследований почв и грунтовых вод и подготовки соответствующего проекта (письмо № 818 от 26.08.2010 г.).

В с. Муслюмово расположены 2 кладбища, 50-метровые санитарно-защитные зоны которых частично накрывают территорию 24 жилых домов усадебного типа (0,14 га):

- закрытое кладбище площадью 0,02 га по ул. Кооперативная;

- действующее кладбище площадью 0,4 га расположенное вдоль юго-восточной границы села.

## 4.4. Радиационно-гигиеническая обстановка. Акустический режим и электромагнитные излучения

В настоящее время в  с. Муслюмово, как и на всей территории Республики Татарстан, радиационно-экологическая обстановка остается стабильной и не отличается от уровня прошлых лет.

По результатам лабораторно-инструментальных измерений радиационный фон c. Муслюмово соответствует требованиям санитарных норм. Здесь отсутствуют радиационно-опасные объекты и зафиксирован низкий уровень загрязнения почв радиоизотопами стронций-90 и цезий-137 (коэффициент загрязнения менее 0,50) (Схема территориального планирования РТ, 2011).

Потенциальными источниками электромагнитного загрязнения в с. Муслюмово являются:

- Электроподстанция  мощностью 6,3 МВ А. В соответствии с проектом размер санитарно-защитной зоны до электроподстанции составляет 10 м. Из-за имеющегося разрыва до жилой застройки влияние электромагнитных полей на жилую застройку незначительно (письмо Татэнерго, Альметьевские электрические сети  №102-06/2573 от 14.09.2011).

- Антенна сотовой связи «Билайн» БС № 8129 ОАО «Вымпелком» - уровень электромагнитного излучения от базовой станции сотовой связи БС-58129 в зданиях и на прилегающей к радиотехническому объекту территории не превышает предельно-допустимых уровней (Протокол №8359 от 10.12.2008 г., ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ). Организация санитарно-защитных зон на земле не требуется. Зоны ограничения застройки проходят через фазовые центры излучения антенн, ориентированы в направлении максимумов диаграмм направленности, простираются в горизонтальной плоскости на расстояние, указанное в таблице 26. В зоне действия границ ЗОЗ не должно быть жилых зданий (Результаты расчета СЗЗ и ЗОЗ…, 2006).

Базовая станция ОАО «Вымпелком» не будет оказывать электромагнитного излучения на рассматриваемую территорию, поскольку в селе высотная застройка (69 м) отсутствует.

| Обозначение передающей антенны | Максимальная граница ЗОЗ | Азимут, о |
| --- | --- | --- |
|  | Высота, м | Расстояние, м |  |
| А1 | 69 | 35 | 0 |
| А2 | 69 | 35 | 120 |
| А3 | 69 | 35 | 240 |
| А4 | 69 | 35 | 261 |

3. Воздушные линии электропередач напряжением 10 и 35 кВ. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для ЛЭП указанного напряжения не требуется установление санитарных разрывов в связи с отсутствием их воздействия на окружающую среду и население.

Основным источником шумового воздействия в с. Муслюмово является автотранспорт. Акустическое воздействие на жилую застройку также возможно от автостанции, коммунальных, промышленных предприятий, инженерного оборудования жилых домов.

Ввиду отсутствия приборов для измерения шума Территориальный Отдел Управления Роспотребнадзора по РТ в г. Наб. Челны по Муслюмовскому району не осуществляет акустические замеры на территории с. Муслюмово. В связи с этим возможное шумовое воздействие автодорог было определено в соответствии с методикой, предложенной в Методических рекомендациях «Гигиеническая оценка шумового режима территории жилой застройки и жилых помещений на этапах предупредительного санитарного надзора» (Закиев, 1997).

Шумовой характеристикой транспортных потоков является эквивалентный уровень звука (LА экв, дБА). Характер и интенсивность шумового воздействия зависят от интенсивности, скорости движения и состава транспортного потока, рядности движения и прочих факторов, поэтому расчетные шумовые характеристики транспортных потоков составляют:

- для  магистральных общепоселковых улиц районного значения– 81дБа;

- для жилых улиц с 2 полосами для движения - 73 дБА;

- для дорог промышленно-складского значения – 79 дБА.

Уровни звука на территории жилых кварталов, прилегающих к дорогам с. Муслюмово, определялись по формуле:

LА тер = LА экв - LА рас - LА экр - LА зел,

где LА экв   - шумовая характеристика источника шума в дБА;

LА рас - снижение уровня звука в дБА в зависимости от расстояния между источником шума и расчетной точкой;

LА экр- снижение уровня звука экранами на пути распространения звука в дБА;

LА зел – снижение уровня звука полосами зеленых насаждений в дБА.

Как показали проведенные расчеты, эквивалентный уровень звука на рассматриваемых участках изменяется в пределах от 71 до 76 дБА (при установленной норме – 50 дБА внутри помещений, 55 дБА – на территории, прилегающей к жилым домам).

В связи с превышением уровня звука на основных улицах с. Муслюмово необходимо проведение шумозащитных мероприятий, включающих посадку зеленых насаждений вдоль автодорог; установку специальных экранов; использование оконных конструкций с усиленной звукоизоляцией.

Акустическое воздействие также возможно от автостанции, в санитарно-защитной зоне которой (50 м) размещается жилая застройка (7 домов усадебного типа площадью 0,02 га). Для установления степени фактического воздействия автостанции на жилую застройку предлагается провести исследования физических факторов. Если воздействие будет превышать ПДУ, то необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны, в котором будут предложены технологические мероприятия по сокращению шумового воздействия (планирование системы защитного озеленения и применение специальных акустических экранов, снижающих шум на пути от источника).

Ипподром, находящийся в 450 м от юго-восточной границы села, также является потенциальным источником акустического воздействия. Однако поскольку его санитарно-защитная зона, составляющая 100 м, соблюдается, уровень шума в жилой застройке не превысит нормативных значений.

Таблица 26

# Шумовая характеристика общепоселковых улиц и мероприятий по снижению уровня шума

| Улицы | Шумовая характеристика транспортного потока улиц | Снижение уровня звука, дБА, в зависимости от расстояния между источником шума* и расчетной точкой** | Снижение уровня звука забором при высоте 1 м, дБА | Снижение уровня звука зелеными насаждениями, дБА | Требуется установка акустических экранов для достижения нормативного значения уровня шума (55 дБА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общепоселковые магистральные улицы районного значения |
| Ул. Казанская (усадебная застройка) | 81 | Существующее жилье. Защита расстоянием составляет 9-11. | 19 | Не требуется | Не требуется |
| Ул. Гаврилова (секционная застройка) | 81 | Существующее жильё. Защита расстоянием –7. |  | Требуется двухрядная шахматная полоса зеленых насаждений. Эффект -12 | Требуется экран для снижения уровня шума на 7 дБА |
| Ул. Гаврилова (усадебная застройка) | 81 | Существующее жильё. Защита расстоянием составит –2-4. | 19 | Требуется однорядная шахматная полоса зеленых насаждений. Эффект – 3-5 | Не требуется |
| Ул. Советская (главная площадь, усадебная застройка) | 81 | Существующее жильё. Защита расстоянием составит – 6-7. | 19 | Требуется однорядная шахматная полоса зеленых насаждений. Эффект -7 | Не требуется |
| Ул. Советская (въезд с моста, секционная застройка) | 81 | Существующее жильё, защита расстоянием – 5. |  | Требуется организация двухрядная шахматная полоса зеленых насаждений. Эффект - 12 | Требуется экран для снижения уровня шума на 9 дБА |
| Ул. Советская (въезд с моста, усадебная застройка) | 81 | Существующее жилье. Защита расстоянием – 2-9. | 19 | Требуется организация двухрядной шахматной полосы зеленых насаждений. Эффект –5 | Не требуется |
| Ул. Осипова (усадебка) | 81 | Существующее жилье. Защита расстоянием дом №2 – 0; №11,18 – 6; №13,16,21,23 – 4. | 19 | Требуется организация двухрядной шахматной полосы зеленых насаждений. Эффект –7 | Не требуется |
| Ул. Комсомольская (секционная застройка) | 81 | Существующее жильё. Защита расстоянием - 9 |  | Требуется организация двухрядной шахматной полосы зеленых насаждений. Эффект – 12 | Требуется экран для снижения уровня шума на 5 дБА |
| Ул. Комсомольская (усадебная застройка) | 81 | Существующее жильё Защита расстоянием – 2-3 | 19 | Требуется организация двухрядной шахматной полосы зеленых насаждений. Эффект – 5 | Не требуется |
| Ул. Перчкова (секционная застройка) | 81 | Существующее жилье. Защита расстоянием – 8 - 10 |  | Требуется организация двухрядной шахматной полосы зеленых насаждений. Эффект – 12 | Требуется экран для снижения уровня шума на 4 –6 дБА |
| Ул. Дружбы (усадебная застройка) | 81 | Существующее жилье. Защита расстоянием – 2,3,4 | 19 | Требуется организация двухрядной шахматной полосы зеленых насаждений. Эффект – 5 | Не требуется |
| Ул. Юбилейная (усадебная застройка) | 81 | Существующее жильё. Защита расстоянием – 2,5 | 19 | Требуется организация двухрядной шахматной полосы зеленых насаждений. Эффект – 5 | Не требуется |
| Ул. Молодежная (усадебная застройка) | 81 | Существующее жильё. Защита расстоянием - 7 | 19 | Не требуется | Не требуется |
| Ул. По дну оврага №2 (усадебная застройка) | 81 | Существующее жильё. Защита расстоянием – 7,9,12 | 19 | Не требуется | Не требуется |
| Ул. 50 лет Победы (усадебная застройка) | 81 | Существующее жильё. Защита расстоянием - 4 | 19 | Требуется однорядная шахматная полоса зеленых насаждений. Эффект – 3. | Не требуется |
| дорога промышленно- складского значения |
| Подъезд к карьеру глин | 79 | Существующее жильё. Защита расстоянием – 9,13,14 | 19 | Не требуется | Не требуется |
| Жилые улицы |
| Ул. Садовая (усадебная застройка) | 73 | Существующее жильё. Защита расстоянием - 1 | 19 | Не требуется | Не требуется |
| Ул. Строителей (усадебная застройка) | 73 | Существующее жильё. Защита расстоянием - 1 | 19 | Не требуется | Не требуется |
| Ул. Титова (усадебная застройка) | 73 | Существующее жильё. Защита расстоянием - 1 | 19 | Не требуется | Не требуется |
| Ул. Пушкина (усадебная застройка) | 73 | Существующее жильё. Защита расстоянием - 1 | 19 | Не требуется | Не требуется |
| Ул. Овражная (усадебная застройка) | 73 | Существующее жильё. Защита расстоянием - 1 | 19 | Не требуется | Не требуется |
| Ул. Гаврилова (усадебная застройка) | 73 | Существующее жильё. Защита расстоянием - 1 | 19 | Не требуется | Не требуется |
| Ул. Механизаторов (усадебная застройка) | 73 | Существующее жильё. Защита расстоянием - 1 | 19 | Не требуется | Не требуется |
| Ул. Техническая (усадебная застройка) | 73 | Существующее жильё. Защита расстоянием - 1 | 19 | Не требуется | Не требуется |
| Ул. Олимпийская (усадебная застройка) | 73 | Существующее жильё. Защита расстоянием - 1 | 19 | Не требуется | Не требуется |

*- середина проезжей части

**- граница жилой застройки

## 4.5. Состояние и охрана озелененных территорий

В создании благоприятных гигиенических условий с. Муслюмово участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

Система озелененных территорий с. Муслюмово в настоящее время представлена зелеными насаждениями общего пользования: парком им. Победы по ул. Г. Тукая, незначительным озеленением благоустроенных улиц, озеленением усадебной и общественной застройки, а также озеленением специального назначения (кладбища) по ул. Кооперативная и Урожайная.

В видовом составе растительности преобладают клен, липа, дубы. Следует отметить, что озеленение санитарно-защитных зон предприятий и автодорог отсутствует. Также не организована рекреационная зона у реки Ик.

Площадь озелененных территорий с. Муслюмово составляет 28,3 га (без учета внутриквартального и приусадебного озеленения). По видам использования в с. Муслюмово выделяются следующие категории озелененных территорий (ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов»):

- Озелененные территории общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха – парк;

- Озелененные территории ограниченного пользования - спортивные площадки;

- Озелененные территории специального назначения – кладбище, лесопосадки.

Таблица 27

Структура озелененных территорий с. Муслюмово

| Наименование класса | Исходный год |
| --- | --- |
|  | га | % |
| Озелененные территории общего пользования |
| Парки | 6,3 | 0,98 |
| Итого | 6,3 | 0,98 |
| Озелененные территории ограниченного пользования |
| Спортивные площадки | 9,8 | 1,53 |
| Итого | 9,8 | 1,53 |
| Озелененные территории специального назначения |
| Кладбища | 10,1 | 1,57 |
| Лесопосадки | 2,1 | 0,32 |
| Итого | 12,2 | 1,89 |
| Итого | 28,3 | 4,4 |

Согласно градостроительным нормативам озелененные территории  должны составлять не менее 40% от общей площади населенного пункта  (СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). Однако учитывая все виды насаждений, озеленение с. Муслюмово можно признать недостаточным - удельный вес озелененных территорий составляет 4,4 %.

Обеспеченность населения с. Муслюмово зелеными насаждениями общего пользования в настоящее время составляет 7,8 м2/чел. (из расчета: 63000 кв.м на 8067 чел.), что не соответствует нормативному значению показателя 12 м2/чел. (СП 42.13330.2011).

## 4.6. Особо охраняемые природные территории

На территории с. Муслюмово отсутствуют особо охраняемые природные территории. В непосредственной близости от села протекает р. Ик, а в 3,5 км к северо-западу расположен Нарат-Астинский бор. Оба объекта являются государственными памятниками природы регионального значения (Государственный реестр.., 2007).

Памятник природы р. Ик утвержден постановлением СМ ТАССР от 10.01.1978 г. №25 и постановлением КМ РТ от 29.12.2005 г. № 644. Подробная характеристика реки приведена в разделе 2.6 «Поверхностные водные объекты».

Памятник природы «Нарат-Астинский бор» утвержден постановлением КМ РТ от 24.10.1994 г. №522 и постановлением КМ РТ от 23.09.1997 г. №721. Площадь охраняемой территории составляет 467 га. Древостой представлен сосной возрастом более 50 лет естественного происхождения, единичными сосновыми насаждениями возрастом 150-200 лет, монолитными насаждениями искусственного происхождения возрастом 50 лет. В подросте ель, липа, дуб в деградированном состоянии. Из травяной растительности встречаются не свойственные для соснового леса луговые, степные, сорные травы.

## 4.7. Медико-демографические показатели и состояние здоровья населения c. Муслюмово

Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического благополучия территории является состояние здоровья населения.

В настоящее время здоровье нельзя рассматривать как нечто автономное, связанное с индивидуальными способностями организма. На процесс его формирования влияет целый ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических и других факторов. По оценкам отечественных и зарубежных ученых состояние здоровья населения на 20-40% зависит от качества окружающей среды, на 10% - от деятельности служб здравоохранения.

Медико-демографические показатели здоровья населения

Показатели здоровья населения в значительной степени зависят от уровня и качества медицинского обслуживания, которые можно оценить по обеспеченности врачами и средними медицинскими работниками, койками, их занятости и т.д.

Таблица 28

Уровень и качество медицинского обслуживания населения

с. Муслюмово

| Характеристика показателя | с. Муслюмово |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 |
| Обеспеченность врачами и средними медработниками на 1000 жителей |
| врачей | 1,58 | 1,56 | 1,57 |
| средних медицинских работников | 10,2 | 9,3 | 9,2 |
| Обеспеченность больничными койками на 1000 жителей | 5,2 | 4,8 | 4,5 |
| Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену) на 1000 жителей | 14,1 | 12,8 | 12,7 |
| Средняя занятость койки в году | 355 | 349 | 339 |
| Среднее пребывание больного на койке | 10,0 | 9,7 | 9,5 |
| Оборот койки | 35,6 | 36,4 | 35,8 |
| Число жителей на 1 койку | 190,1 | 227,8 | 223,7 |

Основным показателем состояния здоровья населения является демографическая ситуация. Как видно из приведенных ниже данных, за последние годы смертность преобладает над рождаемостью, естественный прирост населения имеет отрицательное значения (табл. 29).

Таблица 29

Санитарно-демографические параметры населения с. Муслюмово

| № | Показатели | Муслюмово |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | Рождаемость на 1000 нас. | 10,5 | 11,4 | 11,8 | 12,6 |
| 2 | Общая смертность | 16,4 | 15,6 | 15,9 | 17,1 |
| 3 | Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми | 4,3 | 12,3 | 19,4 | 8,3 |
| 4 | Естественный прирост | -5,9 | -4,2 | -4,1 | -4,5 |

На состояние смертности и рождаемости влияют многие социально-экономические факторы. Среди них значительное влияние на состояние здоровья населения оказывает санитарно–эпидемиологическое благополучие населения, а именно общее состояние здоровья населения; уровень и качество медицинского обслуживания; уровень инфекционной заболеваемости и др.

Общее состояние здоровья населения можно косвенно оценить по количеству лиц, обратившихся в течение года за медицинской помощью и состоящих на диспансерном учете по различным заболеваниям (по основным возрастным группам на конец года). Данные о распространенности болезней среди основных возрастных групп населения, предоставленные центральной районной больницей Муслюмовского муниципального района, приведены в таблице 4.26.

Общеизвестно, что на воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды наиболее чутко реагирует детский организм. В связи с этим особый интерес представляет изучение частоты общей заболеваемости детей c. Муслюмово (таблица 30).

Таблица 30

Санитарно-демографические показатели детского населения с. Муслюмово

| № | Возрастная группа детей | с. Муслюмово |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | Дети до 1 года | 207 | 121 | 243 |
| 2 | Дети от 1 до 14 лет | 3548 | 3536 | 3410 |
| 3 | Подростки 15-17 лет | 1179 | 1080 | 1095 |

Как следует из представленных данных (табл.31), распространенность болезней среди населения с. Муслюмово в 2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличилась и составила 1962,2 на 10000 населения (в 2008 г. – 1770,8).

Увеличилась заболеваемость и среди подростков (15-17 лет) – 2267,6 на 10000 населения (в 2008 г. – 2175,9), среди взрослого населения (от 18 и старше) – 1946,3 на 10000 населения (в 2008 г. – 1769,6), а также среди детей (0-14)  –  1944,7 на 10000 населения (в 2008 г.- 1694,5).

Первое место в общей структуре заболеваемости занимают болезни перинатального периода (в 2009 г. – 749,0 на 10000 населения). За ними следуют болезни системы кровообращения (354,7 на 10000 населения); органов дыхания (302,6 на 10000 населения), болезни костно-мышечной системы (237,4 на 10000 населения).

В структуре заболеваний среди взрослого населения лидируют: болезни системы кровообращения (431,6), глаза и его придатков (251,5), костно-мышечной системы (244,0), органов дыхания (199,0),.

Среди подростков преобладают: болезни органов дыхания (509,6), органов пищеварения (322,4), костно-мышечной системы (232,9), болезни глаза и  его придатков  (227,4), болезни нервной системы (198,2).

В структуре заболеваний среди детского населения лидируют: болезни перинатального периода (749,0), болезни органов дыхания (726,3) болезни костно-мышечной системы (208,3), острые инфекции в/д путей (205,3).

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о необходимости разработки оздоровительных мероприятий по улучшению условий водоснабжения населения, четкой инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха, физических факторов воздействия, особенно при проектировании новых и реконструкции существующих объектов на территории с. Муслюмово.

Таблица 31

Распространенность болезней среди основных возрастных групп населения с. Муслюмово (на 10000 населения)

| Наименование классов заболеваний | Всего | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | среди детей (0-14 лет) | среди подростков (15-17 лет) | среди взрослых (18 лет и старше) |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого по всем классам заболеваний | 1754,1 | 1815,0 | 1770,8 | 1962,2 | 1815,2 | 2033,0 | 1694,5 | 1944,7 | 1983,9 | 2709,0 | 2175,9 | 2267,6 | 1721,4 | 1721,6 | 1769,6 | 1946,3 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паразитарные болезни | 0,2 | - | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Острые инфекции в/д путей | 85,6 | 87,2 | 81,9 | 83,1 | 206,7 | 209,1 | 204,2 | 205,3 | 134,6 | 133,6 | 130,1 | 131,5 | 54,4 | 55,1 | 53,0 | 53,7 |
| Грипп | 24,1 | 25,6 | 22,7 | 23,3 | 47,2 | 46,3 | 46,4 | 45,4 | 23,9 | 23,1 | 22,3 | 22,8 | 19,7 | 19,1 | 18,2 | 18,6 |
| Сальмонеллезы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вирусный гепатит | 7,8 | 8,1 | 7,9 | 8,0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,68 |
| Острые кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новообразования | 46,0 | 42,4 | 40,2 | 47,3 | 6,1 | 0,8 | 0,03 | 0,5 | 16,8 | 9,3 | 2,7 | 2,7 | 58,0 | 54,6 | 51,3 | 60,3 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм | 33,3 | 31,7 | 27,1 | 30,9 | 56,4 | 54,8 | 53,9 | 49,8 | 44,3 | 44,9 | 26,8 | 57,5 | 26,8 | 26,2 | 21,2 | 25,2 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 95,0 | 81,8 | 66,2 | 69,2 | 138,0 | 113,4 | 80,6 | 52,6 | 251,5 | 273,1 | 103,7 | 114,2 | 72,4 | 63,0 | 60,7 | 69,9 |
| Психические расстройства | 32,1 | 32,3 | 32,2 | 32,3 | 10,1 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 38,3 | 38,3 | 38,2 | 38,3 |
| Болезни нервной системы и органов чувств | 87,5 | 104,7 | 117,8 | 117,1 | 54,7 | 83,8 | 83,4 | 75,0 | 135,3 | 190,1 | 208,3 | 149,1 | 92,3 | 104,2 | 119,6 | 124,1 |
| В том числе болезни нервной системы | 95,4 | 95,4 | 95,3 | 95,3 | 97,0 | 97,2 | 97,3 | 97,2 | 197,9 | 198,0 | 198,1 | 198,2 | 88,3 | 88,1 | 88,3 | 88,2 |
| Болезни глаза и его придатков | 146,8 | 187,4 | 223,8 | 227,0 | 48,4 | 128,9 | 127,2 | 113,3 | 185,8 | 333,3 | 379,6 | 227,4 | 167,9 | 193,6 | 235,2 | 251,5 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 20,4 | 30,1 | 34,3 | 29,0 | 18,6 | 25,5 | 25,8 | 14,5 | 22,2 | 39,0 | 47,2 | 21,9 | 20,7 | 31,0 | 35,3 | 32,6 |

| Болезни системы кровообращения | 314,4 | 338,3 | 348,5 | 354,7 | 102,7 | 130,2 | 119,8 | 83,2 | 73,4 | 96,7 | 100,9 | 71,2 | 384,7 | 407,0 | 414,4 | 431,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Болезни органов дыхания | 2242,2 | 2294,9 | 2243,5 | 3302,6 | 5503,0 | 6659,1 | 4482,9 | 7726,3 | 4429,7 | 5545,3 | 3384,2 | 5509,6 | 9963,9 | 2202,3 | 1182,0 | 1199,0 |
| Болезни органов пищеварения | 1121,8 | 1129,8 | 1133,1 | 1158,7 | 1178,3 | 1179,5 | 1181,4 | 1179,0 | 2201,8 | 2284,9 | 2233,3 | 3322,4 | 1101,8 | 1110,9 | 1116,2 | 1143,7 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 552,7 | 441,0 | 335,2 | 336,5 | 885,7 | 998,5 | 990,2 | 1113,6 | 555,8 | 771,2 | 447,2 | 773,0 | 444,4 | 226,9 | 222,3 | 117,6 |
| Болезни костно - мышечной системы | 1194,7 | 1196,8 | 2210,2 | 2237,4 | 2218,0 | 1192,5 | 1192,6 | 2208,3 | 2211,0 | 3300,2 | 2264,8 | 2232,9 | 1187,7 | 1194,0 | 2210,6 | 2244,0 |
| Болезни мочеполовой системы | 1191,0 | 1150,0 | 1160,6 | 1171,5 | 445,0 | 448,4 | 443,4 | 661,6 | 1107,0 | 1155,2 | 1125,0 | 1154,3 | 2233,1 | 1174,7 | 1188,6 | 1196,3 |
| Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 33,2 | 55,2 | 33,7 | 22,6 | 77,8 | 99,8 | 110,6 | 55,7 | 113,8 | 223,7 | 66,5 | 66,4 | 883,4 | 33,0 | 22,0 | 11,7 |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 225,0 | 222,5 | 222,1 | 222,6 | 1110,7 | 1106,0 | 881,1 | 882,1 | 553,4 | 551,7 | 441,6 | 558,4 | 33,1 | 22,5 | 77,9 | 77,5 |
| Осложнение беременности, родов и п.родового периода | 773,9 | 993,5 | 770,4 | 224,9 | -- | -- | -- | - - | 77,9 | 113,4 | 88,3 | 22,7 | 883,4 | 448,8 | 335,3 | 331,7 |
| Заболеваемость перинатального периода | 11668,4 | 11338,1 | 8816,0 | 7749,0 | 11668,4 | 11358,1 | 8816,0 | 7749,0 | - - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 660,8 | 666,7 | 556,9 | 668,2 | 557,4 | 443,6 | 225,6 | 442,7 | 997,9 | 1191,6 | 1177,7 | 1174,4 | 778,3 | 664,3 | 556,2 | 666,9 |

## 4.8. Комплексная оценка территории с. Муслюмово по природно-антропогенным и техногенным показателям

Для анализа экологической ситуации с. Муслюмово была проведена комплексная оценка территории, определяющая состояние окружающей среды в зависимости от совокупности воздействия положительных и отрицательных факторов.

Методика комплексной оценки

Факторы комплексной оценки были объединены в две группы: природно-антропогенные и техногенные показатели. В качестве исходных данных для анализа были выбраны:

Природно-антропогенные показатели:

- факторы, отрицательно влияющие на состояние окружающей среды и условия проживания населения:

- ограничения по рельефу;

- факторы, положительно влияющие на состояние окружающей среды и условия проживания населения:

- площади зеленых насаждений.

Техногенные показатели:

- факторы, отрицательно влияющие на состояние окружающей среды и условия проживания населения:

- жилая застройка в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий и других объектов;

- территории промышленных и коммунально-складских объектов;

- застройка в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе поверхностного водного объекта;

- улично-дорожная сеть.

Комплексная оценка экологической обстановки территории с. Муслюмово проводилась с учетом функционального зонирования, вклад факторов отражен в виде весовых коэффициентов (Кi) (таблиц 32). Величина коэффициентов базировалась на экспертной оценке для каждой функциональной зоны, исходя из значимости фактора для конкретной территории в зависимости от функционального назначения района (селитебный, производственный, сельскохозяйственный-селитебный и др.).

Таблица 32

Значение весовых коэффициентов для факторов, влияющих на комплексную оценку

экологической обстановки районов с. Муслюмово

| Показатели комплексной оценки | район |
| --- | --- |
|  | Сельскохозяйственный рекреационный (С/Х/Р) | селитебный (С) | производственный (П) | сельскохозяйственно-селитебный (С/Х/С) | селитебно-производственный (С/П) |
| Техногенные показатели |  |  |  |  |  |
| жилая застройка в СЗЗ промышленных и коммунально-складских объектов | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| жилая застройка в СЗЗ сибиреязвенного скотомогильника | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| дошкольные, школьные и лечебно-оздоровительные учреждения в СЗЗ промышленных и коммунально-складских объектов | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| усадебная застройка в 1, 2 и 3 поясах ЗСО подземного водозабора | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| предприятия в 1, 2 и 3 поясах ЗСО подземного водозабора | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| территория застройки в ВОЗ поверхностных водных объектов | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| промышленные и коммунально-складские объекты | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| территории специального назначения | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| улично-дорожная сеть | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| Природно-антропогенные показатели |  |  |  |  |  |
| водные объекты | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| озеленение (парки, скверы и лесопосадки) | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| участки подтопления | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| участки развития низинных болот | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| пашни, пастбища | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |

Примечание: значимость показателей комплексной оценки снижается при значениях весовых коэффициентов от 5 до 1.

Для комплексной оценки территория с. Муслюмово была поделена на 9 районов, каждый из которых анализировался отдельно по показателям (табл. 33). На основе анализа вышеперечисленных показателей условно выделенные районы были оценены по 5-ти балльной шкале.

Расчет комплексной оценки проводился в 5 этапов. Ее алгоритм представлен ниже.

- В каждом районе определяется площадь различных видов территорий (так называемые факторы воздействия), найденная площадь умножается на весовой коэффициент.

- Производится сравнение экологической ситуации в районах по показателям одноименных территорий по пятибалльной шкале. Разница между максимальным и минимальным значениями показателей, разделенная на 5, позволяет определить шаговое значение:

(max – min)/ 5

- Каждому виду территорий присваивается определенный балл по пятибалльной системе.

- Далее вычисляется средний балл для каждого района путем суммирования балльных оценок всех видов показателей и деления полученных значений на количество рассматриваемых показателей.

- На основе проведенных расчетов определяется экологическая обстановка в каждом рассматриваемом районе путем ранжирования итоговых значений на 5 групп по баллам вышеуказанной методики:

5 баллов – благоприятная экологическая обстановка;

4 балла – условно благоприятная экологическая обстановка;

3 балла – удовлетворительная экологическая обстановка;

2 балла – критическая экологическая обстановка;

1 балл – кризисная экологическая обстановка.

Таблица 33

Комплексная оценка территории с. Муслюмово по техногенным и природно-антропогенным показателям

(количественная оценка, га)

|  | 1 (С/П) | 2 (С/П) | 3 (С/Х/Р) | 4 (С/П) | 5 (С) | 6 (С) | 7 (С/Х/С) | 8 (С/П) | 9 (П) | 10 (C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техногенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилая застройка в СЗЗ промышленных и коммунально-складских объектов | 27,2 | 24,8 | 0 | 31,2 | 87 | 20 | 2 | 11,2 | 1,7 | 31,2 |
| жилая застройка в СЗЗ сибиреязвенного скотомогильника | 36,4 | 0,4 | 0 | 133,6 | 4 | 0 | 88 | 0 | 0 | 122,4 |
| усадебная застройка в 1, 2 и 3 поясах ЗСО подземного водозабора | 19,2 | 0 | 0 | 111,6 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 131,7 |
| предприятия в 1, 2 и 3 поясах ЗСО подземного водозабора | 2,8 | 0 | 0 | 18,4 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| территория застройки в ВОЗ поверхностных водных объектов | 0 | 7,8 | 3,2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| промышленные и коммунально-складские объекты | 30 | 37,2 | 0 | 29,6 | 40,5 | 9 | 4 | 43,6 | 24,5 | 23,1 |
| территории специального назначения | 0,2 | 1,5 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 28,8 | 0,6 | 0 |
| улично-дорожная сеть | 6 | 0 | 0 | 14,4 | 0 | 8 | 8 | 12 | 6,5 | 4 |
| Природно-антропогенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водные объекты | 6,4 | 20,8 | 28 | 0 | 0 | 31,6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| озеленение (парки, скверы и лесопосадки) | 13,5 | 0 | 0 | 1,1 | 11 | 25,5 | 5,5 | 8 | 18,6 | 1,2 |
| участки развития низинных болот | 25,5 | 13,5 | 65,2 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 7,5 | 0 |
| пашни, пастбища | 57,6 | 40,1 | 244 | 1,3 | 0 | 21,4 | 106,8 | 13,4 | 51,6 | 24,3 |

Примечание:

С/Х/Р – сельскохозяйственно-рекреационный район;

С – селитебный район;

П – производственный район;

С/П – селитебно-производственный;

С/Х/С – сельскохозяйственно-селитебный.

Таблица 34

Комплексная оценка территории с. Муслюмово по техногенным показателям (качественная оценка)

| Показатели комплексной оценки | Районы с. Муслюмово |
| --- | --- |
| техногенные показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| жилая застройка в СЗЗ промышленных и коммунально-складских объектов | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| жилая застройка в СЗЗ сибиреязвенного скотомогильника | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| усадебная застройка в 1, 2 и 3 поясах ЗСО подземного водозабора | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| предприятия в 1, 2 и 3 поясах ЗСО подземного водозабора | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| территория застройки в ВОЗ поверхностных водных объектов | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| промышленные и коммунально-складские объекты | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| территории специального назначения | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| улично-дорожная сеть | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| средний балл по техногенным показателям | 3,5 | 3,5 | 5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 4,5 | 3,5 |
| Экологическая обстановка района | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |

Таблица 35

Комплексная оценка территории с. Муслюмово по природно-антропогенным показателям (качественная оценка)

| Показатели комплексной оценки | Районы с. Муслюмово |
| --- | --- |
| природно-антропогенные показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| водные объекты | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| озеленение (парки, скверы и лесопосадки) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| участки развития низинных болот | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| пашни, пастбища | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| средний балл по природно-антропогенным показателям | 2,7 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 3,7 | 2,7 | 2,2 | 3 | 2 |
| Экологическая обстановка района | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |

Экологическая обстановка территории

| Благоприятная экологическая обстановка | 5 |
| --- | --- |
| Условно благоприятная экологическая обстановка | 4 |
| Удовлетворительная экологическая обстановка | 3 |
| Критическая экологическая обстановка | 2 |
| Кризисная экологическая обстановка | 1 |

Результаты комплексной оценки представлены в графическом виде на карте, выполненной в масштабе 1:10000.

На следующем этапе была составлена схема экологических конфликтов с. Муслюмово, включающая: территорию жилой застройки в санитарно-защитных зонах промышленных и коммунально-складских объектов, застройку в водоохранной зоне и прочее (таблица 36). Конфликты были отображены в виде ареалов на карте масштаба 1:10000.

# Таблица 36

Анализ использования территории в зоне конфликтов

| Конфликты | Территория, га |
| --- | --- |
| Территория застройки усадебного типа в СЗЗ промышленных и коммунально-складских объектов | 30,2 |
| Территория застройки секционного типа в СЗЗ промышленных и коммунально-складских объектов | 13,1 |
| Территория жилой и общественной застройки в СЗЗ сибиреязвенных скотомогильников | 60,1 |
| Территория промышленной и коммунально-складской застройки в СЗЗ скотомогильников | 6,3 |
| Территория застройки в ВОЗ поверхностных водных объектов | 11,7 |

Как показал анализ схемы экологических конфликтов, на сегодняшний день 43,3 га жилой застройки расположено в санитарно-защитных зонах производственных, коммунально-складских объектов, 60,1 га территории застройки – в санитарно-защитной зоне двух сибиреязвенных скотомогильников. Кроме того, в водоохраной зоне  р. Ик имеется неблагоустроенная жилая застройка усадебного типа площадью 11,7 га.

Данный факт говорит о необходимости проведения мероприятий по стабилизации и оздоровлению эколого-гигиенической обстановки в с. Муслюмово. Необходимо провести оптимизацию производства и размещения предприятий, осуществить перефункционирование жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах производственных объектов, провести комплекс мероприятий по благоустройству сибиреязвенных скотомогильников и сокращению размеров их санитарно-защитных зон.

По итогам проведения комплексной оценки территории с. Муслюмово были получены следующие результаты:

По техногенным показателям:

- Благоприятная экологическая обстановка – район № 3;

- Условно благоприятная экологическая обстановка – районы № 8, 9;

- Удовлетворительная экологическая обстановка – районы № 5, 6, 7;

- Критическая экологическая обстановка – районы № 1, 2, 10;

- Кризисная экологическая обстановка – район № 4.

По природно-антропогенным показателям:

- Благоприятная экологическая обстановка – район № 6;

- Удовлетворительная экологическая обстановка – районы № 1, 3, 7, 9;

- Критическая экологическая обстановка – районы № 2, 5;

- Кризисная экологическая обстановка – районы № 4, 8, 10.

Селитебно-производственные районы № 1, 2 расположены в северо-западной части с. Муслюмово. Район №1 характеризуется критической экологической обстановкой по техногенным показателям и удовлетворительной экологической обстановкой по природно-антропогенным показателям. В районе № 2 отмечается критическая экологическая обстановка как по техногенным, так и по природно-антропогенным показателям.  В районе № 1 находятся производственные предприятия и коммунальные объекты, санитарно-защитные зоны которых накрывают жилую застройку. Кроме того, в северной части района расположен сибиреязвенный скотомогильник – объект I класса опасности, санитарно-защитная зона которого накрывает весь район, в том числе и жилую застройку. Благоприятное воздействие оказывают лесопосадки вдоль автодороги и пашни, занимающие большую часть района. В районе № 2 расположены такие производственные площадки, как Муслюмовский завод сухого обезжиренного молока; Кирпичный завод; ЗАО «Муслюмовская МСО», санитарно-защитные зоны которых также накрывают усадебную жилую застройку. Положительным фактором является наличие р. Ик в северо-восточной части района.

Сельскохозяйственно-рекреационный район № 3 расположен в северо-восточной части с. Муслюмово и характеризуется благоприятной экологической обстановкой по техногенным показателям и удовлетворительной экологической обстановкой по природно-антропогенным показателям. Район занят пашнями, пастбищами и лугами, стационарные источники загрязнения отсутствуют. Отрицательным фактором являются низинные болота, затрудняющие освоение данной территории.

Селитебно-производственный район № 4 в западной части с. Муслюмово характеризуется кризисной экологической обстановкой по техногенным и природно-антропогенным показателям. В районе расположены транспортные и коммунальные объекты, склады, гаражи, СТО, санитарно-защитные зоны которых оказывают влияние на жилую застройку. Кроме того, большая часть района находится в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника.

Селитебный район № 5, выделенный в центральной части села, характеризуется удовлетворительной экологической обстановкой по техногенным показателям и критической экологической обстановкой по природно-антропогенным показателям. В районе расположены производственные и коммунально-складские объекты (ОАО «Вамин-Татарстан», мастерские по изготовлению с/х деталей, ветобъединение и др.), влияющие на жилую застройку. Благоприятное воздействие оказывает парк, расположенный в центральной части района.

Селитебный район № 6 расположен в восточной части села и характеризуется удовлетворительной экологической обстановкой по техногенным показателям и благоприятной экологической обстановкой по природно-антропогенным показателям. Основные конфликты в районе связаны с размещением жилой застройки в санитарно-защитных зонах складов, а также в водоохранной зоне р. Ик. В то же время наличие реки и майдана способствуют формированию благоприятных условий.

Сельскохозяйственно-селитебный район № 7 расположен в юго-восточной части села и характеризуется удовлетворительной экологической обстановкой по техногенным  и природно-антропогенным показателям. Основным источником воздействия на окружающую среду является сибиреязвенный скотомогильник, расположенный в северо-западной части района.

Селитебно-производственный район № 8 расположен в южной части села и характеризуется условно благоприятной экологической обстановкой по техногенным показателям и кризисной экологической обстановкой по природно-антропогенным показателям. В районе расположен асфальто-бетонный завод, являющийся объектом II класса опасности, склады, автомойка, СТО, а также кладбища. В их санитарно-защитных зонах расположена усадебная жилая застройка, тогда как озеленение, способствующее поглощению выбросов загрязняющих веществ, отсутствует.

Промышленный район № 9, находящийся в юго-восточной части села, характеризуется условно благоприятной экологической обстановкой по техногенным показателям и удовлетворительной экологической обстановкой по природно-антропогенным показателям. Район характеризуется наличием таких объектов, как ООО «Муслюмагрохим», ООО «Строймелиосервис», Муслюмовский ХПП. В санитарно-защитной зоне ООО «Муслюмагрохим» расположена усадебная жилая застройка. Имеющийся в районе ипподром является источником шумового воздействия на территорию.

Селитебный район № 10 расположен в западной части села и характеризуется критической экологической обстановкой по техногенным показателям и кризисной экологической обстановкой по природно-антропогенным показателям. Район практически полностью занят жилой усадебной застройкой, которая расположена в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника. Кроме этого, отрицательное воздействие на жилую застройку оказывают ферма КРС и карьер по добыче глины.

## 4.9. Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны.

В с. Муслюмово расположены производственные и коммунально-складские объекты, от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены санитарно-защитные зоны и согласованы с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в г. Набережные Челны по Муслюмовскому району. Сведения о размерах санитарно-защитных зон объектов приведены в приложении к данному разделу.

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон составляют:

- для объектов первого класса – 1000 м;

- для объектов второго класса –   500 м;

- для объектов третьего класса –  300 м;

- для объектов четвертого класса – 100 м;

- для объектов пятого класса – 50 м.

На территории с. Муслюмово и прилегающих территориях расположены объекты всех классов опасности.

Таблица 37

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона производственных и иных объектов | Не допускается размещение: жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 9.09.2010 г.) |
| Санитарно-защитная зона скотомогильника | В СЗЗ скотомогильника запрещается размещение: жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) в пределах 1000 м; скотопрогонов и пастбищ – в пределах 200 м; автомобильных, железных дорог в зависимости от их категорий в пределах 50-300 м. *Для принятия решения по сокращению величины СЗЗ от границ сибиреязвенного скотомогильника до границ жилой застройки необходимо обратиться в Управление по ветеринарии и фитосанитарному надзору по РТ для уточнения границ сибиреязвенных скотомогильников с нанесением на графические материалы и обозначением их на местности; проведения мероприятий по защите от загрязнения грунтовых вод и почвы скотомогильником; указания даты последнего захоронения погибшего скота, условий и контроля за эксплуатацией скотомогильника. Указанные материалы с результатами не менее чем годовых исследований загрязнения почвы и грунтовых вод на границе скотомогильника и за его пределами в зоне жилой застройки, проведенными аккредитованной лабораторией, необходимо представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для рассмотрения и принятия решения. | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) (Из письма заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) |

Водоохранные зоны

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается от соответствующей береговой линии для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км - в размере 50 м;

- от 10 до 50 км - в размере 100 м;

- от 50 км и более - в размере 200 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0(, 40 м для уклона до 3( и 50 м для уклона 3( и более.

Таким образом, водоохранная зона, установленная для р. Ик, составляет 200 м, для небольших водотоков – 50 м, прибрежные защитные полосы – 50 м.

Вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м (р. Ик), за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Таблица 38

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | использование сточных вод для удобрения почв; |  |
|  |  | размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; |  |
|  |  | осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; |  |
|  |  | движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |  |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | распашка земель; |  |
|  |  | размещение отвалов размываемых грунтов; |  |
|  |  | выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
|  |  | Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. |  |
| 3 | Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс РФ |
|  |  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Земельный кодекс РФ |

Особо охраняемые природные территории

Территория с. Муслюмово расположена в долине р. Ик, являющейся памятником природы регионального значения. Также в 3,5 км к северо-западу от села расположен памятник природы регионального значения «Нарат-Астинский бор».

Таблица 39

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Памятник природы р. Ик | Соблюдение режима охраны территории памятника природы, а также режима использования водоохранных зон в установленном законом порядке. | Водный кодекс, Государственный реестр ООПТ в Республике Татарстан, 2007 |
| Памятник природы «Нарат-Астинский бор» | Соблюдение режима охраны памятника природы, установленного законодательствами РФ и РТ | Государственный реестр ООПТ в Республике Татарстан, 2007 |

# Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Для подземного водозабора ОАО «Муслюмовские инженерные сети» ОАО «Татсельжилкомхоз» разработан проект зоны санитарной охраны, в соответствии с которым в целях недопущения загрязнения источника водоснабжения выделены три пояса санитарной охраны водозабора.

Первый пояс (пояс строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Граница первого пояса находится на расстоянии 30 м от крайних скважин водозабора.

Второй пояс предназначен для защиты водоносного горизонта от микробных загрязнений. Граница 2 пояса определяется исходя из условий, что если за ее пределами через зону аэрации или непосредственно в водоносный горизонт поступят микробные загрязнения, то они не достигнут водозабора. Ширина второго пояса составляет 381 м, протяженность ЗСО – 949 м.

Третий пояс предназначен для защиты подземных вод от химических загрязнений. Расположение границы 3 пояса определяется исходя из условий, что если за ее пределами в водоносный пласт поступят химические загрязнения, то они не достигнут водозабора за время Тх.  (Тх.  - принимается как срок эксплуатации водозабора, обычный срок эксплуатации водозабора 25-50 лет). Ширина третьего пояса составляет 1849 м, протяженность – 4458 м.

Таблица 40

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения | В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с органами Роспотребнадзора). закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод . размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |

Санитарные разрывы дорог общего пользования

К территории села подходят дороги регионального значения 4 категории: «Альметьевск-Муслюмово», «Саклов-Баш - Юлтимирово – Муслюмово», «Татарский Шуган – Муслюмово» и 3 категории «Актаныш - Муслюмово».

В соответствии с СП 42.13330.2011 расстояние от бровки земляного полотна дорог в зависимости от их категории до застройки следует принимать 50 м (IV кат.) и 100 м (III кат.). Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 41).

Таблица 41

Регламенты использования санитарных разрывов автомобильных дорог

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарный разрыв | Не допускается размещение: жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изм. от 09.09.2010 г.) |

Санитарный разрыв и охранная зона магистрального трубопровода

К югу от с. Муслюмово с запада на восток проходит магистральный газопровод диаметром 219 мм, для которого в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» устанавливается санитарный разрыв в 100 м.

Для исключения возможности повреждения газопровода выделяется охранная зона 25 м. Размер охранной зоны от трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г.). Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных Правил.

Таблица 42

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарный разрыв | Не допускается размещение: объектов для проживания людей. коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; молокозаводов; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и открытых стоянок для автомобилей; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.). | СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы (утв. Постановлением Госстроя СССР от 30 марта 1985 г. № 30). |
| Охранная зона | В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения, высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, др.; производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992). |

Охранные зоны воздушных линий электропередач

На территории с. Муслюмово расположены линии электропередач (ВЛ -10-35 кВ), для исключения возможности повреждения которых устанавливаются охранные зоны размером 10-15 м.

Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяется ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971).

Таблица 43

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: размещать хранилища горюче-смазочных материалов; устраивать свалки; проводить взрывные работы; разводить огонь; сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы; набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях. В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м. | ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971) |

Охранная зона метеостанции Муслюмово

В северной части с. Муслюмово расположена метеостанция ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

Под стационарным пунктом наблюдений понимается комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей природной среды, ее загрязнения.

В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.

Таблица 43

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Охранная зона | В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении. На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 августа 1999 года N 972 Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением (с изменениями на 1 февраля 2005 года) |

Зоны залегания месторождений полезных ископаемых

Территория с. Муслюмово расположена в пределах Мензелинского и Муслюмовского лицензионных участков нефти.

Согласно ст. 8 №27-ФЗ «О недрах» пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды. Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среды.

Согласно ст. 25 ФЗ «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

# 5. Прогноз ожидаемого изменения характеристик окружающей среды, условий жизнедеятельности в результате реализации положений генерального плана

Генеральным планом предусматривается проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование благоприятной окружающей среды на территории с. Муслюмово. Улучшение экологической обстановки, создание максимально комфортных условий отдыха и проживания населения будут являться условием устойчивого социально-экономического и экологического развития рассматриваемой территории.

## 5.1. Выявление и анализ возможных экологических воздействий на компоненты окружающей среды после реализации мероприятий генерального плана

Атмосферный воздух

В период строительства основное негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха будет обусловлено, в первую очередь, работой автотранспорта и дорожной спецтехники: самосвалов, бульдозеров, экскаваторов, грейдеров и др. При устройстве отдельных сооружений возможно использование дизельных компрессоров, сварочных агрегатов и т.д. Поскольку строительные работы непродолжительны по времени, значимого воздействия на качество атмосферного воздуха, установленное действующими гигиеническими нормативами, не ожидается.

После завершения строительства основным источником выбросов в атмосферный воздух останется автотранспорт (двигатели работающих автомобилей).

Поверхностные и подземные воды

В период ведения строительных работ воздействие на поверхностные воды будет, прежде всего, связано с загрязнением р. Ик, протекающей в 100 м от северо-восточной границы села, взвешенными веществами, поступающими с поверхностным стоком в результате проведения земляных работ. Наибольшая интенсивность этих процессов возможна в период весеннего снеготаяния, однако это загрязнение можно оценить как незначительное из-за кратковременности поступления загрязнений, ограниченных периодом интенсивного весеннего таяния снега.

Нарушение естественной поверхности территории, вызванное строительной деятельностью, также будет способствовать увеличению площади инфильтрации атмосферных осадков, что, в свою очередь, может привести к загрязнению подземных вод рядом загрязняющих веществ.

Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка

Шумовое и вибрационное воздействие на территорию в период строительства будет обусловлено работой строительной техники и непосредственно шумом и вибрацией, создаваемым при захвате, погрузке и разгрузке строительных материалов.

Выезды с автостоянок и проезды по внутриквартальной территории легковых автомашин создают эквивалентный уровень звука 55 дБА, что не превышает допустимый уровень звука для селитебных территорий. Таким образом, эксплуатация автостоянок и внутриквартальных дорог не приведет к увеличению шумовых нагрузок выше предельно допустимого уровня, а воздействие от них будет носить дискретный характер (в основном, только утренние и вечерние часы – периоды максимального движения автотранспорта).

В период строительства причин для изменения радиационной обстановки нет, поскольку технологией проведения строительных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов. В период эксплуатации деятельность объектов, планируемых к размещению, также не повлияет на радиационную обстановку. Электромагнитные излучения будут обусловлены работой разнообразной  строительной техники, электромагнитные излучения от которых регламентируются соответствующей документацией.

Почвенный покров

При проведении строительных работ негативное воздействие на почвенный покров может быть обусловлено попаданием образующихся при этом строительных отходов и бытового мусора. Во избежание этого предлагаемый комплекс природоохранных мероприятий позволит исключить попадание отходов на прилегающий почвенный покров.

В соответствии с действующими санитарно-экологическими требованиями временное хранение строительных отходов запланировано в местах их основного образования, т.е. на участках, непосредственно прилегающих к объекту строительства, что позволит максимально сократить площадь нарушаемых земель. Большинство видов образующихся строительных отходов будут инертными по отношению к компонентам окружающей среды (бой кирпича, отходы бетона, отходы ПГС и пр.). Следовательно, их негативное воздействие на окружающую среду может выражаться только с точки зрения возможности захламления территории, поэтому основное внимание должно быть уделено своевременной утилизации отходов с последующим благоустройством мест временного хранения по окончании строительства.

Воздействие на почвенный покров в период эксплуатации может сопровождаться, в первую очередь:

- нарушением почвенного покрова в ходе проведения работ по ремонту либо прокладке внутренних трубопроводных систем);

- загрязнением и захламлением отходами, образующимися в результате эксплуатации объектов;

- выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Растительный покров

Планируемое благоустройство с. Муслюмово будет способствовать улучшению экологического состояния данной территории. Тем не менее, как в период строительства, так и в период эксплуатации объектов растительный покров будет испытывать значительное воздействие. В период строительства это воздействие будет выражено в уничтожении растительности на площадках размещения отдельных объектов в результате их расчистки под строительство зданий, сооружений. В период эксплуатации оказываемое воздействие будет сведено, главным образом, к рекреационному использованию территории.

Здоровье населения с. Муслюмово

В периоды строительства обозначится воздействие на здоровье населения, связанное:

- с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от спецтехники;

- с повышенными концентрациями загрязняющих веществ в почвенном покрове;

- с организацией свалок строительного мусора;

- с физическими факторами воздействия (шумы, вибрация, ЭМИ, радиационная обстановка).

Однако, необходимо отметить, что соблюдение всех установленных требований и норм позволит защитить население от возможного негативного воздействия и способствовать улучшению качества окружающей среды и здоровья жителей.

# 6. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации территории с. Муслюмово

Генеральным планом с. Муслюмово предусматривается проведение комплекса градоэкологических мероприятий, направленных на формирование благоприятной окружающей среды в селе.

Данные мероприятия разработаны в соответствии с картой современного использования территории, картой  зон с особыми условиями использования территории с учетом нормативных документов: СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов» и пр.

Мероприятия по оптимизации экологической ситуации территории с. Муслюмово включают:

- Мероприятия по перефункционированию и оптимизации размещения промышленных и коммунально-складских объектов;

- Охрану воздушного бассейна;

- Охрану поверхностных и подземных вод;

- Организацию санитарной очистки и охрану почв;

- Инженерное благоустройство территории;

- Шумозащитные мероприятия;

- Обеспечение безопасности населения от электромагнитного излучения;

- Обеспечение радиационной безопасности населения;

- Формирование природно-экологического каркаса территории.

Предложения Генерального плана с. Муслюмово не предполагают изменение границ земель ООПТ регионального значения. Размещение, проектирование, строительство, реконструкцию, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, консервацию и ликвидацию объектов капитального строительства следует осуществлять с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды. Ожидается, что размещаемые объекты капитального строительства не окажут негативного воздействия как на окружающую среду поселения, так и прилегающих территорий.

## 6.1. Архитектурно-планировочные мероприятия

Одной из основных задач генерального плана с. Муслюмово является определение территорий для дальнейшего развития населенного пункта.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.06.2010 г. № 466 дополнительно в земли населенного пункта было включено 23,2193 га территории из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенной в южном направлении от селитебной застройки с. Муслюмово. Вновь включенные территории не могут полностью рассматриваться как благоприятные для ведения жилищного строительства ввиду их размещения в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника, где запрещено проведение любых видов строительных работ.

В связи с отсутствием необходимого количества территорий для жилищного строительства в границах существующего населенного пункта территориально-пространственное развитие с. Муслюмово по решению администрации Муслюмовского муниципального района предполагается осуществлять на вышеуказанных территориях, до границы санитарного разрыва магистрального газопровода.

Решение о размещении площадок нового жилищного строительства на данных территориях было принято на заседании Градостроительного Совета Муслюмовского муниципального района, состоявшемся 23.01.2012 г., а затем подтверждено на совещании Управления архитектуры и градостроительства Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, организованном 27.02.2012 г. по вопросу разработки генерального плана с. Муслюмово.

В качестве площадок первоочередного жилищного строительства предлагается использовать территорию, свободную от санитарно-экологических ограничений:

- строительство индивидуальных жилых домов в квартале 22, после перефункционирования территории, занимаемой в настоящее время Государственным ветеринарным объединением, в жилые территории;

- формирование новых жилых кварталов индивидуальной застройки на свободных территориях в южном и юго-западном направлениях от существующей застройки (квартала 75, 78-81, 84-88, 91, 100-102, 105-108 за пределами санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника).

Общий объем нового жилищного строительства за период 2012-2022 гг. (при среднем размере одного участка 15 соток и среднем размере одного дома 100 кв.м) составит 27,4 тыс.кв.м общей площади жилья (ориентировочно 274 участка).

Освоение остальной части территорий под жилищное строительство проектом предусмотрено в расчетный срок реализации генерального плана  при условии сокращения размеров санитарно-защитных зон скотомогильников по итогам проведения мероприятий по их благоустройству, лабораторным исследованиям почвы и грунтовых вод (подробнее см раздел 4.3).

Решение о проведении данного комплекса работ и последующей разработки проекта по обоснованию сокращения размеров санитарно-защитных зон скотомогильников уже принято администрацией района (письмо Главы Муслюмовского муниципального района № 119 от 13.02.2012). После проведения комплекса необходимых мероприятий решение по сокращению размера санитарно–защитных зон скотомогильников принимается Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

Таким образом, на расчетный срок реализации генерального плана планируется:

- формирование квартала многоквартирной жилой застройки на территории, в настоящее время занимаемой ОАО “Вамин-Татарстан” и Мастерскими по изготовлению с/х техники (квартал 19);

- дальнейшее освоение территорий индивидуальной жилой застройкой в южном и юго-западном направлении (квартала 70-78, 82-85, 88-99, 101, 102, 104, 105).

Общий объем жилищного строительства за период 2023-2035 гг. составит 39,2 тыс.кв.м общей площади жилья в многоэтажной застройки и 47,3 тыс. кв.м общей площади жилья в индивидуальной застройки (ориентировочно 473 участка). К 2035 г. общий объем жилого фонда села увеличится до 258,3 тыс.кв.м общей площади жилья, в том числе на I очередь – до 173,5 тыс.кв.м.

Необходимо отметить, что проведение работ по сокращению размеров санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников позволит не только освободить территории для нового жилищного строительства (площадь - 42256 м2, население - 1415 чел.), но и сохранить существующую застройку площадью 44219,25 м2 с населением 2477 чел., а также учреждения образования, здравоохранения,  объекты производственной и инженерной инфраструктуры, ранее построенные на данных территориях.

Также на освобождающихся после сокращения санитарно-защитных зон скотомогильников площадках предполагается строительство начальной школы на 80 учащихся, совмещенной с детским садом на 45 мест, детского сада на 200 мест, спортивного комплекса, культурно-досугового центра, магазинов и других объектов.

Территории, расположенные в санитарно-защитных зонах сибиреязвенных скотомогильников, выделены Генеральным планом с. Муслюмово в отдельную категорию как зоны с особыми условиями использования территории. Реализация любых градостроительных решений в их пределах будет возможна только после сокращения размеров санитарно-защитных зон скотомогильников.

## 6.2. Мероприятия по перефункционированию и оптимизации размещения промышленных и коммунально-складских объектов

Генеральным планом разработаны мероприятия по перефункционированию территории и оптимизации производства на промышленных и коммунально-складских объектах, направленные на разрешение конфликтов, связанных с нарушениями режимов зон с особыми условиями использования территорий (таблица 44). На площадках, освобождаемых в результате перефункционирования территории предприятий и ценных в градостроительном отношении, планируется разместить жилую и общественно-деловую застройку, произвести рекультивацию, благоустройство и озеленение.

Реорганизация площадей, испытывающих максимальную техногенную нагрузку, позволит значительно сократить воздействие его на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории. В результате снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух сократится негативное воздействие на растительность и почвенный покров.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, установленный в Генеральном плане по санитарной классификации, должен быть подтвержден проектом санитарно-защитной зоны. Для объектов I - III класса опасности разработка проекта санитарно-защитной зоны является обязательной. Для действующих объектов малого бизнеса IV-V класса опасности проект СЗЗ не разрабатывается - в качестве обоснования их размещения используются данные исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух, полученные в рамках проведения надзорных мероприятий.

Генеральным планом также регламентируется возможное использование территории санитарно-защитных зон. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Таблица 44

Перечень градоэкологических мероприятий, предлагаемых  генеральным планом с. Муслюмово

| № | Наименование объекта | Размер СЗЗ, м | Предлагаемые варианты мероприятий | Обоснование | Примечание | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 112 | Асфальто-бетонный завод (не действ.) Производственная база (татавтодор АБЗ) (не действ.) |  | Перефункционирование территории АБЗ Размещение на территории АБЗ объектов с наименьшим классом опасности (4, 5) |  |  | Первая очередь |
| 87 | Ветлаборатория | 100 | Перефункционировать территорию объекта (перенос в юго-восточную часть села на резервную площадку) | В СЗЗ объекта попадают территории 18 жилых домов усадебного типа | Перефункционирование под жилую застройку | Первая очередь |
| 88 | Государственное ветеринарное объединение (лаборатория, лечебница) | 100 | Перефункционировать территорию объекта (перенос в юго-восточную часть села на резервную площадку) | В СЗЗ объекта попадают территории 26 жилых домов усадебного типа и 1 дом секционного типа | Перефункционирование под жилую застройку | Первая очередь |
| 89 | ЗАО "Муслюмовская МСО" | 100 | Оптимизация объекта с сокращением СЗЗ до границы жилой застройки. Сокращение территории объекта. | В СЗЗ предприятия попадают территории 28 жилых домов усадебного типа и 1 дом секционного типа | Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны | Первая очередь |
| 90 91 | Зерносклад Зерноток | 50 | Перефункционировать территорию объекта. Объединение с элеватором (ХПП). | В СЗЗ складов попадают территории 9 жилых домов усадебного типа | Перефункционирование под жилую застройку | Первая очередь |
| 92 | Карьер красная глина | 50 | Закрыть по мере выработке | В СЗЗ карьера попадают территории 6 жилых домов усадебного типа |  | На расчетный срок |
| 93 | Кирпичный завод | 300 | Оптимизация объекта с сокращением СЗЗ до границы жилой застройки. | В СЗЗ объекта попадают территории 53 жилых домов усадебного тип, 10 домов секционного типа и объекты пищевой отрасли: Мельница, макаронный цех, овощехранилище; ОАО "Вамин Татарстан" Завод Сухого обезжиренного молока; | Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны | Первая очередь |
| 98 | Мастерские по изготовлению с/х деталей | 50 | Перенос объекта в юго-восточную часть села (в случае переноса ОАО «Вамин-Татарстан» (склады с/х техника)) | В СЗЗ предприятия попадают территории 16 жилых домов усадебного типа и 3 дома секционного типа | формирование квартала многоквартирной жилой застройки | На расчетный срок |
| 99 | Мельница, макаронный цех, овощехранилище | 100 | Оптимизация объекта с сокращением СЗЗ до границы жилой застройки. | В СЗЗ предприятия попадают территории 6 жилых домов секционного типа. Кроме этого объект является пищевым предприятием, который расположен в санитарно-защитной зоне других объектов промышленных отраслей. | Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны | Первая очередь |
| 100 | ОАО "Вамин-Татарстан" (склады с/х техника) | 300 | Перенос объекта в юго-восточную часть села на резервные площадки. | В СЗЗ объекта попадают территории 140 жилых домов усадебного тип, 26 домов секционного типа и объекты пищевой отрасли: ОАО "Муслюмовский хлебокомбинат"; ОАО "Вамин Татарстан" Завод Сухого обезжиренного молока; | формирование квартала многоквартирной жилой застройки | На расчетный срок |
| 101 | ОАО "Вамин-Татарстан" Муслюмовский ХПП хлебоприемный пункт | 100 | Перефункционирование жилой застройки | В СЗЗ предприятия попадают территории 9 жилых домов усадебного типа | Перефункционирование под озеленение специального значения | На расчетный срок |
| 102 | ОАО "Вамин Татарстан" Завод Сухого обезжиренного молока | 100 | Оптимизация объекта с сокращением СЗЗ до границы жилой застройки. Два жилых дома секционного типа на перефункционирование (с северной стороны) | В СЗЗ предприятия попадают территории 20 жилых домов усадебного типа и 14 домов секционного типа | Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны | Первая очередь |
| 103 | ОАО "Вамин Татарстан" комбикормовый завод | 300 | Оптимизация объекта с сокращением СЗЗ до границы жилой застройки. | В СЗЗ предприятия попадают территории 3 жилых домов усадебного типа | Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны | Первая очередь |
| 104 | ОАО "Мост" | 100 | Перефункционировать территорию объекта (перенос в юго-восточную часть села на резервную площадку) | В СЗЗ предприятия попадают территории 16 жилых домов усадебного типа | Перефункционирование под озеленение общего пользования | Первая очередь |
| 105 | ОАО "Муслюмовские инженерные сети" (материальн. склады, гаражи) | 50 | Оптимизация объекта с сокращением СЗЗ до границы жилой застройки. Сокращение территории | В СЗЗ предприятия попадают территории 7 жилых домов усадебного типа | Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий | Первая очередь |
| 106 | ОАО "Муслюмовские инженерные сети" База №2 | 50 | Перенос объекта на территорию ОАО "Муслюмовские инженерные сети" по ул. Тукая, 42 | В СЗЗ предприятия попадают территории 3 жилых домов усадебного типа | Перефункционирование под общественно-деловую зону | Первая очередь |
| 107 | ОАО "Муслюмовский хлебокомбинат" | 50 | Оптимизация объекта с сокращением СЗЗ до границы жилой застройки. | В СЗЗ предприятия попадают территории 17 жилых домов усадебного типа | Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий | Первая очередь |
| 108 | ООО "Благодать" | 50 | Перефункционирование территории объекта (перенос в юго-восточную часть села на резервную площадку) | В СЗЗ объекта попадают территории 6 жилых домов усадебного типа | Перефункционирование под озеленение общего пользования | Первая очередь |
| 109 | Оптовый склад "Коир" | 50 | Оптимизация объекта с сокращением СЗЗ до границы жилой застройки. | В СЗЗ объекта попадают территории 2 жилых домов усадебного типа | Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий | Первая очередь |
| 118 | Ремонтная база ООО "Строймелиосервис" | 50 | Оптимизация объекта с сокращением СЗЗ до границы жилой застройки. | В СЗЗ объекта попадает территория 1 жилого дома усадебного типа | Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий | Первая очередь |
| 119 | Семейная ферма (25 голов КРС), производств база | 50 | Оптимизация объекта с сокращением СЗЗ до границы жилой застройки. | В СЗЗ объекта попадает 1 жилой дом усадебного типа | Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий | Первая очередь |
| 120 | Склад | 50 | Перефункционирование ЖЗ (1 усадебный дом) | В СЗЗ объекта попадает 1 жилой дом усадебного типа | Перефункционирование под объекты транспортной инфраструктуры. | Первая очередь |
| 121 | Склад | 50 | Оптимизация объекта с сокращением СЗЗ до границы жилой застройки. | В СЗЗ объекта попадают территории 4 жилых домов усадебного типа | Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий | Первая очередь |
| 122 | Склад арочный | 50 | Перефункционирование территории объекта (перенос в юго-восточную часть села на резервную площадку) | В СЗЗ объекта попадают территории 3 жилых домов усадебного типа | Перефункционирование под общественно-деловую зону | Первая очередь |
| 130 | Ферма КРС на 750 голов | 300 | Оптимизация объекта с сокращением СЗЗ до границы жилой застройки. | В СЗЗ объекта попадают территории 24 жилых домов усадебного типа | Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны | Первая очередь |
| 131 | Хранилище сжиж. газа Уч. "Альметьевскгазстрой" (база) | 300 | Оптимизация объекта с сокращением СЗЗ до границы жилой застройки. | В СЗЗ объекта попадают территории 10 жилых домов усадебного типа | Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны | Первая очередь |
|  | Автосервис по ул. Пушкина | 100 | Перефункционировать территорию объекта (перенос в юго-восточную часть села на резервную площадку) | В СЗЗ объекта попадают территории 8 жилых домов усадебного типа | Перефункционирование под озеленение общего пользования | Первая очередь |
|  | Автомойка (ул. Татарстана, 18) | 50 | Оптимизация объекта с сокращением СЗЗ до границы жилой застройки. | В СЗЗ объекта попадают территории 11 жилых домов усадебного типа и дом интернат для пожилых инвалидов | Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий | Первая очередь |
|  | Гаражи и СТО (ул. Молодежная) | 50 | Оптимизация объекта с сокращением СЗЗ до границы жилой застройки. | В СЗЗ объектов попадают территории 9 жилых домов усадебного типа | Исследования атмосферного воздуха и физических воздействий | Первая очередь |
|  | Жилая усадебная застройка в 54 квартале по ул. Урожайная |  | Перефункционирование жилой застройки | ЖЗ расположена в санитарно-защитных зонах следующих объектов: ОАО "Вамин-Татарстан" Муслюмовский ХПП хлебоприемный пункт; Асфальто-бетонный завод; Хранилище сжиженного газа Уч. "Альметьевскгазстрой" (база); Кладбища; Автомойки. | Перефункционирование под озеленение специального значения | На расчетный срок |
|  | Кладбища ул. Кооперативная | 50 | Кладбища закрыть, жилье сохранившиеся в их санитарно-защитных зонах перефункционировать по мере физического износа | В СЗЗ кладбища попадают территории 18 жилых домов усадебного типа | Перефункционирование под озеленение специального значения | За расчетный срок |
|  | Кладбища ул. Урожайная | 50 |  | В СЗЗ кладбища попадают территории 16 жилых домов усадебного типа |  | За расчетный срок |
|  | Скотомогильник сиб-яз (северо-западнее села на расстоянии 300-400 м) | 1000 | Необходимо проведение комплекса мероприятий по защите населения от распространения инфекций и дальнейший лабораторный контроль почв и грунтовых вод в зоне скотомогильника и на территории жилой застройки, расположенной в него СЗЗ. Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размеров СЗЗ скотомогильника. В случае нереализации мероприятий проектом предлагается перефункционирование территории жилой и общественной застройки, расположенной в СЗЗ от скотомогильника. | В СЗЗ скотомогильника попадают территории 80 жилых домов усадебного типа, часть гимназии №3, очистные сооружения, электроподстанция и другие объекты расположенные за границей села. | Разработка проекта сокращения размера санитарно-защитной зоны | Первая очередь |
|  | Скотомогильник сиб-яз. (юго-восточная часть села, по ул. Объездная) | 1000 |  | В СЗЗ скотомогильника попадают территории 754 жилых домов усадебного типа, 1 жилой дом секционного типа, центральной районной больницы, поликлиники, профессионального училища №94, подземного водозабора и Миницех по производству макарон ЧП Габдрахманова |  | Первая очередь |

* Оптимизация объекта, производства промышленных и коммунально-складских территорий:

- Уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование промышленных объектов и производств, и связанным с этим изменением класса опасности;

- Внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания;

- Сокращение территории объекта.

Для обеспечения гарантий санитарно-эпидемиологического благополучия территории и безопасности населения, проживающего в санитарно-защитных зонах до реализации мероприятий по перефункционированию территории и оптимизации производства промышленных и коммунально-складских объектов, намеченных генеральным планом с. Муслюмово, необходимо проведение социально-ориентированных компенсационных мероприятий и системы обеспечения страховой защиты, включающей:

- экологическое страхование;

- страхование гражданской ответственности в связи с нанесением ущерба здоровью населения и окружающей среде при выполнении работ;

- добровольное медицинское страхование населения.

Варианты компенсационных мероприятий:

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическая реабилитация детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы в жилых зонах.

Основным нормативно-правовым актом об ответственности в сфере охраны окружающей среды является Конституция Российской Федерации, в статье 42 которой указано, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

В соответствии со статьей 18 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» экологическое страхование осуществляется в целях защиты имущественных интересов юридических и физических лиц на случай экологических рисков.

Целью страхования ответственности за вред, причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности, является защита интересов хозяйствующих субъектов в связи с их обязательствами по возмещению вреда природной среде, вреда жизни и здоровью граждан, причиненному негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, а также создание условий для предупреждения возникновения загрязнения окружающей среды и ликвидации его последствий, посредством использования механизма страховой защиты (проект Федерального закона «Об обязательном страховании ответственности за вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности»).

Согласно статье 57 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001, № 136-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации 2001, № 44, статья 4147) о возмещении убытков при изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, ухудшении качества земель, временном занятии земельных участков землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в случае ограничения прав собственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов и ухудшения качества их земель: убытки возмещает либо государство, либо те организации и граждане, деятельность которых повлекла ухудшение земель или потребовала установления защитных, охранных, санитарных зон с особым режимом использования земель.

## 6.3. Охрана воздушного бассейна

В целях сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Генеральным планом с. Муслюмово предлагается проведение комплекса архитектурно-планировочных мероприятий, предусматривающих:

- территориальное развитие с. Муслюмово в  юго-западном направлениях с наветренной стороны по отношению к основной производственной зоне;

- оптимизация производств и перефункционирование территории производственных и коммунально-складских территорий (см. табл. 44);

- перефункционирование жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах объектов (см. табл. 44);

- благоустройство и максимальное озеленение территории промышленных предприятий (ЗАО «Муслюмовская МСО», Кирпичный завод МСО, Мельница, макаронный цех, овощехранилище, Ремонтная база ООО «Строймелиосервис», ООО «Муслюмагрохим», ОАО «Вамин-Татарстан» Муслюмовский ХПП, Участок Альметьевскгазстрой, АГРС, СТО, Автомойка, Гаражи, Кладбища и др.) и их санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений;

- оптимизация транспортной системы исключения движения транзитного автотранспорта через населенный пункт, в генеральном плане в соответствии  Схемой территориального планирования Республики Татарстан, предлагается строительство объездной автодороги межмуниципального значения (III категории), которая, объединит три внешних транспортных направления Муслюмово – Сарманово, Муслюмово – Татарский Шуган, Муслюмово – Актаныш.

Инженерно-технические и технологические мероприятия включают:

- реконструкцию, модернизацию, перепрофилирование производства на экологически чистое, совершенствование системы очистки выбросов от предприятий: (Муслюмовский завод сухого обезжиренного молока (СОМ), Кирпичный завод МСО, ОАО "Вамин Татарстан" комбикормовый завод, ОАО "Муслюмовский хлебокомбинат");

- полную газификацию объектов теплоэнергетики;

- осуществление перевода автотранспорта на газообразное топливо;

- обеспечение автотранспорта моторным топливом с улучшенными экологическими характеристиками не ниже класса «Евро-5».

Основными организационно-административными мероприятиями в области охраны атмосферного воздуха являются:

- разработка проектной экологической документации для предприятий, направленной на обоснование уменьшения размеров санитарно-защитных зон с проведением расчетов по рассеиванию выбросов и лабораторных исследований;

- осуществление сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ от предприятий и автотранспорта с. Муслюмово в целях реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния атмосферного воздуха, в том числе для установления санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

- установление жестких ограничений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от основных источников;

- выполнение предприятиями мероприятий по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий, предусмотренных проектами предельно допустимых выбросов;

- организацию стационарных постов наблюдений за загрязнением атмосферы на территории с. Муслюмово.

На территории с. Муслюмово расположена метеостанция (МС) ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан». В охранной зоне МС, которая составляет 200 м (Постановление от 27 августа 1999 года N 972 Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением) расположены очистные сооружения, Мельница, Макаронный цех и Семейная ферма КРС на 25 голов данный факт противоречит режиму использования охранной зоны МС.

В связи с этим генеральным планом предлагается проведения анализа работы данной (МС) в сложившейся ситуации. В случае выявления некорректной работы и получении недостоверной информации от метеостанции, данную метеостанцию предлагается перенести на более чистые территории с установлением охранной зоны 200 м. В случае решения переноса метеостанции необходимо согласовать с ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

## 6.4. Охрана поверхностных и подземных вод

Архитектурно-планировочные мероприятия генерального плана включают:

- благоустройство водоохранной зоны, озеленение прибрежной части и создание рекреационной зоны на левом берегу р. Ик.

Инженерно-технические и технологические мероприятия предусматривают:

- организацию поверхностного стока на всей территории с учетом рельефа и назначением используемой территории;

- проектирование, строительство водопроводных и канализационных сетей (предусмотреть доведение обеспеченности канализационными сетями до уровня обеспеченности водопроводными);

- реконструкцию и ремонт изношенных водопроводных и канализационных сетей села;

- эффективную работу очистных сооружений с установкой современного оборудования;

- внедрение замкнутого или оборотного водоснабжения, утилизацию отходов производства на производственных предприятиях (ОАО «Муслюмовский хлебокомбинат, Муслюмовский завод сухого обезжиренного молока (СОМ), Кирпичный завод МСО и др.);

- строительство локальных очистных сооружений на предприятиях по очистке особо загрязненных стоков, прудов-отстойников, станций нейтрализации и других специальных сооружений, обеспечивающих очистку производственных стоков;

- строительство локальных очистных сооружений на предлагаемой снегосвалке в районе существующего полигона ТБО.

Организационно-административные мероприятия включают:

- соблюдение требований СанПиН 2.1.4.1110–02 в зонах санитарной охраны водозабора с. Муслюмово;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом;

- соблюдение установленных режимов в водоохранной зоне, прибрежной защитной и береговой полосе р. Ик;

- обеспечение минимальным количеством воды питьевого качества (из расчета 269700 л на 8700 человек в сутки), которое должно подаваться в период чрезвычайной ситуации по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения или с помощью передвижных средств (ВСН ВК 4-90);

- разработку проектов нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водные объекты и организацию лабораторного контроля за качеством сбрасываемых сточных вод на основных предприятиях с. Муслюмово.

## 6.5. Организация санитарной очистки и охрана почв территории

## с. Муслюмово

Согласно нормам накопления бытовых отходов (СП 42.13330.2011) на территории с. Муслюмово в среднем необходимо установить 35 - 104 контейнеров на первую очередь и 36 - 107 контейнеров на расчетный срок (табл. 45).

Таблица 45

Санитарная очистка территории с. Муслюмово

| Очередь строительства | Численность населения, тыс.чел | Кол-во тв. быт. Отходов в год, м3/год | Кол-во тв. быт. отходов в сут., л | Кол-во контейнеров, летний период | Кол-во контейнеров, зимний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь | 8429 | 7586,1 | 20783,8 | 35 | 104 |
| Расчетный срок | 8700 | 7830 | 21452 | 36 | 107 |

* Емкость стандартного контейнера 0,75 м3.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых и промышленных отходов, санитарной очистке территории:

- удаление твердых бытовых отходов контейнеровозами на полигон ТБО, расположенный южнее села на расстоянии 3,4 км;

- очистка территории от снега и льда с помощью снегоуборочных машин с вывозом за пределы села на территорию полигона для складирования снега (точное местоположение полигона необходимо согласовать с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РТ в г. Набережные Челны), кроме этого, предлагается приобретение плавильной установки снега;

- организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов;

- доведение количества контейнеров и контейнерных площадок до соответствия нормативам;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация дифференцированного сбора и удаления мусора;

- организация сети приемных пунктов вторичного сырья;

- приобретение передвижных мобильных установок для утилизации биологических отходов;

- проведение мероприятий по благоустройству сибиреязвенных скотомогильников и разработке проектов обоснования сокращения размеров их санитарно-защитных зон;

- организация зон с особыми условиями использования территории в границах санитарно-защитных зон двух сибиреязвенных скотомогильников в период до реализации мероприятий по сокращению их размеров;

- надлежащий учет и контроль за обращением с промышленными отходами в соответствии с утвержденными проектами нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Необходимыми мероприятиями по снижению влияния загрязнения почвенного покрова на условия проживания населения являются:

- осуществление отвода участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- при проектировании жилой застройки усадебного типа, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, предусмотреть мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитации. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием зеленого фонда;

- исключение выращивания продуктов питания в границах санитарно-защитных зон.

## 6.6. Мероприятия по защите от физических факторов

В целях защиты от акустического воздействия размещение новой жилой застройки в с. Муслюмово должно проводиться после оценки шумового загрязнения и возможности реализации градостроительных мероприятий по защите населения от шума.

Основным мероприятием, позволяющим оградить сложившуюся жилую застройку от негативного шумового воздействия автомобильного транспорта, является создание шумозащитного озеленения. Генеральным планом предлагается максимально озеленить территорию вдоль существующих общепоселковых улиц. Звукоизолирующая эффективность зеленых насаждений составляет 4-12 дБА в зависимости от ширины посадки 10-30 м.

В качестве дополнительных мероприятий по защите сложившейся жилой застройки от шумового воздействия автомобильного транспорта Генеральным планом предлагается звукоизоляция окон и использование акустических экранов.

Эквивалентный уровень звука на участках проектируемой селитебной застройки составит 55 дБА, в связи с этим превышения шумового воздействия на данных участках не будет (таблица 46).

Таблица 46

Шумовая характеристика улично-дорожной сети п.г.т. Джалиль на участках проектируемой селитебной застройки

| Улицы и дороги | Шумовая характеристика транспортных потоков, дБА | Снижение уровня звука расстоянием между источником шума* и расчетной точкой* *, дБА | Снижение уровня звука полосами зеленых насаждений, дБА | Снижение уровня звука экранам на пути распространения звука, дБА | Итого | Требуемое снижение уровня шума, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дороги регионального значения «Альметьевск-Муслюмово» |
| Дорога в юго-западной части села | 81 | 14 | 12 | - | 55 | - |

В целях защиты от электромагнитного излучения предлагается организация охранных зон вдоль линий электропередачи и зон ограничения застройки от передающих радиотехнических объектов.

Для оценки радиационной обстановки при выборе участков под строительство жилых домов и других объектов в с. Муслюмово с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

## 6.9. Формирование природно-экологического каркаса территории

Создание устойчиво развивающихся  населенных пунктов основывается на разработке природно-экологических каркасов. Формирование природно-экологического каркаса осуществляется в виде территориально непрерывной системы природных и озелененных территорий, на базе гидрографической сети, с расчленением застройки (Москва-Париж…, 1997).

В структуру природно-экологического каркаса с. Муслюмово входят следующие территориальные единицы, различающиеся спецификой выполняемых природоохранных функций:

- экологические коридоры (природные, природно-антропогенные и антропогенные);

- буферные зоны.

Экологические коридоры связывают между собой ядра, ключевые и буферные территории в единую систему природных пространств, благодаря чему осуществляется биологический обмен между экосистемами различного уровня и обеспечивается целостность всей системы природно-экологического каркаса.

Экологические коридоры представлены территориями природного, природно-антропогенного и антропогенного характера. Они выполняют, главным образом, транзитные и защитные функции.

Природными коридорами являются ручьи, природно-антропогенными – озеленение водоохранных зон, антропогенными – озеленение улиц и дорог.

Буферные зоны природно-экологического каркаса представляют собой все остальные озелененные территории с. Муслюмово и прилегающих площадей (бульвары, озеленение санитарно-защитных зон). Буферные зоны и экологические коридоры непосредственно примыкают к застроенным территориям и испытывают значительные антропогенные нагрузки, что приводит к утрате и деградации природной среды.

Система зеленых насаждений

Проектируемая система зеленых насаждений общего пользования подчинена идее архитектурно-планировочной и объемно-пространственной организации территории села в целом.

Генеральным планом предлагается создать непрерывную систему зеленых насаждений, сформированную зелеными насаждениями жилых кварталов, связывающих их с рекреационной зоной на берегу р. Ик, пешеходными улицами, а также озеленением санитарно-защитных зон автодорог, других объектов.

Помимо устройства зеленых насаждений общего пользования генеральным планом предлагается озеленить следующие участки селитебной территории:

- улицы, наиболее загруженные транспортом, в том числе и грузовым;

- жилую территорию и пешеходные бульвары.

Кроме этого, генеральным планом с. Муслюмово предусматривается озеленение санитарно-защитных зон вокруг производственных, коммунально-складских, транспортных и инженерных объектов.

Непрерывная система зеленых насаждений должна обеспечить удобные озелененные пешеходные связи между всеми планировочными элементами.

Данные о структуре зеленого фонда c. Муслюмово на первую очередь и расчетный срок генерального плана представлены в таблице 47.

Таблица 47

Структура озелененных территорий с. Муслюмово

| Наименование класса | Исходный год | На первую очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | га | га | га |
| Озелененные территории общего пользования |
| Скверы, бульвары, парки | 6,3 | 46,6 | 69,8 |
| Итого | 6,3 | 46,6 | 69,8 |
| Озелененные территории специального назначения |
| Кладбища | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| Санитарно-защитные зоны | - | 26,9 | 85 |
| Лесопосадки | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Итого | 12,2 | 39,1 | 97,2 |
| Озелененные территории ограниченного пользования |
| Спортивные площадки | 9,8 | 9,8 | 10,3 |
| Итого | 9,8 | 9,8 | 10,3 |
| Итого | 28,3 | 95,5 | 177,3 |

В результате намеченных предложений (в рамках генерального плана) существенно увеличится общая площадь озелененных территорий различного назначения и составит 177,3  га.

Площадь озелененных территорий общего пользования составит 80,2 м2/чел. (из расчета: 698000 м2 /8700 чел.), нормативный показатель – 12 м2/чел. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в границах поселка (без учета внутриквартального озеленения и территории нижней площадки) составит 20,5 %.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными свойствами, в то же время более устойчивы к задымленности и загазованности атмосферного воздуха.

Ориентировочная стоимость запланированных работ по озеленению приведена в таблице 48.

Таблица 48

Стоимость планируемых работ по озеленению территорий с. Муслюмово (на первую очередь в ценах на 2011 г.)

| Озеленение | Площадь, га | Стоимость озеленения, тыс. руб./га | Сумма, тыс. руб (в ценах на 2001г.) | Стоимость озеленения, тыс. руб./га | Сумма, тыс. руб (в ценах на 2011г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Озелененная территория общего пользования | 40,3 | 626,6 | 25251,2 | 3126,6 | 131813,2 |
| Озеленение территория специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон) | 26,9 | 185,85 | 4999,4 | 927,4 | 26095,7 |
| Сумма | 67,2 |  | 30250,5 |  | 157908,9 |

# Список литературы

- Бакин О. В. Сосудистые растения Татарстана / О. В. Бакин, Т. В. Рогова, А. П. Ситников. – Казань: Издательство КГУ, 2000 г.;

- Васильев С. А. Требования ОВОС и экологическая оценка градостроительной документации: Методическое пособие по заданию Администрации города Тольятти Самарской области в рамках договора с ЦНИИП градостроительства (ООО МПП «Экоград») по корректировке генерального плана Тольятти// С. А. Васильев, 2002 г.;

- Государственные доклады о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2008-2010 гг.: - Казань, 2009-2011 г.;

- Дьяконов К. Н. Экологическое проектирование и экспертиза: Учеб. Для студентов вузов, обучающихся по специальности 012500 География и др./К. Н. Дьяконов, А. В. Дончева. – М.: «Аспект Пресс», 2002 г.;

- Заварина М. В. Строительная климатология/ М. В. Заварина. – 
Ленинград, 1976 г.;

- Инженерная экология и экологический менеджмент: учебник/Издание второе, переработанное и дополненное. – М.: «Логос», 2004 г.;

# Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные администрацией Муслюмовского муниципального района с. Муслюмово, предприятиями села, ведомствами по энергоресурсам;

- Генеральный план и проект детальной планировки центральной части р.ц. Муслюмово / Институт «Татколхозстрой», 1977 г.;

- Материалы справочно-информационной службы ОАО «КамТИСИЗ», 2010 г.

- Почвенная карта Татарской АССР. Масштаб 1:600 000. - Казань, 1985 г.;

- Строительство объектов 1-го и 2-го пускового комплексов 1-й очереди и ряда перспективных объектов горно-спортивного оздоровительного комплекса «Свияжск» / ОВОС и ООС // Пояснительная записка, том 1. – Казань: ООО «ЭКОЭКСПЕРТ», 2003 г.;

# Список нормативной документации

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;

- ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения». – М., 1983 г.;

- ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов». – М., 1989 г.;

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;;

- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности / Минприроды России (Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ), 1995 г.;

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.;

- Правила охраны газораспределительных сетей, утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878;

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ, 2000;

- Пособие по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при разработке технико-экономических обоснований (расчетов) инвестиций и проектов строительства (реконструкции, расширения и технического перевооружения) хозяйственных объектов и комплексов. - ЗАО «Кодекс», 2007 г.;

- Руководство о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду при выборе площадки, разработке технико-экономических обоснований и проектов строительства (реконструкции, расширения и технического перевооружения) хозяйственных объектов и комплексов. - ЗАО «Кодекс», 2007 г.;

- Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровня шума. - М., 1984 г.;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». – М., 2002 г.;

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». – М., 2003 г.;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 9 сентября 2009 года)/Министерство здравоохранения РФ. - М., 2009 г.;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». – М., 2002 г.;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»/Госстрой России. - М., 2011 г.;

- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги». – М., 2004 г.;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». – М., 2005 г.;

- СП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещения жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». – М., 1997 г.;

- СП 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданиях». – М., 1997 г.;

- СП №4690 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»/ Утверждено Главным государственным санитарным врачом СССР. – М., 1988 г;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». – М., 2003 г.

# Приложения

Санитарно-защитные зоны объектов с. Муслюмово

| Промышленные и коммунально-складские объекты | санитарно-защитная зона, м | нормативы |
| --- | --- | --- |
| 69 | Ипподром, майдан |  | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.12 |
| 70 | Стадион Юность |  | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.12 |
| 83 | Аммиачная база (не действует) | нет данных | не действ. |  |
| 84 | Асфальто-бетонный завод | ул. Урожайная, 70 | 500 не действ. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.4 |
| 85 | Асфальто-бетонный завод | ул. Урожайная, 70 | 500 не действ. |  |
| 87 | Ветлаборатория (с содержанием животных) | ул. Октябрьская, 46а | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.2 |
| 88 | Гососударственное ветеринарное объединение (лаборатория, лечебница, с содержанием животных) | ул. Октябрьская, 44 | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.2 |
| 89 | ЗАО "Муслюмовская МСО" (столярный цех, пилорама) | ул. Ф.Рашитова, 40 | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.5 |
| 90 | Зерносклад (склад) | ул. Тукая, 32 | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.11 |
| 91 | Зерноток (склад) | ул. Тукая, 32в | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.11 |
| 92 | Карьер красная глина | нет данных | 100 |  |
| 93 | Кирпичный завод | ул. Красноармейская, 20а | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.4 |
| 94 | Крановая однопролётная эстакада | ул. Молодежная, 2г/1 | - |  |
| 95 | Летний лагерь для скота | нет данных | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.11 |
| 96 | Летний лагерь для скота | нет данных | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.11 |
| 97 | Летний лагерь для скота (КРС на 400 голов) | нет данных | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.11 |
| 98 | Мастерские по изготовлению с/х деталей (сеелки и пр.) | ул. Тукая, 33а | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.2 |
| 99 | Мельница, макаронный цех, овощехранилище | ул. Кооперативная, 245 | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.8 |
| 100 | ОАО "Вамин-Татарстан" (склады с/х техника) | ул. Кооперативная, 150 | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.11 |
| 101 | ОАО "Вамин-Татарстан" Муслюмовский ХПП хлебоприемный пункт (элеватор) (хранение зерна, закрытые склады) | ул. Урожайная, 5 | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.8 |
| 102 | ОАО "Вамин Татарстан" Завод Сухого обезжиренного молока | ул. Кооперативная, 228 | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.8 |
| 103 | ОАО "Вамин Татарстан" комбикормовый завод | ул. Урожайная, 3 | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.8 |
| 104 | ОАО "Мост" (гаражи, дорожная техника) | ул. Первомайская, 34а | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.2 |
| 105 | ОАО "Муслюмовские инженерные сети" (материальн. склады, гаражи) | ул. Тукая, 42 | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.11 |
| 106 | ОАО "Муслюмовские инженерные сети" База №2 (материальн. склад) | ул. Банковская, 61а | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.11 |
| 107 | ОАО "Муслюмовский хлебокомбинат" (мощность 1,5 т/сутки) | ул. Кооперативная, 217 | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.8 |
| 108 | ООО "Благодать" (сбор макулатуры, склад ) | ул. Кооперативная, 215 | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.11 |
| 109 | Оптовый склад "Копр" (пищевой склад) | ул. Молодежная,2а | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.11 |
| 110 | ООО "Муслюмагрохим" | ул. Урожайная, 3 в | не действ. |  |
| 111 | Пожарная часть | ул. Колхозная, 19 | - |  |
| 112 | Производственная база (татавтодор АБЗ) | ул. Урожайная, 70 | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.4 |
| 113 | Производственная база (производство сельходеталей) | ул. Молодежная, 2д | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.2 |
| 114 | Производственная база (изготовление окон и дверей) | ул. Урожайная ул, 72 | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.5 |
| 115 | Производственная база (изготовление теплиц) | ул. Урожайная, 3б | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.2 |
| 116 | Ремонт газового оборудования | ул. Колхозная, 19 а | - |  |
| 117 | Ремонт газового оборудования | ул. Колхозная | - |  |
| 118 | Ремонтная база ООО "Строймелиосервис" (гаражи) | ул. Урожайная, 1 | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.12 |
| 119 | Семейная ферма (25 голов КРС), производств база | ул. Кооперативная, 247 | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.11 |
| 120 | Склад (материальный) | ул. Молодежная, 11 | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.11 |
| 121 | Склад (материальный) | ул. Молодежная, 2в | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.11 |
| 122 | Склад арочный (материальный) | ул. Банковская, 61 | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.11 |
| 123 | Склад арочный (материальный) | ул. Колхозная | 50 не действ. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.11 |
| 124 | Склад химических удобрений ООО "Муслюмагрохим" (матер.склады) | ул. Урожайная, 3а | 50 не действ. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.11 |
| 125 | Склад химических удобрений ООО "Муслюмагрохим" (матер.склады) | ул. Урожайная, 3 | 50 не действ. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.11 |
| 126 | КРС на 450 голов | нет данных | 300 не действ. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.11 |
| 127 | теплицы (не действует) | нет данных | не действ. |  |
| 128 | теплицы (не действует) | нет данных | не действ. |  |
| 129 | теплицы (не действует) | нет данных | не действ. |  |
| 130 | Ферма КРС на 940 голов | нет данных | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.11 |
| 131 | ЭПУ Альметьевскгаз (обслуживание) (сельхоз. техника) | ул. Урожайная ,44 | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.11 |
| 132 | Швейный цех | ул. Вахитова, 12 | не действ. 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03- п.7.1.6 |

Автомагистраль-город

====================

Программа реализует алгоритмы, заложенные в "Методике определения

выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения

атмосферы городов, Санкт-Петербург, 1999г.

Расчетные формулы

-----------------

Перегон

-------

Ml(i) =  Ml1(i) + Ml2(i)

Ml1(i) = (L-L(och1))/3600 * SUM(Mk(i) * Gk1 * rvk1), г/с

Ml2(i) = (L-L(och2))/3600 * SUM(Mk(i) * Gk2 * rvk2), г/с

Ql(i) = Ml(i) * 3600 * 24 * 365 / 1000000, тонн/год

где :

Ml(i)     - выброс i-го загрязняющего вещества на магистрали при

непрерывном движении транспортного потока, г/с

Ml1(i)    - выброс i-го загрязняющего вещества на магистрали

движущимся автотранспортом по правому направлению

движения, г/с

Ml2(i)    - выброс i-го загрязняющего вещества на магистрали

движущимся автотранспортом по левому направлению

движения, г/с

Ql(i)     - валовый выброс i-го загрязняющего вещества, полученный

пересчетом выброса г/с в тонн/год

Mk(i)     - пробеговый выброс i-го загрязняющего вещества

автотранспортом k-й группы для городских условий

эксплуатации, г/км

Gk1,Gk2   - интенсивность движения автотранспорта k-й группы по

правому и левому направлениям движения, 1/час

rvk1,rvk2 - поправочные коэффициенты, учитывающие среднюю скорость

движения транспортного потока на правом и левом направлении

L         - протяженность участка магистрали, км

L(och1)   - протяженность очереди автотранспорта перед светофором

правого перекрестка, км

L(och2)   - протяженность очереди автотранспорта перед светофором

левого перекрестка, км

Перекресток (правый, левый)

---------------------------

Mп(i) = P/40 * Nц * SUM(Mпk(i) * Gпk) / 60, г/с

Qп(i) = Mп(i) * 3600 * 24 * 365 / 1000000, тонн/год

где :

Mп(i)  - выброс i-го загрязняющего вещества в зоне перекрестка, г/час

Qп(i)  - валовый выброс i-го загрязняющего вещества, полученный

пересчетом выброса г/с в тонн/год

Mпk(i) - выброс i-го загрязняющего вещества автотранспортом k-й группы,

находящимся в очереди у запрещающего сигнала светофора, г/мин

Gпk    - количество автотранспорта k-й группы, находящегося в очереди

у светофора за 20 минут

Nц     - количество циклов действия запрещающего сигнала светофора

за 20 минут

P      - продолжительность действия запрещающего сигнала светофора, мин

Примечание. 1.Нормирование выбросов оксидов азота с учетом их

трансформации в атмосферном воздухе в оксид и диоксид

азота производится в соотношении:

M(m)NO2 = 0.8 * M(m)NOx

M(m)NO  = 0.13 * M(m)NOx

2.Для оксидов азота значение rv принимается постоянным

и равным 1 до скорости 80 км/час.

3.Суммирование выбросов производится по всем группам

автотранспорта, принимающим участие в дорожном движении.

4.Для автотранспорта с бензиновыми двигателями выбросы

углеводородов нормируются по бензину, с дизельными

двигателями - по керосину, с газобалонными двигателями -

по метану.

5.Расчет выбросов соединений свинца производится в

случае использования в городе этилированного бензина.

------------------------------------

Город: Муслюмово

Доля этилированного бензина в общем потреблении бензина: 0.00

Магистраль: ул. Урожайная

Номер магистрали: 1

Участок магистрали: урожайная

Номер участка магистрали: 1

Источник выброса:  перегон

Номер источника выброса: 1

правое направление

------------------

L=2.500 [км]

L(och2)=0.0000 [км]

Легковые

Gk1=123 [авт/час]

V=60 [км/час]

Оксид углерода (CO)

rvk1=0.30

Mk=19.00 [г/км]

Ml1(CO)=(2.5-0)/3600*19*123*0.3=0.486875 [г/сек]

Ql(CO)=(2.5-0)/3600*19*123*0.3*(3600*24*365/1000000)=15.35409 [т/год]

Диоксид азота (NO2)

rvk1=1.00

Mk=1.800 [г/км]

Ml1(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*1.8*123*1=0.123 [г/сек]

Ql(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*1.8*123*1*(3600*24*365/1000000)=3.878928 [т/год]

Оксид азота (NO)

rvk1=1.00

Mk=1.800 [г/км]

Ml1(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*1.8*123*1=0.0199875 [г/сек]

Ql(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*1.8*123*1*(3600*24*365/1000000)=0.6303258 [т/год]

Углеводороды (бензин)

rvk1=0.30

Mk=2.10 [г/км]

Ml1(углеводороды)=(2.5-0)/3600*2.1*123*0.3=0.0538125 [г/сек]

Ql(углеводороды)=(2.5-0)/3600*2.1*123*0.3*(3600*24*365/1000000)=1.697031 [т/год]

Диоксид серы (SO2)

rvk1=0.30

Mk=0.065 [г/км]

Ml1(SO2)=(2.5-0)/3600*0.065*123*0.3=0.0016656 [г/сек]

Ql(SO2)=(2.5-0)/3600*0.065*123*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0525272 [т/год]

Формальдегид

rvk1=0.30

Mk=0.0060 [г/км]

Ml1(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.006*123*0.3=0.0001538 [г/сек]

Ql(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.006*123*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0048487 [т/год]

Бенз(а)пирен

rvk1=0.30

Mk=0.0000017 [г/км]

Ml1(бенз(а)пирен)=(2.5-0)/3600*0.0000017*123*0.3=0 [г/сек]

Ql(бенз(а)пирен)=(2.5-0)/3600*0.0000017*123*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0000014 [т/год]

Легковые дизельные

Gk1=4 [авт/час]

V=60 [км/час]

Оксид углерода (CO)

rvk1=0.30

Mk=2.00 [г/км]

Ml1(CO)=(2.5-0)/3600*2*4*0.3=0.0016667 [г/сек]

Ql(CO)=(2.5-0)/3600*2*4*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.05256 [т/год]

Диоксид азота (NO2)

rvk1=1.00

Mk=1.300 [г/км]

Ml1(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*1.3*4*1=0.0028889 [г/сек]

Ql(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*1.3*4*1*(3600*24*365/1000000)=0.091104 [т/год]

Оксид азота (NO)

rvk1=1.00

Mk=1.300 [г/км]

Ml1(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*1.3*4*1=0.0004694 [г/сек]

Ql(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*1.3*4*1*(3600*24*365/1000000)=0.0148044 [т/год]

Углеводороды (керосин)

rvk1=0.30

Mk=0.25 [г/км]

Ml1(углеводороды)=(2.5-0)/3600*0.25*4*0.3=0.0002083 [г/сек]

Ql(углеводороды)=(2.5-0)/3600*0.25*4*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.00657 [т/год]

Сажа (C)

rvk1=0.30

Mk=0.100 [г/км]

Ml1(C)=(2.5-0)/3600*0.1*4*0.3=0.0000833 [г/сек]

Ql(C)=(2.5-0)/3600*0.1*4*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.002628 [т/год]

Диоксид серы (SO2)

rvk1=0.30

Mk=0.210 [г/км]

Ml1(SO2)=(2.5-0)/3600*0.21*4*0.3=0.000175 [г/сек]

Ql(SO2)=(2.5-0)/3600*0.21*4*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0055188 [т/год]

Формальдегид

rvk1=0.30

Mk=0.0030 [г/км]

Ml1(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.003*4*0.3=0.0000025 [г/сек]

Ql(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.003*4*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0000788 [т/год]

Грузовые карбюраторные до 3 тонн и микроавтобусы

Gk1=6 [авт/час]

V=50 [км/час]

Оксид углерода (CO)

rvk1=0.50

Mk=69.40 [г/км]

Ml1(CO)=(2.5-0)/3600*69.4*6*0.5=0.1445833 [г/сек]

Ql(CO)=(2.5-0)/3600*69.4*6*0.5*(3600*24*365/1000000)=4.55958 [т/год]

Диоксид азота (NO2)

rvk1=1.00

Mk=2.900 [г/км]

Ml1(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*2.9*6*1=0.0096667 [г/сек]

Ql(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*2.9*6*1*(3600*24*365/1000000)=0.304848 [т/год]

Оксид азота (NO)

rvk1=1.00

Mk=2.900 [г/км]

Ml1(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*2.9*6*1=0.0015708 [г/сек]

Ql(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*2.9*6*1*(3600*24*365/1000000)=0.0495378 [т/год]

Углеводороды (бензин)

rvk1=0.50

Mk=11.50 [г/км]

Ml1(углеводороды)=(2.5-0)/3600*11.5*6*0.5=0.0239583 [г/сек]

Ql(углеводороды)=(2.5-0)/3600*11.5*6*0.5*(3600*24*365/1000000)=0.75555 [т/год]

Диоксид серы (SO2)

rvk1=0.50

Mk=0.200 [г/км]

Ml1(SO2)=(2.5-0)/3600*0.2*6*0.5=0.0004167 [г/сек]

Ql(SO2)=(2.5-0)/3600*0.2*6*0.5*(3600*24*365/1000000)=0.01314 [т/год]

Формальдегид

rvk1=0.50

Mk=0.0200 [г/км]

Ml1(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.02*6*0.5=0.0000417 [г/сек]

Ql(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.02*6*0.5*(3600*24*365/1000000)=0.001314 [т/год]

Бенз(а)пирен

rvk1=0.50

Mk=0.0000045 [г/км]

Ml1(бенз(а)пирен)=(2.5-0)/3600*0.0000045*6*0.5=0 [г/сек]

Ql(бенз(а)пирен)=(2.5-0)/3600*0.0000045*6*0.5*(3600*24*365/1000000)=0.0000003 [т/год]

Грузовые карбюраторные грузоподъемностью более 3 т

Gk1=2 [авт/час]

V=50 [км/час]

Оксид углерода (CO)

rvk1=0.50

Mk=75.00 [г/км]

Ml1(CO)=(2.5-0)/3600*75*2*0.5=0.0520833 [г/сек]

Ql(CO)=(2.5-0)/3600*75*2*0.5*(3600*24*365/1000000)=1.6425 [т/год]

Диоксид азота (NO2)

rvk1=1.00

Mk=5.200 [г/км]

Ml1(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*5.2*2*1=0.0057778 [г/сек]

Ql(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*5.2*2*1*(3600*24*365/1000000)=0.182208 [т/год]

Оксид азота (NO)

rvk1=1.00

Mk=5.200 [г/км]

Ml1(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*5.2*2*1=0.0009389 [г/сек]

Ql(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*5.2*2*1*(3600*24*365/1000000)=0.0296088 [т/год]

Углеводороды (бензин)

rvk1=0.50

Mk=13.40 [г/км]

Ml1(углеводороды)=(2.5-0)/3600*13.4*2*0.5=0.0093056 [г/сек]

Ql(углеводороды)=(2.5-0)/3600*13.4*2*0.5*(3600*24*365/1000000)=0.29346 [т/год]

Диоксид серы (SO2)

rvk1=0.50

Mk=0.220 [г/км]

Ml1(SO2)=(2.5-0)/3600*0.22*2*0.5=0.0001528 [г/сек]

Ql(SO2)=(2.5-0)/3600*0.22*2*0.5*(3600*24*365/1000000)=0.004818 [т/год]

Формальдегид

rvk1=0.50

Mk=0.0220 [г/км]

Ml1(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.022*2*0.5=0.0000153 [г/сек]

Ql(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.022*2*0.5*(3600*24*365/1000000)=0.0004818 [т/год]

Бенз(а)пирен

rvk1=0.50

Mk=0.0000063 [г/км]

Ml1(бенз(а)пирен)=(2.5-0)/3600*0.0000063*2*0.5=0 [г/сек]

Ql(бенз(а)пирен)=(2.5-0)/3600*0.0000063*2*0.5*(3600*24*365/1000000)=0.0000001 [т/год]

Автобусы карбюраторные

Gk1=1 [авт/час]

V=40 [км/час]

Оксид углерода (CO)

rvk1=0.75

Mk=97.60 [г/км]

Ml1(CO)=(2.5-0)/3600*97.6*1*0.75=0.0508333 [г/сек]

Ql(CO)=(2.5-0)/3600*97.6*1*0.75*(3600*24*365/1000000)=1.60308 [т/год]

Диоксид азота (NO2)

rvk1=1.00

Mk=5.300 [г/км]

Ml1(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*5.3*1*1=0.0029444 [г/сек]

Ql(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*5.3*1*1*(3600*24*365/1000000)=0.092856 [т/год]

Оксид азота (NO)

rvk1=1.00

Mk=5.300 [г/км]

Ml1(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*5.3*1*1=0.0004785 [г/сек]

Ql(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*5.3*1*1*(3600*24*365/1000000)=0.0150891 [т/год]

Углеводороды (бензин)

rvk1=0.75

Mk=13.40 [г/км]

Ml1(углеводороды)=(2.5-0)/3600*13.4*1*0.75=0.0069792 [г/сек]

Ql(углеводороды)=(2.5-0)/3600*13.4*1*0.75*(3600*24*365/1000000)=0.220095 [т/год]

Диоксид серы (SO2)

rvk1=0.75

Mk=0.320 [г/км]

Ml1(SO2)=(2.5-0)/3600*0.32*1*0.75=0.0001667 [г/сек]

Ql(SO2)=(2.5-0)/3600*0.32*1*0.75*(3600*24*365/1000000)=0.005256 [т/год]

Формальдегид

rvk1=0.75

Mk=0.0300 [г/км]

Ml1(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.03*1*0.75=0.0000156 [г/сек]

Ql(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.03*1*0.75*(3600*24*365/1000000)=0.0004928 [т/год]

Бенз(а)пирен

rvk1=0.75

Mk=0.0000064 [г/км]

Ml1(бенз(а)пирен)=(2.5-0)/3600*0.0000064*1*0.75=0 [г/сек]

Ql(бенз(а)пирен)=(2.5-0)/3600*0.0000064*1*0.75*(3600*24*365/1000000)=0.0000001 [т/год]

Грузовые дизельные

Gk1=3 [авт/час]

V=40 [км/час]

Оксид углерода (CO)

rvk1=0.75

Mk=8.50 [г/км]

Ml1(CO)=(2.5-0)/3600*8.5*3*0.75=0.0132813 [г/сек]

Ql(CO)=(2.5-0)/3600*8.5*3*0.75*(3600*24*365/1000000)=0.4188375 [т/год]

Диоксид азота (NO2)

rvk1=1.00

Mk=7.700 [г/км]

Ml1(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*7.7*3*1=0.0128333 [г/сек]

Ql(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*7.7*3*1*(3600*24*365/1000000)=0.404712 [т/год]

Оксид азота (NO)

rvk1=1.00

Mk=7.700 [г/км]

Ml1(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*7.7*3*1=0.0020854 [г/сек]

Ql(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*7.7*3*1*(3600*24*365/1000000)=0.0657657 [т/год]

Углеводороды (керосин)

rvk1=0.75

Mk=6.00 [г/км]

Ml1(углеводороды)=(2.5-0)/3600*6*3*0.75=0.009375 [г/сек]

Ql(углеводороды)=(2.5-0)/3600*6*3*0.75*(3600*24*365/1000000)=0.29565 [т/год]

Сажа (C)

rvk1=0.75

Mk=0.300 [г/км]

Ml1(C)=(2.5-0)/3600*0.3*3*0.75=0.0004687 [г/сек]

Ql(C)=(2.5-0)/3600*0.3*3*0.75*(3600*24*365/1000000)=0.0147825 [т/год]

Диоксид серы (SO2)

rvk1=0.75

Mk=1.250 [г/км]

Ml1(SO2)=(2.5-0)/3600*1.25*3*0.75=0.0019531 [г/сек]

Ql(SO2)=(2.5-0)/3600*1.25*3*0.75*(3600*24*365/1000000)=0.0615938 [т/год]

Формальдегид

rvk1=0.75

Mk=0.2100 [г/км]

Ml1(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.21*3*0.75=0.0003281 [г/сек]

Ql(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.21*3*0.75*(3600*24*365/1000000)=0.0103478 [т/год]

Бенз(а)пирен

rvk1=0.75

Mk=0.0000065 [г/км]

Ml1(бенз(а)пирен)=(2.5-0)/3600*0.0000065*3*0.75=0 [г/сек]

Ql(бенз(а)пирен)=(2.5-0)/3600*0.0000065*3*0.75*(3600*24*365/1000000)=0.0000003 [т/год]

Грузовые газобалонные на природном газе

Gk1=4 [авт/час]

V=50 [км/час]

Оксид углерода (CO)

rvk1=0.50

Mk=39.00 [г/км]

Ml1(CO)=(2.5-0)/3600*39*4*0.5=0.0541667 [г/сек]

Ql(CO)=(2.5-0)/3600*39*4*0.5*(3600*24*365/1000000)=1.7082 [т/год]

Диоксид азота (NO2)

rvk1=1.00

Mk=2.600 [г/км]

Ml1(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*2.6*4*1=0.0057778 [г/сек]

Ql(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*2.6*4*1*(3600*24*365/1000000)=0.182208 [т/год]

Оксид азота (NO)

rvk1=1.00

Mk=2.600 [г/км]

Ml1(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*2.6*4*1=0.0009389 [г/сек]

Ql(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*2.6*4*1*(3600*24*365/1000000)=0.0296088 [т/год]

Углеводороды (метан)

rvk1=0.50

Mk=1.30 [г/км]

Ml1(углеводороды)=(2.5-0)/3600*1.3*4*0.5=0.0018056 [г/сек]

Ql(углеводороды)=(2.5-0)/3600*1.3*4*0.5*(3600*24*365/1000000)=0.05694 [т/год]

Диоксид серы (SO2)

rvk1=0.50

Mk=0.180 [г/км]

Ml1(SO2)=(2.5-0)/3600*0.18*4*0.5=0.00025 [г/сек]

Ql(SO2)=(2.5-0)/3600*0.18*4*0.5*(3600*24*365/1000000)=0.007884 [т/год]

Формальдегид

rvk1=0.50

Mk=0.0020 [г/км]

Ml1(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.002*4*0.5=0.0000028 [г/сек]

Ql(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.002*4*0.5*(3600*24*365/1000000)=0.0000876 [т/год]

Бенз(а)пирен

rvk1=0.50

Mk=0.0000020 [г/км]

Ml1(бенз(а)пирен)=(2.5-0)/3600*0.000002*4*0.5=0 [г/сек]

Ql(бенз(а)пирен)=(2.5-0)/3600*0.000002*4*0.5*(3600*24*365/1000000)=0.0000001 [т/год]

------------------------------------

левое направление

-----------------

L=2.500 [км]

L(och1)=0.0000 [км]

Легковые

Gk2=84 [авт/час]

V=60 [км/час]

Оксид углерода (CO)

rvk2=0.30

Mk=19.00 [г/км]

Ml2(CO)=(2.5-0)/3600*19*84*0.3=0.3325 [г/сек]

Ql(CO)=(2.5-0)/3600*19*84*0.3*(3600*24*365/1000000)=10.48572 [т/год]

Диоксид азота (NO2)

rvk2=1.00

Mk=1.800 [г/км]

Ml2(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*1.8*84*1=0.084 [г/сек]

Ql(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*1.8*84*1*(3600*24*365/1000000)=2.649024 [т/год]

Оксид азота (NO)

rvk2=1.00

Mk=1.800 [г/км]

Ml2(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*1.8*84*1=0.01365 [г/сек]

Ql(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*1.8*84*1*(3600*24*365/1000000)=0.4304664 [т/год]

Углеводороды (бензин)

rvk2=0.30

Mk=2.10 [г/км]

Ml2(углеводороды)=(2.5-0)/3600*2.1*84*0.3=0.03675 [г/сек]

Ql(углеводороды)=(2.5-0)/3600*2.1*84*0.3*(3600*24*365/1000000)=1.158948 [т/год]

Диоксид серы (SO2)

rvk2=0.30

Mk=0.065 [г/км]

Ml2(SO2)=(2.5-0)/3600*0.065*84*0.3=0.0011375 [г/сек]

Ql(SO2)=(2.5-0)/3600*0.065*84*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0358722 [т/год]

Формальдегид

rvk2=0.30

Mk=0.0060 [г/км]

Ml2(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.006*84*0.3=0.000105 [г/сек]

Ql(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.006*84*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0033113 [т/год]

Бенз(а)пирен

rvk2=0.30

Mk=0.0000017 [г/км]

Ml2(бенз(а)пирен)=(2.5-0)/3600*0.0000017*84*0.3=0 [г/сек]

Ql(бенз(а)пирен)=(2.5-0)/3600*0.0000017*84*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0000009 [т/год]

Легковые дизельные

Gk2=1 [авт/час]

V=60 [км/час]

Оксид углерода (CO)

rvk2=0.30

Mk=2.00 [г/км]

Ml2(CO)=(2.5-0)/3600*2*1*0.3=0.0004167 [г/сек]

Ql(CO)=(2.5-0)/3600*2*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.01314 [т/год]

Диоксид азота (NO2)

rvk2=1.00

Mk=1.300 [г/км]

Ml2(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*1.3*1*1=0.0007222 [г/сек]

Ql(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*1.3*1*1*(3600*24*365/1000000)=0.022776 [т/год]

Оксид азота (NO)

rvk2=1.00

Mk=1.300 [г/км]

Ml2(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*1.3*1*1=0.0001174 [г/сек]

Ql(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*1.3*1*1*(3600*24*365/1000000)=0.0037011 [т/год]

Углеводороды (керосин)

rvk2=0.30

Mk=0.25 [г/км]

Ml2(углеводороды)=(2.5-0)/3600*0.25*1*0.3=0.0000521 [г/сек]

Ql(углеводороды)=(2.5-0)/3600*0.25*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0016425 [т/год]

Сажа (C)

rvk2=0.30

Mk=0.100 [г/км]

Ml2(C)=(2.5-0)/3600*0.1*1*0.3=0.0000208 [г/сек]

Ql(C)=(2.5-0)/3600*0.1*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.000657 [т/год]

Диоксид серы (SO2)

rvk2=0.30

Mk=0.210 [г/км]

Ml2(SO2)=(2.5-0)/3600*0.21*1*0.3=0.0000438 [г/сек]

Ql(SO2)=(2.5-0)/3600*0.21*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0013797 [т/год]

Формальдегид

rvk2=0.30

Mk=0.0030 [г/км]

Ml2(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.003*1*0.3=0.0000006 [г/сек]

Ql(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.003*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0000197 [т/год]

Грузовые карбюраторные до 3 тонн и микроавтобусы

Gk2=7 [авт/час]

V=50 [км/час]

Оксид углерода (CO)

rvk2=0.50

Mk=69.40 [г/км]

Ml2(CO)=(2.5-0)/3600*69.4*7*0.5=0.1686806 [г/сек]

Ql(CO)=(2.5-0)/3600*69.4*7*0.5*(3600*24*365/1000000)=5.31951 [т/год]

Диоксид азота (NO2)

rvk2=1.00

Mk=2.900 [г/км]

Ml2(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*2.9*7*1=0.0112778 [г/сек]

Ql(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*2.9*7*1*(3600*24*365/1000000)=0.355656 [т/год]

Оксид азота (NO)

rvk2=1.00

Mk=2.900 [г/км]

Ml2(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*2.9*7*1=0.0018326 [г/сек]

Ql(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*2.9*7*1*(3600*24*365/1000000)=0.0577941 [т/год]

Углеводороды (бензин)

rvk2=0.50

Mk=11.50 [г/км]

Ml2(углеводороды)=(2.5-0)/3600*11.5*7*0.5=0.0279514 [г/сек]

Ql(углеводороды)=(2.5-0)/3600*11.5*7*0.5*(3600*24*365/1000000)=0.881475 [т/год]

Диоксид серы (SO2)

rvk2=0.50

Mk=0.200 [г/км]

Ml2(SO2)=(2.5-0)/3600*0.2*7*0.5=0.0004861 [г/сек]

Ql(SO2)=(2.5-0)/3600*0.2*7*0.5*(3600*24*365/1000000)=0.01533 [т/год]

Формальдегид

rvk2=0.50

Mk=0.0200 [г/км]

Ml2(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.02*7*0.5=0.0000486 [г/сек]

Ql(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.02*7*0.5*(3600*24*365/1000000)=0.001533 [т/год]

Бенз(а)пирен

rvk2=0.50

Mk=0.0000045 [г/км]

Ml2(бенз(а)пирен)=(2.5-0)/3600*0.0000045*7*0.5=0 [г/сек]

Ql(бенз(а)пирен)=(2.5-0)/3600*0.0000045*7*0.5*(3600*24*365/1000000)=0.0000003 [т/год]

Грузовые карбюраторные грузоподъемностью более 3 т

Gk2=2 [авт/час]

V=50 [км/час]

Оксид углерода (CO)

rvk2=0.50

Mk=75.00 [г/км]

Ml2(CO)=(2.5-0)/3600*75*2*0.5=0.0520833 [г/сек]

Ql(CO)=(2.5-0)/3600*75*2*0.5*(3600*24*365/1000000)=1.6425 [т/год]

Диоксид азота (NO2)

rvk2=1.00

Mk=5.200 [г/км]

Ml2(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*5.2*2*1=0.0057778 [г/сек]

Ql(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*5.2*2*1*(3600*24*365/1000000)=0.182208 [т/год]

Оксид азота (NO)

rvk2=1.00

Mk=5.200 [г/км]

Ml2(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*5.2*2*1=0.0009389 [г/сек]

Ql(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*5.2*2*1*(3600*24*365/1000000)=0.0296088 [т/год]

Углеводороды (бензин)

rvk2=0.50

Mk=13.40 [г/км]

Ml2(углеводороды)=(2.5-0)/3600*13.4*2*0.5=0.0093056 [г/сек]

Ql(углеводороды)=(2.5-0)/3600*13.4*2*0.5*(3600*24*365/1000000)=0.29346 [т/год]

Диоксид серы (SO2)

rvk2=0.50

Mk=0.220 [г/км]

Ml2(SO2)=(2.5-0)/3600*0.22*2*0.5=0.0001528 [г/сек]

Ql(SO2)=(2.5-0)/3600*0.22*2*0.5*(3600*24*365/1000000)=0.004818 [т/год]

Формальдегид

rvk2=0.50

Mk=0.0220 [г/км]

Ml2(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.022*2*0.5=0.0000153 [г/сек]

Ql(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.022*2*0.5*(3600*24*365/1000000)=0.0004818 [т/год]

Бенз(а)пирен

rvk2=0.50

Mk=0.0000063 [г/км]

Ml2(бенз(а)пирен)=(2.5-0)/3600*0.0000063*2*0.5=0 [г/сек]

Ql(бенз(а)пирен)=(2.5-0)/3600*0.0000063*2*0.5*(3600*24*365/1000000)=0.0000001 [т/год]

Автобусы карбюраторные

Gk2=1 [авт/час]

V=45 [км/час]

Оксид углерода (CO)

rvk2=0.63

Mk=97.60 [г/км]

Ml2(CO)=(2.5-0)/3600*97.6*1*0.63=0.0427 [г/сек]

Ql(CO)=(2.5-0)/3600*97.6*1*0.63*(3600*24*365/1000000)=1.3465872 [т/год]

Диоксид азота (NO2)

rvk2=1.00

Mk=5.300 [г/км]

Ml2(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*5.3*1*1=0.0029444 [г/сек]

Ql(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*5.3*1*1*(3600*24*365/1000000)=0.092856 [т/год]

Оксид азота (NO)

rvk2=1.00

Mk=5.300 [г/км]

Ml2(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*5.3*1*1=0.0004785 [г/сек]

Ql(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*5.3*1*1*(3600*24*365/1000000)=0.0150891 [т/год]

Углеводороды (бензин)

rvk2=0.63

Mk=13.40 [г/км]

Ml2(углеводороды)=(2.5-0)/3600*13.4*1*0.63=0.0058625 [г/сек]

Ql(углеводороды)=(2.5-0)/3600*13.4*1*0.63*(3600*24*365/1000000)=0.1848798 [т/год]

Диоксид серы (SO2)

rvk2=0.63

Mk=0.320 [г/км]

Ml2(SO2)=(2.5-0)/3600*0.32*1*0.63=0.00014 [г/сек]

Ql(SO2)=(2.5-0)/3600*0.32*1*0.63*(3600*24*365/1000000)=0.004415 [т/год]

Формальдегид

rvk2=0.63

Mk=0.0300 [г/км]

Ml2(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.03*1*0.63=0.0000131 [г/сек]

Ql(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.03*1*0.63*(3600*24*365/1000000)=0.0004139 [т/год]

Бенз(а)пирен

rvk2=0.63

Mk=0.0000064 [г/км]

Ml2(бенз(а)пирен)=(2.5-0)/3600*0.0000064*1*0.63=0 [г/сек]

Ql(бенз(а)пирен)=(2.5-0)/3600*0.0000064*1*0.63*(3600*24*365/1000000)=0.0000001 [т/год]

Грузовые дизельные

Gk2=6 [авт/час]

V=45 [км/час]

Оксид углерода (CO)

rvk2=0.63

Mk=8.50 [г/км]

Ml2(CO)=(2.5-0)/3600*8.5*6*0.63=0.0223125 [г/сек]

Ql(CO)=(2.5-0)/3600*8.5*6*0.63*(3600*24*365/1000000)=0.703647 [т/год]

Диоксид азота (NO2)

rvk2=1.00

Mk=7.700 [г/км]

Ml2(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*7.7*6*1=0.0256667 [г/сек]

Ql(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*7.7*6*1*(3600*24*365/1000000)=0.809424 [т/год]

Оксид азота (NO)

rvk2=1.00

Mk=7.700 [г/км]

Ml2(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*7.7*6*1=0.0041708 [г/сек]

Ql(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*7.7*6*1*(3600*24*365/1000000)=0.1315314 [т/год]

Углеводороды (керосин)

rvk2=0.63

Mk=6.00 [г/км]

Ml2(углеводороды)=(2.5-0)/3600*6*6*0.63=0.01575 [г/сек]

Ql(углеводороды)=(2.5-0)/3600*6*6*0.63*(3600*24*365/1000000)=0.496692 [т/год]

Сажа (C)

rvk2=0.63

Mk=0.300 [г/км]

Ml2(C)=(2.5-0)/3600*0.3*6*0.63=0.0007875 [г/сек]

Ql(C)=(2.5-0)/3600*0.3*6*0.63*(3600*24*365/1000000)=0.0248346 [т/год]

Диоксид серы (SO2)

rvk2=0.63

Mk=1.250 [г/км]

Ml2(SO2)=(2.5-0)/3600*1.25*6*0.63=0.0032813 [г/сек]

Ql(SO2)=(2.5-0)/3600*1.25*6*0.63*(3600*24*365/1000000)=0.1034775 [т/год]

Формальдегид

rvk2=0.63

Mk=0.2100 [г/км]

Ml2(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.21*6*0.63=0.0005513 [г/сек]

Ql(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.21*6*0.63*(3600*24*365/1000000)=0.0173842 [т/год]

Бенз(а)пирен

rvk2=0.63

Mk=0.0000065 [г/км]

Ml2(бенз(а)пирен)=(2.5-0)/3600*0.0000065*6*0.63=0 [г/сек]

Ql(бенз(а)пирен)=(2.5-0)/3600*0.0000065*6*0.63*(3600*24*365/1000000)=0.0000005 [т/год]

Автобусы дизельные

Gk2=1 [авт/час]

V=60 [км/час]

Оксид углерода (CO)

rvk2=0.30

Mk=8.80 [г/км]

Ml2(CO)=(2.5-0)/3600*8.8*1*0.3=0.0018333 [г/сек]

Ql(CO)=(2.5-0)/3600*8.8*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.057816 [т/год]

Диоксид азота (NO2)

rvk2=1.00

Mk=8.000 [г/км]

Ml2(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*8*1*1=0.0044444 [г/сек]

Ql(NO2)=0.8*(2.5-0)/3600*8*1*1*(3600*24*365/1000000)=0.14016 [т/год]

Оксид азота (NO)

rvk2=1.00

Mk=8.000 [г/км]

Ml2(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*8*1*1=0.0007222 [г/сек]

Ql(NO)=0.13*(2.5-0)/3600*8*1*1*(3600*24*365/1000000)=0.022776 [т/год]

Углеводороды (керосин)

rvk2=0.30

Mk=6.50 [г/км]

Ml2(углеводороды)=(2.5-0)/3600*6.5*1*0.3=0.0013542 [г/сек]

Ql(углеводороды)=(2.5-0)/3600*6.5*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.042705 [т/год]

Сажа (C)

rvk2=0.30

Mk=0.300 [г/км]

Ml2(C)=(2.5-0)/3600*0.3*1*0.3=0.0000625 [г/сек]

Ql(C)=(2.5-0)/3600*0.3*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.001971 [т/год]

Диоксид серы (SO2)

rvk2=0.30

Mk=1.450 [г/км]

Ml2(SO2)=(2.5-0)/3600*1.45*1*0.3=0.0003021 [г/сек]

Ql(SO2)=(2.5-0)/3600*1.45*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0095265 [т/год]

Формальдегид

rvk2=0.30

Mk=0.3100 [г/км]

Ml2(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.31*1*0.3=0.0000646 [г/сек]

Ql(формальдегид)=(2.5-0)/3600*0.31*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0.0020367 [т/год]

Бенз(а)пирен

rvk2=0.30

Mk=0.0000067 [г/км]

Ml2(бенз(а)пирен)=(2.5-0)/3600*0.0000067*1*0.3=0 [г/сек]

Ql(бенз(а)пирен)=(2.5-0)/3600*0.0000067*1*0.3*(3600*24*365/1000000)=0 [т/год]

------------------------------------

Номер источника выброса: 1

| Вредное вещество | Код | Валовый выброс (т/год) | Максимально разовый выброс (г/сек) |
| --- | --- | --- | --- |
| Оксид углерода (CO) Оксиды азота NOx, в.т.ч.: Азота диоксид Азота оксид Углеводороды, в т.ч.: Бензин Керосин Метан Сажа (C) Оксиды серы (в пересчете на SO2) Формальдегид Бенза(а)пирен | 337 301 304 2704 2732 410 328 330 1325 703 | 44.9077677 9.3889680 1.5257073 5.4848988 0.8432595 0.0569400 0.0448731 0.3255566 0.0428320 0.0000044 | 1.4240160 0.2977222 0.0483799 0.1739250 0.0267396 0.0018056 0.0014229 0.0103233 0.0013582 0.0000001 |

Источник выброса:  левый перекресток

Номер источника выброса: 2

P=0.00 [мин]

Nц=0.0 [циклов]

------------------------------------

Источник выброса:  правый перекресток

Номер источника выброса: 3

P=0.00 [мин]

Nц=0.0 [циклов]

------------------------------------

ул. Урожайная

Номер магистрали: 1

| Вредное вещество | Код | Валовый выброс (т/год) | Максимально разовый выброс (г/сек) |
| --- | --- | --- | --- |
| Оксид углерода (CO) Оксиды азота NOx, в.т.ч.: Азота диоксид Азота оксид Углеводороды, в т.ч.: Бензин Керосин Метан Сажа (C) Оксиды серы (в пересчете на SO2) Формальдегид Бенза(а)пирен | 337 301 304 2704 2732 410 328 330 1325 703 | 44.9077677 9.3889680 1.5257073 5.4848988 0.8432595 0.0569400 0.0448731 0.3255566 0.0428320 0.0000044 | 1.4240160 0.2977222 0.0483799 0.1739250 0.0267396 0.0018056 0.0014229 0.0103233 0.0013582 0.0000001 |

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ   Дата расчета:  01.10.2010

===================================   Время расчета: 15:34:41

| Вредное вещество | Код | Валовый выброс (т/год) | Максимально разовый выброс (г/сек) |
| --- | --- | --- | --- |
| Оксид углерода (CO) Оксиды азота NOx, в.т.ч.: Азота диоксид Азота оксид Углеводороды, в т.ч.: Бензин Керосин Метан Сажа (C) Оксиды серы (в пересчете на SO2) Формальдегид Бенза(а)пирен | 337 301 304 2704 2732 410 328 330 1325 703 | 44.9077677 9.3889680 1.5257073 5.4848988 0.8432595 0.0569400 0.0448731 0.3255566 0.0428320 0.0000044 | 1.4240160 0.2977222 0.0483799 0.1739250 0.0267396 0.0018056 0.0014229 0.0103233 0.0013582 0.0000001 |